Produto 10 – Versão Preliminar Complementada

|  | RELATÓRIO | No RL-0309-800-942-MPB-010 |
| --- | --- | --- |
|  | EMPREENDEDOR | PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS – PMF/SC | Página 1 |
|  | CONTRATANTE E GERENCIADORA DO CONTRATO | SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL – SMHSA |
|  | PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO – PMISB |
| PRODUTO 10: VERSÃO PRELIMINAR COMPLEMENTADA DO PMISB |
| REVISÃO | DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS |
| 0 | EMISSÃO ORIGINAL |
| ITEM | ORIGINAL | REVISÃO A | REVISÃO B | REVISÃO C | REVISÃO D | REVISÃO E |
| DATA DE ELABORAÇÃO | DEZEMBRO/2010 |  |  |  |  |  |
| EXECUTADO POR | LL |  |  |  |  |  |
| DATA APROVAÇÃO GTE |  |  |  |  |  |  |

SUMÁRIO                                                                                                                                                             PÁGINA

APRESENTAÇÃO	4

EMPREENDEDOR	6

GERENCIADOR DO CONTRATO	7

EXECUTOR DOS TRABALHOS DE CONSULTORIA	8

plano municipal integrado de saneamento básico	9

1. HIERARQUIZAÇÃO DE ÁREAS PRIORITÁRIAS	9

1.1. SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	10

1.2. SETOR DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	11

1.3. SETOR DE DRENAGEM URBANA	12

1.4. SETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS	13

1.5. ÍNDICE DE SALUBRIDADE AMBIENTAL	14

2. PROGRAMA DE GESTÃO DO PMISB DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS	15

2.1. Principais Diretrizes do Programa de Gestão	17

2.2. Objetivos	18

2.3. Lógica das Metas do Programa de Gestão	18

2.4. Metas e ações	20

3. SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	25

3.1. DIRETRIZES E PRINCÍPIOS	26

3.2. OBJETIVOS	27

3.3. PLANO DE METAS E AÇÕES	29

3.3.1. PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	29

3.3.2. PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SAA	31

3.3.3. PROGRAMA DE IDENTIFICAÇÃO, PROTEÇÃO E CONTROLE DOS MANANCIAIS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEOS	37

3.3.4. PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS E USO RACIONAL DA ÁGUA	39

3.3.5. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE E DOS PADRÕES DE POTABILIDADE DA ÁGUA	42

4. PROGRAMAS DO SETOR DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	44

4.1. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES	45

4.2. OBJETIVOS	46

4.3. PLANO DE METAS E AÇÕES	47

4.3.1. PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DO SETOR DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	47

4.3.2. PROGRAMA DE PROJETOS E OBRAS PARA SES	49

4.3.3. PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DOS EFLUENTES DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	52

4.3.4. PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE LIGAÇÕES CLANDESTINAS	54

5. SERVIÇOS PUBLICOS DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS URBANA	56

5.1. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES GERAIS	59

5.2. OBJETIVOS	60

5.3. PLANOS DE METAS E AÇÕES	61

5.3.1. PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS	62

5.3.2. PROGRAMA DE PROJETOS E OBRAS DE SISTEMAS DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS	63

5.3.3. PROGRAMA DE PROTEÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS CORPOS D’ÁGUA	65

6. SERVIÇOS PÚBLICOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	68

6.1. DIRETRIZES E PRINCÍPIOS	69

6.2.  OBJETIVOS	70

6.3. PLANOS, METAS E AÇÕES	72

6.3.1. Programa de Gerenciamento dos Serviços de Resíduos Sólidos Urbanos	72

6.3.2. Programa de Redução, Reutilização e Reciclagem – 3Rs	74

6.3.3. Programa de Melhoria e Implantação de Central de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos	77

6.3.4. Programa de Melhoria Operacional e Ampliação da Coleta e Limpeza Pública	79

6.3.5. Programa de Disposição Final	82

7. INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO	84

11.1. INDICADORES – ABASTECIMENTO DE ÁGUA	88

11.2. INDICADORES - ESGOTAMENTO SANITÁRIO	91

11.3. INDICADORES - DRENAGEM URBANA	93

11.4. INDICADORES - RESÍDUOS SÓLIDOS	94

11.5. INDICADORES TRANSVERSAIS	103

8. AÇÕES DE EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS	104

8.1. ABASTECIMENTO DE ÁGUA	105

8.2. ESGOTAMENTO SANITÁRIO	106

8.3. DRENAGEM URBANA	109

8.4. RESÍDUOS SÓLIDOS	110

9. DIVULGAÇÃO DO PLANO	111

10. COMPATIBILIZAÇÃO COM A POLÍTICA E O PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	113

11. EQUIPE TÉCNICA	114

# APRESENTAÇÃO

O presente documento corresponde ao PRODUTO 10: VERSÃO PRELIMINAR CONSOLIDADA DO PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS - PMISB.

A elaboração do PMISB do Município de Florianópolis, Capital do Estado de Santa Catarina, é objeto do Contrato No 036/FMFB/2009 firmado em 29/01/2009 entre a Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental – SMHSA e a Empresa MPB Saneamento Ltda. O contrato prevê a entrega de 12 (doze) produtos, a seguir listados:

( Produto 1

( Relatório de Elaboração dos Mapas do Município com Delimitação das Regiões Administrativas (Distritos), Bacias Hidrográficas Elementares e Unidades Territoriais de Análise e Planejamento – UTPS; e

( Relatório da Oficina de Capacitação.

( Produto 2

( Relatório do Diagnóstico da Caracterização Física dos Distritos Administrativos.

( Produto 3

( Relatório do Diagnóstico Social.

( Produto 4

( Relatório do Diagnóstico do Setor de Abastecimento de Água.

( Produto 5

( Relatório do Diagnóstico do Setor de Esgotos Sanitários.

( Produto 6

( Relatório do Diagnóstico do Setor de Drenagem Urbana.

( Produto 7

( Relatório do Diagnóstico do Setor de Resíduos Sólidos.

( Produto 8

( Relatório dos Cenários de Evolução dos Setores de Saneamento (Água, Esgoto, Resíduos Sólidos e Drenagem Urbana).

( Produto 9

( Relatório da Versão Preliminar do Plano Municipal de Saneamento; e

( Relatório da Versão Preliminar de Hierarquização das Áreas de Intervenção Prioritária.

REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS LOCAIS

( Produto 10

( Relatório da Versão Preliminar Consolidada do Plano Municipal de Saneamento;

( Relatório da Versão  Preliminar  Consolidada   da   Hierarquização   das   Áreas  de Intervenção Prioritária;

( Relatório das Audiências Públicas Locais.

( Produto 11

( Relatório da Versão Final do Plano Municipal de Saneamento; e

( Relatório da Versão Final da Hierarquização das Áreas de Intervenção Prioritária.

REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA MUNICIPAL

( Relatório da Versão Final Consolidada do Plano Municipal de Saneamento;

( Relatório da Versão Final Consolidada da Hierarquização das Áreas de Intervenção Prioritária; e

( Relatório da Audiência Pública Municipal.

( Produto 12

( Relatório do Projeto de Lei do Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico.

Os Produtos 1 a 7, que correspondem a fase de diagnósticos estão todos entregues, analisados e aprovados pelo GTE/PMF – Grupo Técnico Executivo da Prefeitura Municipal de Florianópolis.

EMPREENDEDOR

Nome: Prefeitura Municipal de Florianópolis

Registro Legal: CNPJ No 88.892.282/0001-43

Endereço: Rua Tenente Silveira, no 60, 5o andar, Bairro Centro, Florianópolis/SC

CEP: 88010-301

Telefone: (48) 32516036

FAX: (48) 32516040

Site: www.pmf.sc.gov.br

GERENCIADOR DO CONTRATO

Nome: Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental – SMHSA

Registro Legal: CNPJ No 82.892.282/0016-20

Endereço: Rua Tenente Silveira, no 60, 4o andar, Bairro Centro, Florianópolis/SC

CEP: 88010-301

Telefone/Fax: (48) 32516301/32516302

e-mail:  nelsinhoprefeitura@pmf.sc.gov.br

atila@pmf.sc.gov.br

EXECUTOR DOS TRABALHOS DE CONSULTORIA

Nome: MPB Saneamento Ltda

Registro Legal: CNPJ No 78.221.066/0001-07

Endereço: Rua Felipe Schmidt, no 649, Edifício Torre da Colina, sala 304

Bairro Centro – Florianópolis/SC

CEP: 88.010-080

Telefone: (48) 225 3682

FAX: (48) 225 3682

Site: www.mpb.eng.br

Responsáveis Técnicos:

Bertoldo Silva Costa

Engenheiro Sanitarista e Ambiental, Dr.

CREA/SC no 17.281-6

e-mail: Bertoldo@mpb.eng.br

Paulo José Aragão

Engenheiro Sanitarista e Ambiental e Advogado

CREA/SC no 17.445-1

e-mail: pjaragao@mpb.eng.br

plano municipal integrado de saneamento básico

1. HIERARQUIZAÇÃO DE ÁREAS PRIORITÁRIAS

Conforme descrito no item 2.7 Metodologia aplicada para a Hierarquização de Áreas, foram formulados para cada Unidade Territorial de Análise e Planejamento (UTP) e para o Município, indicadores e índices setoriais que viessem a compor o Índice de Salubridade Ambiental do município de Florianópolis – ISA.

Obtidos os valores do ISA, estabeleceu-se uma análise comparativa entre as 28 UTPs que compõem o território do Município, definindo-se, assim, uma ordem de prioridade para a aplicação de recursos financeiros em infra-estrutura e serviços de saneamento.

A Hierarquização de Áreas resulta na priorização de localidades dentro do Município com maior urgência por serviços de saneamento, porém todas as UTPs possuem relevância e devem ser atendidas.

Os resultados do estudo para cada uma das UTPs e para Florianópolis são mostrados nas Tabelas 01, 02, 03, 04 e 05.

| 1.1. SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Tabela 1 - Índice de abastecimento de água (Iab) hierarquizado. Prioridade UTP IHA 01º UTP17 - Ponta das Canas 0,73 02º UTP13 - Ingleses 0,70 03º UTP15 - Jurerê 0,69 04º UTP19 - Lagoinha do Norte 0,68 05º UTP14 - Santinho 0,66 06º UTP28 - Saquinho 0,59 07º UTP5 - Lagoa da Conceição 0,54 08º UTP16 - Ponta Grossa 0,48 09º UTP12 - Papaquara 0,46 10º UTP21 - Rio Tavares 0,45 11º UTP22 - Morro das Pedras 0,42 12º UTP26 - Pântano do Sul 0,38 13º UTP9 - Rio Ratones 0,34 14º UTP27 - Lagoinha do Leste 0,27 15º UTP18 - Praia Brava 0,24 16º UTP23 - Tapera 0,21 17º UTP24 - Ribeirão da Ilha 0,19 18º UTP25 - Lagoa do Peri 0,19 19º UTP3 - Coqueiros 0,16 20º UTP8 - Santo Antônio de Lisboa 0,15 21º UTP11 - Barra do Sambaqui 0,14 22º UTP7 - Cacupé 0,14 23º UTP10 - Manguezal de Ratones 0,14 24º UTP6 - Saco Grande 0,13 25º UTP2 - Estreito 0,12 26º UTP4 - Itacorubi 0,12 27º UTP1 - Florianópolis 0,12 28º UTP20 - Costeira 0,11 |  |
| --- | --- |

| 1.2. SETOR DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO Tabela 2 - Índice de esgotamento sanitário (Ies) hierarquizado. Prioridade UTP IHE 01º UTP17 - Ponta das Canas 0,66 02º UTP13 - Ingleses 0,64 03º UTP14 - Santinho 0,61 04º UTP19 - Lagoinha do Norte 0,61 05º UTP21 - Rio Tavares 0,60 06º UTP22 - Morro das Pedras 0,58 07º UTP5 - Lagoa da Conceição 0,53 08º UTP15 - Jurerê 0,48 09º UTP8 - Santo Antônio de Lisboa 0,47 10º UTP7 - Cacupé 0,46 11º UTP24 - Ribeirão da Ilha 0,46 12º UTP11 - Barra do Sambaqui 0,46 13º UTP27 - Lagoinha do Leste 0,38 14º UTP16 - Ponta Grossa 0,35 15º UTP28 - Saquinho 0,35 16º UTP9 - Rio Ratones 0,35 17º UTP25 - Lagoa do Peri 0,35 18º UTP12 - Papaquara 0,34 19º UTP26 - Pântano do Sul 0,33 20º UTP10 - Manguezal de Ratones 0,32 21º UTP23 - Tapera 0,31 22º UTP6 - Saco Grande 0,28 23º UTP18 - Praia Brava 0,27 24º UTP20 - Costeira 0,25 25º UTP3 - Coqueiros 0,21 26º UTP4 - Itacorubi 0,18 27º UTP1 - Florianópolis 0,17 28º UTP2 - Estreito 0,12 |  |
| --- | --- |

1.3. SETOR DE DRENAGEM URBANA Tabela 3 - Índice de esgotamento sanitário (Ies) hierarquizado. Prioridade UTP IHD 01º UTP21 - Rio Tavares 0,43 02º UTP15 - Jurerê 0,40 03º UTP12 - Papaquara 0,39 04º UTP5 - Lagoa da Conceição 0,36 05º UTP13 - Ingleses 0,34 06º UTP1 - Florianópolis 0,33 07º UTP22 - Morro das Pedras 0,27 08º UTP4 - Itacorubi 0,25 09º UTP26 - Pântano do Sul 0,24 10º UTP3 - Coqueiros 0,23 11º UTP2 - Estreito 0,21 12º UTP10 - Manguezal de Ratones 0,16 13º UTP17 - Ponta das Canas 0,13 14º UTP6 - Saco Grande 0,13 15º UTP20 - Costeira 0,12 16º UTP23 - Tapera 0,09 17º UTP19 - Lagoinha do Norte 0,08 18º UTP16 - Ponta Grossa 0,07 19º UTP24 - Ribeirão da Ilha 0,07 20º UTP14 - Santinho 0,05 21º UTP9 - Rio Ratones 0,05 22º UTP8 - Santo Antônio de Lisboa 0,01 23º UTP18 - Praia Brava 0,01 24º UTP7 - Cacupé 0,01 25º UTP27 - Lagoinha do Leste 0,00 26º UTP28 - Saquinho 0,00 27º UTP11 - Barra do Sambaqui 0,00 28º UTP25 - Lagoa do Peri 0,00

| 1.4. SETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS Tabela 4 - Índice de esgotamento sanitário (Ies) hierarquizado. Prioridade UTP IHR 01º UTP24 - Ribeirão da Ilha 0,55 02º UTP14 - Santinho 0,47 03º UTP13 - Ingleses 0,46 04º UTP28 - Saquinho 0,44 05º UTP17 - Ponta das Canas 0,44 06º UTP26 - Pântano do Sul 0,44 07º UTP19 - Lagoinha do Norte 0,44 08º UTP15 - Jurerê 0,41 09º UTP18 - Praia Brava 0,40 10º UTP05 - Lagoa da Conceição 0,40 11º UTP12 - Papaquara 0,40 12º UTP21 - Rio Tavares 0,38 13º UTP27 - Lagoinha do Leste 0,37 14º UTP03 - Coqueiros 0,36 15º UTP16 - Ponta Grossa 0,35 16º UTP02 - Estreito 0,35 17º UTP23 - Tapera 0,34 18º UTP25 - Lagoa do Peri 0,34 19º UTP22 - Morro das Pedras 0,33 20º UTP09 - Rio Ratones 0,31 21º UTP01 - Florianópolis 0,30 22º UTP11 - Barra do Sambaqui 0,27 23º UTP08 - Santo Antônio de Lisboa 0,25 24º UTP10 - Manguezal de Ratones 0,25 25º UTP20 - Costeira 0,21 26º UTP07 - Cacupé 0,21 27º UTP06 - Saco Grande 0,15 28º UTP04 - Itacorubi 0,15 |  |
| --- | --- |

| 1.5. ÍNDICE DE SALUBRIDADE AMBIENTAL Tabela 5 - Índice de esgotamento sanitário (Ies) hierarquizado. Prioridade UTP ISB 01º UTP13 - Ingleses 0,61 02º UTP21 - Rio Tavares 0,55 03º UTP05 - Lagoa da Conceição 0,54 04º UTP14 - Santinho 0,51 05º UTP19 - Lagoinha do Norte 0,51 06º UTP15 - Jurerê 0,47 07º UTP22 - Morro das Pedras 0,46 08º UTP26 - Pântano do Sul 0,42 09º UTP28 - Saquinho 0,40 10º UTP12 - Papaquara 0,40 11º UTP17 - Ponta das Canas 0,40 12º UTP24 - Ribeirão da Ilha 0,40 13º UTP16 - Ponta Grossa 0,36 14º UTP03 - Coqueiros 0,36 15º UTP11 - Barra do Sambaqui 0,36 16º UTP27 - Lagoinha do Leste 0,35 17º UTP09 - Rio Ratones 0,34 18º UTP01 - Florianópolis 0,34 19º UTP25 - Lagoa do Peri 0,32 20º UTP10 - Manguezal de Ratones 0,32 21º UTP06 - Saco Grande 0,29 22º UTP02 - Estreito 0,28 23º UTP20 - Costeira 0,26 24º UTP23 - Tapera 0,26 25º UTP18 - Praia Brava 0,22 26º UTP04 - Itacorubi 0,19 27º UTP08 - Santo Antônio de Lisboa 0,16 28º UTP07 - Cacupé 0,15 |  |
| --- | --- |

2. PROGRAMA DE GESTÃO DO PMISB DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS

Tendo como referência o complexo quadro estrutural que hoje caracteriza a estruturação e operacionalização dos serviços públicos de saneamento básico do município de Florianópolis, compreendendo os serviços de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, manejo de drenagem urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos no município de Florianópolis. Por serem serviços públicos que possuem natureza essencial, buscou-se formular a proposição ferramentas organizacionais e de planejamento capazes de aparelhar a Secretaria de Habitação e Saneamento para o efetivo enfrentamento destas questões, gestão efetiva do PMISB e construção dos alicerces para um cenário futuro de sustentabilidade ambiental e do Setor.

Para problemas dessa natureza o administrador enfrenta dificuldades institucionais e financeiras, na medida em que as ações requeridas exigem forte cooperação entre organizações públicas diversas, e dessas com a sociedade civil, como também, em muitos casos, com agentes privados. A multiplicidade de demandas, que na grande maioria das vezes vem capitaneadas por grupos de interesse políticos, econômicos e setoriais diversos, finda muitas vezes por influenciar diretamente na definição da alocação de recursos, imobilizando a administração pública, que se torna uma instância meramente executora de uma “política” e não definidora da política.

O Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico do Município de Florianópolis foi concebido e construído no sentido de se tornar o marco lógico e executivo do efetivo planejamento para o Setor, estabelecendo as diretrizes e programas e ações  prioritárias no horizonte de 2028, envolvendo os quatro eixos do saneamento básico.

A definição das diretrizes de ação, projetos e intervenções prioritárias no horizonte de planejamento já consiste em grande avanço. Entretanto, tais definições poderão se tornar inócuas, caso não venham acopladas a um mecanismo institucional e operativo robusto e eficiente de operacionalização das mesmas. Tal mecanismo tem que ser capaz de garantir o fortalecimento e estruturação do arranjo institucional específico para viabilização do Plano, adequação normativa e regularização legal dos sistemas, estruturação, desenvolvimento e aplicação de ferramentas operacionais e de planejamento.

Dentro desta lógica, o PMISB foi concebido como um tripé composto de três elementos fundantes: elementos estruturais, elemento normativo e gestão. Tal configuração é mostrada na Figura 1.

Figura 1 – Esquema do tripé de elementos fundamentais do PMISB

Para responder aos desafios e para alcançar o sucesso do PMISB o presente estudo propõe, além do conjunto de programas estruturais nas áreas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos urbanos e manejo de drenagem urbana, a implantação de um programa estruturante na área de gestão. Nessa perspectiva, o programa proposto procura sistematizar as articulações entre a operação, ampliação e modernização da infra-estrutura setorial e a gestão integrada sob o ponto de vista político-institucional, técnico e financeira do Plano. Dentro da lógica atual do planejamento público em qualquer setor tais objetivos não deverão estar dissociados da busca, em nível macro, da sustentabilidade ambiental e da melhoria de qualidade de vida da população.

Vale lembrar que as questões ambientais e seus desdobramentos legais e normativos são suscitados quando se pensa nas relações de apropriação dos recursos naturais (água em especial), empreendidas por determinada sociedade em seu respectivo espaço geográfico. Essas relações de apropriação, relacionadas a esforços e iniciativas para a promoção do desenvolvimento e provimento de serviços essenciais à infra-estrutura urbana, geram impactos sobre a espacialização da própria malha urbana e sobre o tecido social, na medida em que os problemas de disponibilidade quantitativa e qualitativa dos recursos hídricos estarão relacionados, como vantagem competitiva ou como fator limitante, às demandas da produção e do consumo regional e/ou a aspectos de conservação/preservação do meio ambiente.

Os desafios de implementar um Plano da magnitude do PMISB mediante uma perspectiva integrada não são triviais e requerem uma base institucional e legal consistente e inovadora, em termos de sua instrumentalização e da forma como atua o poder público. Neste sentido, o setor de saneamento básico no âmbito da Prefeitura Municipal de Florianópolis parece reunir alguma vantagem relativa, em decorrência da existência de uma secretaria específica já estruturada – Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental – com arcabouço técnico, administrativo, financeiro e jurídico. Apesar da existência da Secretaria já representar um grande avanço em termos institucionais é necessário atentar para o fato de a mesma, apesar de estruturada, já conta com grande demanda de serviços, sendo que o acúmulo das atribuições atuais somadas àquelas que serão decorrentes da implementação do Plano, poderá, ao invés de trazer melhorias ao setor, resultar na geração de ineficiências.

Assim sendo, um dos principais aspectos a serem incorporados no Plano, no bojo do Programa de Gestão proposto, é a reestruturação e ampliação da capacidade funcional da Secretaria, por meio da estruturação de um arranjo institucional que contemple uma Unidade de Gestão do Plano – UGPLAN. A criação desta Unidade, de forma centralizada ou descentralizada e adequada junto às atuais atribuições da SMHSA - Secretaria Municipa da Habitação e Saneamento Ambiental, permitirá à Prefeitura criar condições estruturais de governabilidade e de governança, ambas essas condições contemplando um modelo institucional que se vislumbra com potencial elevado.

2.1. Principais Diretrizes do Programa de Gestão

Pelo exposto, as principais diretrizes que regem a estruturação do Programa de Gestão são:

- Ênfase no estabelecimento de mecanismos de gestão (aspectos legais, institucionais, de planejamento e da base de informações), apoiado em estudos e projetos consistentes sob o ponto de vista técnico;

- Proposição de arranjo institucional, a fim de promover o fortalecimento institucional da Secretaria de Habitação e Saneamento Ambiental;

- Organização, monitoramento e avaliação da operação e manutenção dos sistemas existentes, de modo a evitar a perda de patrimônio público e o desempenho inadequado da infra-estrutura já instalada;

- Ampliação progressiva da infra-estrutura, de modo a otimizar os recursos disponíveis e evitar dispersões, conferindo prioridade à obras para o atendimento de demandas mais urgentes e para a viabilização dos benefícios esperados pelo Plano;

- Estruturação de um sistema de informações capaz de ordenar o fluxo, acesso e disponibilização das informações inerentes aos setores e ao Plano, que se configure não apenas como banco de dados, mas como sistema de apoio à decisão; e

- Atenção com os encargos relativos ao gerenciamento da implementação do Programa de Gestão, para o qual deve-se contar com o apoio de consultores especializados e estruturar um conjunto de indicadores de acompanhamento da execução que explicitem avanços nas obras físicas, nas metas de qualidade dos serviços e ambiental e nos objetivos de natureza institucional, além de contemplar aspectos relevantes de comunicação social e de educação sanitária e ambiental, nesta e em fases de extensão futura do Plano.

2.2. Objetivos

Objetivo Geral

O Programa de Gestão do PMISB tem por objetivo principal criar condições gerenciais para a consecução das metas estabelecidas no conjunto de programas estruturais, a implementação de um sistema integrado de informações e a constante avaliação dos resultados com vistas à eficiência e à sustentabilidade dos sistemas e serviços integrantes do setor de saneamento básico no Município de Florianópolis.

Objetivos Específicos

Para a consecução do objetivo geral do Programa, em decorrência das diretrizes expostas anteriormente, destacam-se os seguintes objetivos específicos:

- regularizar os serviços de saneamento;

- adequar o arcabouço legal vigente, quando necessário;

- fortalecer institucionamente a Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental.

- implementar o cadastro dos sistemas.

- implantar rede integrada de monitoramento e avaliação;

- implantar sistema integrado de informações.

2.3. Lógica das Metas do Programa de Gestão

A lógica empregada para o estabelecimento e ordenamento das metas deste Programa de Gestão são o gerenciamento, regularização e operacionalização voltada à efetivação do PMISB.

A efetividade deste Programa de gestão estará associado aos respectivos Programas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos urbanos e manejo de drenagem urbana, como substrato fundamental a abordagem dos aspectos normativos intervenientes. Para tanto, torna-se essencial fortalecer e aumentar a eficiência e eficácia da Secretaria de Habitação e Saneamento, conferindo-lhe condições de atuação respaldada pelo devido aparato em termos de recursos humanos, tecnológicos, operacionais e financeiros.

Assim sendo, este programa deve estar voltado a Meta de planejamento institucional estratégico e a estruturação organizacional do da Secretaria de Habitação e Saneamento Ambiental, incluindo o estudo de funções, gestão das pessoas (plano de cargos e salários e funções gratificadas) e programas de capacitação e treinamento, além de reforço institucional em termos de instalações e equipamentos básicos.

O desenvolvimento da Meta de Regularização tem como substrato fundamental a abordagem dos aspectos legais intervenientes. Para tanto, torna-se essencial averiguar a legalidade jurídica dos sistemas implantados, especialmente em termos de licenciamento ambiental e atendimento à legislação de recursos hídricos, dentre outras, de modo a garantir o funcionamento dos mesmos em consonância com a lei, reduzindo a fragilidade existente frente a ações judiciais,multas e embargos.

Em adição, na gestão do PMISB é necessário acrescentar preocupações relativas ao à operacionalização e à sistemática de monitoramento e avaliação dos resultados pretendidos, por meio de indicadores relativos à execução física e financeira, às metas previstas e aos objetivos de cunho institucional.

Para tanto, a operacionalização demanda o desenvolvimento de ferramentas de apoio ao planejamento e decisão. Partindo de uma visão abrangente e estratégica na perspectiva da gestão integrada de todo o mosaico de obras, projetos e sistemas que compõem o PMISB, este componente contempla:

- o desenvolvimento e implantação de um sistema integrado de informações capaz de congregar informações técnicas, operacionais, financeiras e gerenciais de todos os sistemas que integram o PMISB;

- a elaboração de cadastro dos sistemas de cada setor;

- Implantação de uma rede de monitoramento e avaliação;

- Elaboração de planos de contingência para o enfrentamento de situações de calamidades, especialmente inundações.

Além deste conjunto de ações, torna-se relevante, na interlocução junto aos atores e setores sociais diversos, o desenvolvimento de ações de comunicação social. Tendo em vista ainda que o saneamento básico não deve ser visto apenas como infra-estrutura, mas como elemento de saúde pública, torna-se fundamental transcender as proposições e a atuação do PMISB à questão do controle social. Desta forma é fundamental o desenvolvimento e implementação permanente de ações de informação ao usuário, por meio de um Sistema de Informações de Saneamento Básico de Florianópolis.

2.4. Metas e ações

META 1: MODELAGEM DO ARRANJO INSTITUCIONAL

Para a efetiva implementação de um Plano Municipal de Sanemento Básico com a ampla variedade de ações como este é necessário que seja montada uma estrutura organizacional que, ao mesmo tempo: (i) possua legitimidade institucional, no bojo da organização da administração pública municipal; (ii) tenha condições de agilidade e eficiência necessárias a implantação de um Plano desta natureza.

Neste sentido, este documento tem por objetivo apresentar uma primeira proposta para a modelagem dos arranjos institucionais para a execução do PMISB, delineados fundamentalmente a partir do fortalecimento e estruturação da Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental.

A estrutura proposta é composta de dois elementos principais, uma instância participativa e de controle social, representada por um conselho delibertivo e uma instância executiva e operacional representada por uma Unidade de Gerenciamento do Plano – UGPLAN, a ser criada ou adaptada no âmbito da estrutura da Secretaria de Habitação e Saneamento Ambiental.

Ações

- Implantação de uma Unidade de Gerenciamento do Plano – UGPLAN\PMISB. Será a unidade de planejamento e execução do PMISB, criada no âmbito da Prefeitura Municipal de Florianópolis, subordinada à Secretaria de Habitação e Saneamento Ambiental. A proposição da criação desta unidade se justifica uma vez que o PMISB representa toda uma reestruturação na lógica de pensar e gerir o saneamento básico em âmbito municipal, com o estabelecimento de metas a serem cumpridas, com indicadores de desempenho. A criação desta nova concepção integrada que irá perpassar toda a estrutura gerencial e operacional da Secretaria demandará uma estrutura de pessoal e de equipamentos adicional, a fim de não sobrecarregar a estrutura hoje existente, o que poderá tornar toda a proposta ineficiente, prejudicando, inclusive, as tarefas já hoje desenvolvidas.

Assim sendo, será apresentada um primeiro esboço da estrutura necessária à UGPLAN, cabendo, posteriormente, a definição em conjunto com a Secretaria, da necessidade de adequação em função da atual estrutura existente.

Unidade de Gerenciamento do PMISB - UGPLAN será responsável pelo gerenciamento, coordenação e execução dos estudos, projetos e obras integrantes do plano, bem como do monitoramento e avaliação dos mesmos.

A estrutura proposta para a UGPLAN, responsável pelo gerenciamento e operacionalização do PMISB é composta das seguintes Unidades, apresentadas no organograma a seguir:

A UGPLAN tem por objetivo geral executar as atividades de gerenciamento e a coordenação da implementação das ações do PMISB, devendo, no âmbito de suas competências, desempenhar as seguintes funções:

- Realizar, com apoio de auditorias independentes, a supervisão física das ações em execução;

- Preparar, em conjunto, as Diretrizes para Elaboração dos Planos Operativos Anuais – POA’s com vistas a aprovação prévia pelo Conselho Municipal de Saneamento;

- Coordenar e supervisionar a execução dos estudos, projetoe e obras integrantes do PMISB;

- Realizar o acompanhamento e gestão administrativa e financeira das ações integrantes do PMISB aprovadas nos respectivos POA’s;

- Realizar o acompanhamento físico-financeiro das atividades integrantes do PMISB;

- Solicitar a mobilização de recursos e preparar propostas orçamentarias para os exercícios financeiros anuais;

- Encaminhar os procedimentos para autorização de pagamento direto pela Prefeitura Municipal;

- Manter documentação técnica, jurídica e financeira em sitema de informação automatizado, com vistas a permitir maior transparência na atuação pública.

A seguir serão apresentadas, em linhas gerais, as atribuições da UGPLAN, que deve ser estruturada com pessoal técnico qualificado para atender as demandas de atribuições assim estabelecidas.

Coordenação Executiva da UGPLAN

- Coordenar a implementação do PMISB;

- Revisar e preparar os POA’s para apresentação ao Conselho Municipal de Saneamento;

- Assessorar o Secretário de Habitação e Saneamento Ambiental nas ações relacionadas ao PMISB;

- Propor orçamento anual para implementação dos POA’s.

Superintendência de Planejamento, Administração e Finanças

A Superintendência de Planejamento, Aministração e Finanças é composta por três gerências técnicas e deve ser estruturada com pessoal técnico qualificado para atender estas atividades estabelecidas.

- Gerência de Planejamento

- Gerência de Acompanhamento Técnico

- Gerência de Administração e Finanças

Superintendência de Implementação de Programas e Projetos

A Superintendência de Implementação de Programas e Projetos é composta por duas gerências técnicas e deve ser estruturada com pessoal técnico qualificado para atender estas atividades estabelecidas.

- Gerência de Controle Técnico de Estudos e Projetos

- Gerência de Controle Técnico de Obras

Superintendência de Monitoramento e Informação

A Superintendência de Monitoramento e Informação é composta por duas gerências técnicas e deve ser estruturada com pessoal técnico qualificado para atender estas atividades estabelecidas.

META 2: REGULARIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO

Tendo em vista o complexo arcabouço legal referente aos temas recursos hídricos, saneamento, resíduos sólidos e meio ambiente, tanto no nível federal, quanto estadual e municipal, e, tendo em vista que os sistemas integrantes do PMISB foram implantados em momentos distintos sem muitas vezes se adequar à legislação vigente à época ou superveniente, torna-se necessário avaliar o conjunto dos sistemas à luz da legislação atual, de modo a permitir o planejamento para regularização dos mesmos

A regularização dos sistemas poderá passar pela adequação ao arcabouço hoje existente ou pela proposição da institucionalização de novos instrumentos e diplomas legais, em nível Municipal, de modo a conferir condições para a efetiva gestão dos elementos constituintes do Saneamento Básico no âmbito do Município de Florianópolis.

O objetivo geral desta Meta é, portanto, o de empreender a adequação da infra-estrutura existente e\ou do arcabouço legal municipal, de modo a remover entraves e inconsistências, cobrir lacunas e proceder às complementações necessárias à regulamentação da organização institucional e da operacionalização dos instrumentos de gestão, formalizando práticas e encaminhamentos identificados como adequados à promoção de novos e significativos avanços na implementação do PMISB.

Sempre tendo em vista uma perspectiva integrada e integradora, os encargos de adequação da legislação municipal e, mais especificamente, a cobertura das lacunas e complementações, acima referidas, não deve esquecer das indispensáveis interfaces com outros setores intervenientes com, notadamente para os casos da gestão do meio ambiente e de recursos hídricos.

Deve-se reforçar que os recursos hídricos não integram os serviços públicos de saneamento básico, porém o PMISB, deverá ser compatível com os planos de recursos hídricos e com enquadramento dos corpos de água e seu programa para efetivação.

Ações:

  - Elaboração de Estudo visando a implentação de ato normativo ou não para a regulação do setor de saneamento básico de Florianópolis, de fora a disciplinar ou organizar este serviço público. O estudo deve considerar as características, padrões de qualidade, impacto sócio-ambiental, direitos e obrigações dos usuários e dos responsáveis por sua oferta ou prestação e fixação e revisão do valor de tarifas e outros preços públicos. Em função da natureza e complexidade. O estudo deve contemplar a elaboração de normas de regulamentação especifica para cada setor de saneamento, devendo ser editadas por legislação;

  - Estudos Especifico de Avaliação da legislação municipal, do Plano Diretor do Município e do conjunto de decretos, resoluções e portarias que compõem a sua regulamentação, com identificação de lacunas ainda não regulamentadas, inconsistências internas e das complementações necessárias. O estudo deve propor a elaboração de propostas para as adequações legais, mediante minutas de projetos de lei, de decretos ou de simples resoluções e portarias de âmbito municipal; e

  - Verificação de inconsistências face aos setores do meio ambiente e de recursos hídricos, que apresentam interações importantes com a gestão dos serviços de saneamento básico;

  - No âmbito da gestão associada, o municipio de Florianópolis, titular dos serviços de saneamento básico, deve firmar contrato de Programa com a concessionária de abastecimento de Água e Esgoto, sendo este Plano de Saneamento Básico, subordinado a este;

  - Revisão periódica do plano de saneamento básico de Florianópolis, em prazo não superior a 4(quatro) anos, anteriormente à elaboração do Plano Plurianual. A revisão do plano de saneamento básico deverá efetivar-se, de forma a garantir a ampla participação da comunidade, dos movimentos e das entidades da sociedade civil.

META 3: IMPLEMENTAR FERRAMENTAS DE PLANEJAMENTO

Para a efetiva implementação do Plano Municipal de Saneamento Básico é necessário aparelhar a Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental, de uma série de ferramentas gerenciais e de planejamento, de modo a permitir a efetiva gestão eficiente e eficaz do conjunto de propostas, planos e projetos contidos no PMISB.

Ações:

  - Elaboração e implantação de Sistema de Informações de Saneamento Básico de Florianópolis. Este Sistema deverá assegurar aos usuários de serviços públicos de saneamento básico de Florianópolis, no minimo, o conhecimento dos seus direitos e deveres e das penalidades a que pode estar sujeito; o acesso as informações sobre os serviços prestados; ao manual de prestação do serviço e de atendimento ao usuário, elaborado pelo prestador e aprovado pela respectiva entidade de regulação e ao relatório periódico sobre a qualidade da prestação dos serviços. Deverá conter de forma sistematizada os dados relativos às condições da prestação dos serviços públicos de saneamento básico; disponibilizar estatísticas, indicadores e outras informações relevantes para a caracterização da demanda e da oferta de serviços públicos de saneamento básico; permitir e facilitar o monitoramento e avaliação da eficiência e da eficácia da prestação dos serviços de saneamento básico. Permitir e facilitar a avaliação dos resultados e dos impactos do PMISB. Estas informações deverão ser públicas e acessíveis a todos, independentemente da demonstração de interesse, devendo ser publicadas por meio da internet;

  - implementação de um cadastro municipal georeferenciado integrado para o setor de saneamento básico. Este cadastro alimentado pelos responsáveis de cada serviços, sendo coordenado pela Secretária de Habitação e Saneamento;

  - Implantação de Rede de Monitoramento e Avaliação do setor de Saneamento básico. De forma a permitir a avaliação periódica o PMISB.

3. SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

O quadro referencial evidenciado no diagnóstico do sistema de abastecimento de água do município de Florianópolis, elaborado no âmbito do PMISB e diante das projeções de crescimento populacional já se materializa hoje um quadro de escassez de água e de mananciais para o atendimento às demandas populacional atual e futura. Os indicadores apontam, que Florianópolis, pode enfrentar uma grave crise de acesso seguro à água no futuro próximo, se não for tomadas ações prioritárias de planejamento de abastecimento de água.

Cabe aqui, no bojo do Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico a proposição de ações concretas no sentido de maximizar o atendimento às demandas atuais e futuras, bem como iniciar o planejamento e investimentos na proteção e recuperação dos mananciais endógenos, no controle das perdas físicas e no uso racional deste recurso escasso que é a água, especialmente a potável. As ações foram subdivididas setorialmente e organizadas na forma de programas, tendo em vista sua natureza e as responsabilidades institucionais no que diz respeito a sua implantação e fiscalização.

Apesar de muitas das ações aqui explicitadas, principalmente aquelas destinadas à modernização e ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Florianópolis operado pela concessionária, já integrarem a pauta de investimentos desta. julgamos fundamental apresentá-las ordenadamente à sociedade, dentro de um cronograma físico de metas para os horizontes do ano 2015; do ano 2020 e do ano 2028, uma vez que o PMISB tem a função não apenas de instrumentalizar a Prefeitura Municipal com uma ferramenta de planejamento das ações, mas também de permitir que a população exerça seu efetivo papel no controle social, tanto das ações na esfera Municipal, quanto daquelas a cargo da Companhia de Saneamento por força do contrato de concessão dos serviços, renovado no ano de 2007 por um período de mais 20 anos.

O PMISB tem um papel fundamental no sentido de promover a compreensão  e materialização do fato de que Companhia de Saneamento, Município e Sociedade são partes de um mesmo processo, o processo de gerir os recursos hídricos de forma sustentável, garantindo o acesso seguro à água de qualidade agora e no futuro, para a sobrevivência humana e para o desenvolvimento de suas atividades econômicas.

Assim sendo, é no sentido de buscar um modelo de governança e governabilidade social para os serviços públicos de abastecimento de água no município de Florianópolis, que o PMISB vem apresentar não apenas este, mas todo um conjunto de programas integrados de melhoria da infra-estrutura e da gestão quantitativa e qualitativa dos serviços.

A demanda total de água para o final de plano (2028) será de 3.629 l/s considerando uma demanda per capita de 250 l/s e uma perda física de 25% (considerando meta de longo prazo). Relacionando esta demanda com a capacidade máxima legal de exploração dos mananciais atualmente disponível de 4.229 l/s, porém, com um sistema capaz de disponibilizar apenas 1.171 l/s, considerando as limitações estruturais e as perdas físicas, verificamos a existência de um déficit de 2.458 l/s que deverá ser buscado com a modernização dos sistemas existentes e outras alternativas de mananciais, caso não seja possível continuar captando a vazão outorgada atualmente do rio Vargem do Braço e Cubatão do Sul.

3.1. DIRETRIZES E PRINCÍPIOS

Todos os programas a serem realizados deverão ter como princípios básicos, as seguintes considerações:

- A efetivação do princípio de racionalidade econômica na prestação dos serviços deve se orientar no sentido de que a iniciativa privada contribua efetivamente para o atendimento das metas públicas e não o inverso, no sentido de que a sociedade, refém da essencialidade dos serviços, deva garantir as condições do lucro privado;

- O pleno entendimento de que a água é um recurso escasso, dotado de valor econômico e essencial à vida, conforme os princípios emanados da Política Nacional de Recursos Hídricos;

- Efetivação do titular dos serviços de saneamento, no caso o município de Florianópolis;

- Efetivação da participação da sociedade como modelo de governabilidade social na gestão e operação dos serviços de saneamento;

- Legalização dos SAA no que diz respeito ao licenciamento ambiental da operação de suas estruturas e da obtenção efetiva de outorgas para captação de água nos mananciais tanto superficiais quanto subterrâneos. Somente mediante a efetiva outorga de uso dos recursos hídricos a concessionária poderá fornecer garantias ao Município de Florianópolis quanto à entrega de água bruta para tratamento e distribuição, especialmente no caso dos mananciais exógenos;

- O tratamento a ser dispensado no bojo das ações voltadas ao controle de perdas e ao uso racional da água deverá ser ajustado para os três níveis de ação/decisão que possuem interface com o tema. Trata-se de abordagens complementares que remetem às esferas decisórias, planos de ação e instrumentos apropriados especificamente para cada um dos três níveis de agregação territorial e funcional presentes no conceito de conservação de água: (i) o nível macro dos sistemas ambientais e bacias hidrográficas, no qual estão em jogo políticas e ações voltadas para a proteção aos mananciais, através do controle da poluição e do disciplinamento do uso e da ocupação do solo em suas respectivas áreas de drenagem; (ii) o nível meso dos sistemas urbanos de abastecimento público de água, que envolve principalmente ações de controle de perdas nos subsistemas de adução, reservação e distribuição de água tratada; e (iii) o nível micro das edificações e sistemas comunitários fechados, que envolve essencialmente o comportamento e os interesses dos usuários finais;

- Perdas físicas de água em qualquer sistema e em qualquer nível do sistema, sejam perdas decorrentes de vazamentos, sejam perdas decorrentes do desperdício, representam perdas econômicas irreparáveis para a sociedade como um todo. Perdas econômicas devem ser aqui entendidas sob o ponto de vista da economia como um todo, incluindo os aspectos sociais e ambientais, custos de oportunidade, entre outros, sendo importante diferenciá-las das perdas financeiras, representadas por perdas unicamente de faturamento;

- As ações de controle de perdas e uso racional da água deverão privilegiar, sobretudo, os ganhos resultantes para a coletividade, para as atuais e para as futuras gerações, decorrentes da conservação do recurso água;

- O controle de perdas e o uso racional da água não devem ser entendidos como ações dependentes apenas da boa vontade e bom senso dos atores. Conservação da água em seu sentido mais amplo depende cada dia mais de investimentos em desenvolvimento e aperfeiçoamento tecnológico dos sistemas de abastecimento e uso da água, nos níveis desde o macro, da companhia de saneamento e dos operadores autônomos, até o micro, do usuário individual. A conservação da água passa ainda pela modernização do sistema de concessão e de regulação do uso em todos os níveis;

- Ações de conservação da água passam, obrigatoriamente, por uma mudança de comportamento individual frente às questões da escassez da água, seja esta quantitativa ou qualitativa; e às questões de que a água doce é um recurso finito, dotado de valor econômico;

- A efetividade das ações de conservação da água passa, obrigatoriamente, pela conscientização individual de que a mesma depende intrinsecamente do comportamento coletivo, sendo responsabilidade de todos e não apenas do governo ou da companhia de saneamento e dos operadores privados dos serviços de abastecimento;

- Deve obedecer ao padrão de potabilidade e está sujeita à vigilância da qualidade da água (Art. 2.º da Portaria n0 518/04).

3.2. OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL

O objetivo primordial dos Programas do Setor de Abastecimento de Água é a busca pela universalização do acesso aos serviços de abastecimento de água, através do estabelecimento do conjunto de ações estruturantes e não estruturantes para o horizonte de planejamento do PMISB, no sentido de permitir a efetiva gestão quantitativa e qualitativa dos sistemas de abastecimento de água.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

No âmbito da gestão quantitativa e qualitativa dos serviços podem ser identificados os seguintes objetivos específicos:

- Elaborar cadastro técnico dos SAAs;

- Realizar controle e vigilância da qualidade da água;

- Avaliar e regularizar as soluções alternativas coletivas (SAC) de abastecimento de água;

- Realizar a gestão compartilhada dos recursos hídricos disponíveis para abastecimento de água dos municípios da grande Florianópolis;

- Regularizar os sistemas de abastecimento quanto à outorga e licenciamentos ambientais;

- Conhecer a demanda real dos sistemas de abastecimento de água;

- Elaborar Estudos de Novos Mananciais;

- Estudar e Avaliar sistemas de abastecimento de água, visando sua integração operacional;

- Reforçar ou desativar as adutoras de água tratada localizadas em áreas de risco;

- Atender toda a demanda de abastecimento de água;

- Estudar, avaliar e implementar ações de proteção e Preservação dos mananciais aquífero Campeche e Ingleses quanto a infiltração de esgoto doméstico, a redução da vazão de recarga por impermeabilização do solo e a sanilização;

- Preservar o manancial superficial da lagoa do Peri quanto a sanilização;

- Preservar os mananciais aquífero Campeche e Ingleses quanto a infiltração de esgoto doméstico, a redução da vazão de recarga por impermeabilização do solo e a sanilização;

- Realizar e ações voltadas à diminuição do consumo e corrigir os vazamentos identificados;

- Reduzir as perdas físicas nos SAA, Orientando o planejamento das ações de expansão e modernização do SAA em função do estabelecimento de prioridades de atendimento por Unidades Territorial de Planejamento – UTP`s.

- Fortalecer e intensificar o Monitoramento permanente da Qualidade da Água para Consumo Humano.

3.3. PLANO DE METAS E AÇÕES

3.3.1. PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

O programa proposto procura sistematizar as atividades de operação, ampliação e modernização da infraestrutura setorial e a gestão integrada político-institucional e financeira do PMISB. Ainda verifica a legalidade dos sistemas implantados, especialmente em termos de licenciamento ambiental e atendimento à legislação de recursos hídricos, entre outras, de modo a garantir o funcionamento em consonância com a lei.

Metas de curto prazo

Elaboração de cadastro técnico dos SAAs

Ações:

- elaboração de cadastro técnico e mapeamento georeferenciado dos sistemas públicos de abastecimento de água e das soluções alternativas individuais.

Controle e vigilância da qualidade da água

Ações:

- mapeamento da ocupação da região de influência dos mananciais de abastecimento de água;

- controle da qualidade da água por meio da disponibilização de resultados de análises fisico-químicas, atividade de incumbência da operadora, no caso de SAA, da entidade responsável, no caso de SAC, ou ainda do município, no caso de SAI;

- monitoramento e inspeção, por meio da alimentação do sistema de informações do Setor de Abastecimento de Água, com resultados das análises fisico-químicas pelo setor de saúde.

- atuação das entidades responsáveis pelo SAA ou SAC para correção de situações de risco identificadas.

Regularização das soluções alternativas coletivas (SAC) de abastecimento de água

Ações:

- avaliação das soluções alternativas coletivas (SAC) de abastecimento de água, quanto a sua regularização, capacidade técnica e operacional;

- adequação, quando indicado, das soluções alternativas coletivas (SAC);

- regularização e controle das soluções alternativas coletivas e individuais (SAC e SAI) de abastecimento, especialmente dos complexos hoteleiros dos balneários, localizadas nas zonas de recarga dos aqüíferos Campeche e Ingleses, que recebem uma população flutuante significativa nos períodos de alta temporada;

- desativação da captação de água subterrânea e tamponamento dos poços das soluções alternativas coletivas e individuais (SAC e SAI) dos Aqüíferos Ingleses e Campeche quando houver sistema pública de abastecimento de água (SAA).

Gestão compartilhada dos recursos hídricos disponíveis para abastecimento de água dos municípios da grande Florianópolis

Ações:

- acordo entre municípios da Grande Florianópolis para utilização dos recursos hídricos disponíveis para abastecimento do SIF;

- articulação junto aos outros municíos que utilizam o manancial do rio Cubatão do Sul junto com a concessionária visando apoiar o Comitê de bacias Hidrográficas do Rio Cubatão visando à proteção e o devido controle do manancial;

- gestionar a SDS na elaboração dos Planos de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Cubatão;

- elaboração de estudo de novos mananciais localizados fora do Município para atendimento da Grande Florianópolis.

Outorga e licenciamento ambiental

Ações:

- gestionar junto a SDS no sentido de instituir um sistema de outorga pelo uso de recursos hídricos para o município de Florianópolis, com vistas a garantir o efetivo gerenciamento dos recursos hídricos. Garantindo a disponibilidade hídrica, minimizando as chances de colapso do abastecimento por falta de planejamento;

- obtenção das licenças ambientais de operação das unidades de captação e tratamento dos sistemas de abastecimento de água (SAA) e das soluções alternativas coletivas (SAC) com vistas na sua regularização;

- apoiar a SDS no sentido de estabelecer o enquadramento dos Rios Vargem do Braço, Cubatão, cursos de água da Ilha de Santa Catarina e aqüíferos Ingleses e Campeche.

Definição da demanda real dos sistemas de abastecimento

Ações:

- Elaboração de Estudo com objetivo de definir a demanda real dos sistemas de abastecimento de água, avaliando o consumo per capita e índices de perdas, levando em conta a sazonalidade;

Concepção do Sistema de Abastecimento de Água

Ações:

- Elaboração de Estudo de Concepção Geral do Sistema de Abastecimento de Água, incluindo capacidade técnico – operacional, avaliação da atual concepção, sua integração, macro-distribuição, planejamento;

- Implantação das ações propostas do Estudo de Concepção Geral do SAA.

3.3.2. PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SAA

O forte e desordenado crescimento urbano de Florianópolis demandou valores de captação e produção de água através de diversos sistemas, alguns alocados na Ilha e o principal, colocado no Continente.

Diante deste quadro e tendo em vista os déficits projetados para o ano de 2028 torna-se necessário e urgente a definição dos investimentos de pequeno, médio e longo prazos, para reformar, modernizar e ampliar o sistema de abastecimento de água do município no sentido de buscar atendimento permanente às demandas de consumo e a qualidade dos serviços.

Metas de Curto Prazo (até 2015):

Adutoras de água tratada localizadas em áreas de risco

Ações:

- realização de reforço, substituição ou desativação das adutoras de água tratada que trazem risco as propriedades construídas sobre elas.

Sistema de abastecimento de água, atendimento a 90% da demanda, conforme Tabela 6;

Tabela 6 – População residente e total por UTP em 2015 segundo projeção do Campanário (2007).

| UTP | Curto Prazo (2015) |
| --- | --- |
|  | Demanda Populacional (ano 2015) |
|  | Residente | Total* |
| 1 | 111.114 | 120.892 |
| 2 | 47.624 | 52.481 |
| 3 | 57.475 | 63.338 |
| 4 | 81.629 | 88.813 |
| 5 | 45.180 | 85.380 |
| 6 | 23.866 | 25.966 |
| 7 | 1.192 | 1.492 |
| 8 | 5.023 | 6.289 |
| 9 | 5.912 | 7.224 |
| 10 | 1.961 | 2.455 |
| 11 | 40 | 50 |
| 12 | 38.025 | 129.300 |
| 13 | 38.574 | 106.426 |
| 14 | 6.413 | 17.693 |
| 15 | 18.549 | 79.984 |
| 16 | 444 | 1.912 |
| 17 | 4.358 | 14.210 |
| 18 | 238 | 776 |
| 19 | 1.413 | 4.609 |
| 20 | 19.085 | 20.765 |
| 21 | 39.548 | 51.435 |
| 22 | 21.929 | 28.770 |
| 23 | 6.433 | 8.415 |
| 24 | 3.454 | 4.518 |
| 25 | 615 | 804 |
| 26 | 9.364 | 12.248 |
| 27 | 151 | 197 |
| 28 | 109 | 142 |
| Total | 589.718 | 936.584 |

*Total = Residente + Flutuante

Ações a serem executadas pela Concessionária:

- Elaboração de projeto de reforço do SIF ao SCN;

- Implantação da adutora no SCN;

- Aumento da capacidade de reservação do SCN;

- Automatização e modernização da ETA Costa Norte;

- Ampliação do sistema de distribuição do SCN, Priorizando as águas de recarga do aquífero;

- Implantação do sistema de reservação no sub-sistema de São João do Rio Vermelho

- Aumento da capacidade de reservação do SCLS;

- Ampliação e reforma da rede de distribuição do SCN, reforçando a macrodistribuição das UTPs 18 (Praia Brava), 12 (bairro Cachoeira) e 19 (Lagoinha do Norte);

- Ampliação e reforma da rede de distribuição do SCLS, reforçando a macrodistribuição da UTP 22 (bairro Campeche);

- Planejamento de áreas para implantação de equipamentos do sistema produtor de água em compatibilidade com o Plano Diretor;

- Estudo de alternativa para aumento da captação de água, considerando a utilização de novos mananciais;

- Reforma e ampliação do sistema de captação do rio Vargem do Braço para aumento da vazão de água bruta de 3.167 l/s;

- Recuperação do canal de alvenaria do sistema de captação do rio Vargem do Braço para a vazão de 593 l/s;

- Reforma do gradeamento sistema de captação do rio Vargem do Braço uma unidade de gradeamento para retirada de folhas e demais sólidos grosseiros no canal de acesso à caixa de partida;

- Elevação do nível do canal de captação do rio Cubatão do Sul para 3.400 l/s;

- Reforma da estação de recalque do rio Cubatão do Sul e instalar novos conjuntos moto-bombas para ampliação da vazão de água bruta captada;

- Reforma da adução de água bruta do rio Cubatão do Sul;

- Implantação da adutora na UTP 6 (Itacorubi);

- Implantação do trecho final da adutora de 1200mm;

- Implantação da adutora de água tratada que interligará a UTP 3 (Angeloni Capoeiras) á UTP 1 (Ponte);

- Instalação e operação de equipamentos de dosagem de coagulante automático apropriado;

Quanto à Estação de Tratamento de Água José Pedro Horstmann do SIF:

- Automatização e ampliação da capacidade de tratamento;

- Ampliação do volume do reservatório de jusante da ETA;

- Implantação de uma unidade de flocodecantação;

- Recuperação da peneira rotativa;

- Ampliação da capacidade do volume do reservatório de contato;

- Ampliação da capacidade de estocagem dos produtos químicos para autonomia de 60 dias;

- Implantação do tratamento dos efluentes provenientes da ETA;

- Complementação da macromedição de água bruta, tratada e do processo.

Quanto à Estação de Tratamento de Água do SCN:

- Automatização e modernização da ETA Costa Norte;

- Implantação de um sistema de tratamento para a água bruta captada do aquífero Ingleses no bairro São João do Rio Vermelho.

Quanto à Estação de Tratamento de Água do SCLS:

- Ampliação da capacidade e adequação do tratamento da ETA Lagoa do Peri conforme os padrões de potabilidade;

- Solução para o descarte do lodo gerado na ETA Lagoa do Peri;

- Implantação de uma unidade de pré-tratamento na ETA Lagoa do Peri para remoção de cianobactérias;

- Modernização e automatização da ETA Lagoa do Peri;

- Implantação de um sistema de tratamento da água captada no aqüífero Campeche;

Ações a ser executada nos Sistemas Independentes:

- Estudo de avaliação e adequações dos sistemas independentes;

- Regularização dos sistemas independentes.

Metas de Médio Prazo (2020):

Sistema de abastecimento de água, Atendimento 95% da demanda (conforme Tabela 7)

Tabela 7 – População residente e total por UTP em 2020 segundo projeção do Campanário (2007).

| UTP | Médio Prazo (2020) |
| --- | --- |
|  | Demanda Populacional (ano 2020) |
|  | Residente | Total* |
| 1 | 123.164 | 134.865 |
| 2 | 51.445 | 57.103 |
| 3 | 60.778 | 67.464 |
| 4 | 92.846 | 101.667 |
| 5 | 51.008 | 99.088 |
| 6 | 27.098 | 29.672 |
| 7 | 1.246 | 1.584 |
| 8 | 5.628 | 7.153 |
| 9 | 6.811 | 8.439 |
| 10 | 2.119 | 4.240 |
| 11 | 42 | 53 |
| 12 | 40.576 | 145.269 |
| 13 | 41.894 | 121.116 |
| 14 | 7.243 | 20.940 |
| 15 | 19.947 | 90.978 |
| 16 | 475 | 2.168 |
| 17 | 4.485 | 15.383 |
| 18 | 246 | 844 |
| 19 | 1.470 | 5.042 |
| 20 | 21.567 | 23.616 |
| 21 | 43.245 | 57.244 |
| 22 | 25.356 | 33.875 |
| 23 | 6.783 | 9.028 |
| 24 | 3.503 | 4.663 |
| 25 | 635 | 845 |
| 26 | 10.086 | 13.425 |
| 27 | 156 | 207 |
| 28 | 111 | 148 |
| Total | 649.963 | 1.056.119 |

*Total = Residente + Flutuante

Ações:

- Ampliação e reforço dos sistemas de abastecimento de água;

- Aumento da capacidade de reservação do SIF;

- Ampliação e reforma da rede de distribuição do SIF.

Metas de Longo Prazo (2028):

Sistema de abastecimento de água, Atendimento de 100% da demanda (conforme Tabela 8);

UTP Médio Prazo (2028) Demanda Populacional (Ano 2028) Residente Total* 1 140.639 155.547 2 59.528 66.909 3 65.986 74.169 4 106.816 118.138 5 59.783 121.741 6 30.267 33.475 7 1.351 1.763 8 6.458 8.428 9 8.015 10.163 10 2.356 3.074 11 45 59 12 43.641 170.135 13 46.394 144.935 14 8.452 26.404 15 22.054 110.226 16 521 2.601 17 4.731 17.637 18 260 969 19 1.532 5.711 20 25.294 27.975 21 48.189 65.742 22 30.058 41.390 23 7.339 10.070 24 3.613 4.957 25 664 911 26 11.079 15.200 27 162 222 28 114 157 Total 735.341 1.238.708 Tabela 8 – População residente e total por UTP em 2020 segundo projeção do Campanário (2007). *Total = Residente + Flutuante

Ações:

- Ampliação e reforço dos sistemas de abastecimento de água.

3.3.3. PROGRAMA DE IDENTIFICAÇÃO, PROTEÇÃO E CONTROLE DOS MANANCIAIS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEOS

O município de Florianópolis tem seu abastecimento fortemente ancorado em mananciais ditos exógenos, ou seja, situados fora dos limites territoriais municipais, quais sejam o rio Vargem do Braço e o rio Cubatão do Sul. Juntos tais mananciais respondem por 66% do atendimento por meio do Sistema Integrado de Florianópolis – SIF.

Os mananciais endógenos, ou seja aqueles situados dentro dos limites do Município, estão situados na Ilha de Florianópolis e respondem por 34% do atendimento. Neste caso, tem-se como mananciais a Lagoa do Peri e os aqüíferos dos Ingleses e do Campeche.

Tendo em vista que tais mananciais respondem por cerca de 34% do abastecimento de água, tendo em vista as severas restrições ao aumento imediato das vazões aduzidas dos mananciais exógenos por meio do SIF, tendo em vista a situação de vulnerabilidade dos mananciais endógenos e tendo em vista os elevados custos e prazos envolvidos no aparelhamento das ETA`s dos Sistemas Costa Leste/Sul e Costa Norte, caso haja contaminação de tais mananciais, em especial os Sistemas Aquíferos, é urgente a adoção de medidas efetivas de proteção dos mesmos, sob o risco de colapso do sistema, tanto público, quanto privado de abastecimento.

Metas de Curto Prazo (até 2015):

Proteção e controle dos mananciais aqüíferos Campeche e Ingleses

Ações:

- Realização de estudos sobre os sistemas aqüíferos, detalhando os estudos já realizados pela Concessionária, com objetivo de identificar, com maior precisão as áreas de recarga, as zonas de vulnerabilidade, as direções de fluxo e a potencialidade hídrica interanual dos sistemas já conhecidos e de outros existentes;

- Definição do uso e ocupação do solo na zona de recarga do aqüífero Ingleses e Campeche pelo Plano Diretor e sua implementação; definindo uma adequada área de recarga para os aqüíferos Ingleses e Campeche no Plano Diretor Participativo do Município;

- Realização da primeira etapa de cadastro dos usuários de água do município de Florianópolis, identificando e cadastrando todos os usuários de água (público e independente) na área de influência dos aqüíferos Ingleses e Campeche, com vistas à regularização da vazão de captação;

- Criação de áreas de proteção de mananciais nas zonas de recarga dos aqüíferos do Campeche e dos Ingleses, estabelecendo regras para uso e ocupação do solo.

- Implantação de um sistema permanente de fiscalização do uso da água: tendo em vista coibir a utilização de vazões acima dos limites estabelecidos para cada um dos mananciais;

- Instalação de uma rede piezométrica de monitoramento do avanço da cunha salina em subsuperfície; a fim de evitar situações críticas de salinização da água de consumo, mesmo que temporária;

- Implantação de medidas e intervenções necessárias à efetiva proteção ambiental das áreas de preservação permanente dos cursos d’água situados nas áreas dos Sistemas Aqüíferos do Campeche e dos Ingleses;

- Instalação de medidores e equipamentos de telemetria em todos os poços do SCN e SCLS;

- Delimitar e averbar em cartório às áreas de proteção dos poços dos SCN e SCLS;

- Implantação de dispositivo de segurança em todos os poços do SCN e SCLS;

- Avaliação dos Impactos de Estruturas/Instalações potencialmente poluidoras dos sistemas aqüíferos (Cemitérios, Postos combustíveis, áreas de transbordo ou depósitos de resíduos, etc.), uma vez que estes mananciais subterrâneos são altamente vulneráveis às estruturas e instalações de superfície e ficam sujeitos a contaminação a partir da percolação de águas meteóricas ao longo do perfil do solo. Caso fique evidenciado que tais estruturas e/ou instalações estão sendo foco de contaminação do aqüífero, deverão ser adotadas medidas imediatas para o controle e eliminação da contaminação e, caso não seja possível, a suspensão das atividades e recuperação/descontaminação das áreas;

- Implantação do Programa de Projetos e Obras de Sistemas de Esgotamento Sanitário nas áreas de influência dos aqüíferos Ingleses e Campeche;

- Controle da vazão de explotação para manutenção da vazão de recarga dos mananciais aqüífero Ingleses e Campeche pela Prefeitura Municipal;

- Desativação e tamponamento dos poços particulares de captação de água subterrânea dos Aqüíferos Ingleses e Campeche quando houver rede pública de abastecimento de água;

- Manutenção do monitoramento do avanço da cunha salina em subsuperfície; a fim de evitar situações críticas de salinização da água de consumo, mesmo que temporária.

Proteção e controle do manancial superficial lagoa do Peri

Ações:

- Implantação de um sistema permanente de fiscalização do uso da água, tendo em vista coibir a utilização de vazões acima dos limites estabelecidos;

- Implantação de medidas e intervenções necessárias à efetiva proteção ambiental das áreas de preservação permanente dos cursos d’água que abastecem a Lagoa do Peri;

- Elaboração de estudo para avaliação do risco de salinização do manancial e medidas necessárias para a preservação da qualidade da água do manancial;

- Instalação de uma rede piezométrica de monitoramento do avanço da cunha salina em subsuperfície, a fim de evitar situações críticas de salinização da água de consumo, mesmo que temporária.

- Manutenção do monitoramento do avanço da cunha salina em subsuperfície, a fim de evitar situações críticas de salinização da água de consumo, mesmo que temporária.

3.3.4. PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS E USO RACIONAL DA ÁGUA

No Diagnóstico elaborado no âmbito do PMISB foi evidenciada a ocorrência de perdas físicas significativas nos sistemas de abastecimento de água operados pela concessionária, que em sua totalidade atingiram 34,78% no ano de 2008, o equivalente a 14.435.293 m³. Individualizadas por sistema, as perdas físicas foram de 32,25% no SIF (9.628.032 m³), 43,53% (3.091.307 m³) no SCN e de 37,74% (1.715.864 m³) no SCLS.

Por tratar-se de programas necessariamente abrangentes, tanto no escopo dos investimentos e metas, quanto na variedade das medidas e ações requeridas (campanhas de informação e educação dos usuários, incentivos e assistência técnica aos consumidores, mudanças de procedimentos e rotinas operacionais dos serviços, pesquisa e desenvolvimento tecnológico, etc.), é preciso demonstrar a todo elenco de atores envolvidos a necessidade e a viabilidade dos programas de controle de perdas e de uso racional da água, tendo em vista garantir sua inclusão entre as prioridades que compõem a agenda política dos governos, evitando que sejam investimentos de apenas uma ou duas gestões.

Considerando os índices das perdas diagnosticados; considerando que tais perdas são irreparáveis sob o ponto de vista da sociedade como um todo; considerando a necessidade de preparar o Município para o gerenciamento de suas demandas em um cenário de restrição hídrica proveniente de mananciais endógenos; e, considerando ainda que o Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico é um instrumento de planejamento de médio e longo prazo, capaz de minimizar mudanças drásticas na orientação das políticas públicas para o setor, justifica-se, no âmbito deste Plano, a proposição e o desenvolvimento de um Programa de Controle de Perdas e Uso Racional da Água.

Metas de Curto Prazo (até 2015)

Diminuição do consumo e correção de vazamentos

Ações:

- Implantação de estrutura especializada para realização de vistoria da rede de distribuição de água do SAA, identificando perdas físicas por meio de vazamentos visíveis, invisíveis e inerentes, ao longo de todo o sistema;

- Correção imediata dos vazamentos visíveis e invisíveis identificados;

- Implantação de programa de vistoria e fiscalização na rede de distribuição do SAA para combate de ligações clandestinas;

- Realização de vistoria de hidrômetros visando o combate a fraudes e substituição dos irregulares;

- Regulamentação do uso de componentes e equipamentos de baixo consumo (bacias sanitárias de volumes reduzidos de descarga, chuveiros e lavatórios com volume fixo de descarga e torneiras dotadas de arejadores) e medição individualizada do volume de água consumido nos projetos de novas edificações;

- Regulamentação de critérios de construção para redução do desperdício de água como a captação, armazenamento e tratamento de águas pluviais para reutilização na irrigação de jardins, limpeza, combate a incêndios e demais usos para água não potável; reutilização das águas de lavagem para utilização sanitária; utilização de bacias acopladas e torneiras com acionamento eletrônico ou temporizador por pressão;

- Implantação de componentes e equipamentos de baixo consumo (bacias sanitárias de volumes reduzidos de descarga, chuveiros e lavatórios com volume fixo de descarga e torneiras dotadas de arejadores) em todos os estabelecimentos públicos do Município;

- Estímulo a adaptação das edificações já existentes quanto ao uso de componentes e equipamentos hidráulicos de baixo consumo e medição individualizada do volume de água consumido;

- Regulamentação de mecanismos de cobrança pelo desperdício da água potável e amortecimento da tarifa pelo reuso de águas servidas (tanque, máquina de lavar, chuveiro e banheira) ou pluviais;

- Incentivo e orientação para utilização de tecnologias de captação e armazenamento de águas servidas e/ou pluviais e seu reuso para fins não potáveis;

- Estudo e elaboração de projeto de reutilização de águas pluviais e servidas para fins potáveis;

- Incentivo à utilização de soluções econômicas para irrigação de jardins, como mangueiras com válvulas automáticas de fechamento.

Redução das perdas físicas para 25% no SIF; para 35% no SCN; e para 30% no SCLS

Ações:

- Setorização e controle da pressão em toda a rede de abastecimento operada pela concessionária;

- Modernização dos sistemas de macromedição, com implantação de medidores em todos os pontos de produção, adução e distribuição;

- Modernização dos sistemas de micromedição, com a substituição de hidrômetros com mal funcionamento, prioritariamente nas unidades cujo consumo per capita esteja aparentemente reduzido;

- Redução do consumo per capita.

Metas de Médio Prazo (até 2020)

Redução das perdas físicas para 30% no SCN; e para 25% no SCLS

Ações:

- Eliminação dos vazamentos inerentes a partir da manutenção e reparo continuados de toda a rede de distribuição;

- Substituição de hidrômetros com mal funcionamento, prioritariamente nas unidades cujo consumo per capita esteja aparentemente reduzido;

- Redução do consumo per capita.

Metas de Longo Prazo (até 2028)

Redução das perdas físicas para 25% no SCN

Ações:

- Substituição de hidrômetros com mal funcionamento, prioritariamente nas unidades cujo consumo per capita esteja aparentemente reduzido;

- Redução do consumo per capita;

- Eliminação dos vazamentos inerentes a partir da manutenção e reparo continuados de toda a rede de distribuição.

3.3.5. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE E DOS PADRÕES DE POTABILIDADE DA ÁGUA

O Relatório do Milênio, produzido pela ONU no ano de 2002, destaca que “nenhuma medida poderia contribuir para reduzir a incidência de doenças e salvar vidas no mundo em desenvolvimento do que fornecer água potável e saneamento adequado a todos.” (CASTRO & SACRIOT, 2005).

Quando se menciona água potável nos remetemos à Portaria n0 518/2004 do Ministério da Saúde, que estabelece procedimentos e responsabilidades inerentes ao controle e à vigilância da qualidade da água para consumo humano e estabelece seu padrão de potabilidade.

Destaca-se que o conceito de água potável vai além do conceito de padrão de potabilidade. Água potável é aquela que além de atender ao padrão de potabilidade, não oferece riscos à saúde decorrentes de sua distribuição e armazenamento.

Em termos de controle qualitativo da água fornecida à população no Município de Florianópolis, a Concessionária possui laboratórios que realizam o monitoramento bacteriológico e físico-químico da água bruta, bem como da água tratada que é disponibilizada para consumo por meio dos Sistemas Integrado de Florianópolis, da Costa Norte e da Costa Leste/Sul.

Os referidos laboratórios realizam o controle da qualidade da água bruta e da água tratada distribuída através de coletas e análises periódicas, gerando relatórios que são encaminhados à Vigilância Sanitária Municipal. Os resultados das análises da água tratada realizadas para alguns parâmetros monitorados são fornecidos ainda aos clientes, através das faturas mensais, por exigência da legislação vigente.

Apesar da existência do monitoramento do atendimento dos padrões de potabilidade por parte da Concessionária, merece destaque o fato de que aparentemente tal acompanhamento não é realizado no âmbito dos sistemas autônomos de abastecimento e, quando realizado, não atendem aos requisitos da legislação e os resultados não são de conhecimento público.

O incremento, ampliação e melhoria do sistema de monitoramento da qualidade da água e dos padrões de potabilidade é fundamental considerando as seguintes particularidades relativas aos mananciais de abastecimento utilizadas no Município.

Tendo em vista o que define a legislação vigente, em especial as diretrizes e padrões estabelecidos por meio da Portaria n0 58/2004 do Ministério da Saúde, e tendo em vista que o município de Florianópolis é hoje abastecido por mananciais sujeitos a níveis variados de vulnerabilidade como destacado acima, justifica-se, no âmbito do PMISB, a proposição e desenvolvimento de um Programa de Monitoramento da Qualidade e dos Padrões de Potabilidade da Água, em caráter permanente, que conte inclusive com mecanismos de divulgação dos resultados de modo a incentivar o controle social sobre os serviços prestados pela Concessionária e pelos operadores dos Serviços Autônomos.

Metas de Curto Prazo (até 2015).

Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Ações:

- Orientação aos usuários sobre os cuidados necessários em situação de risco à saúde;

- Apresentar informações referentes a problemas verificados em mananciais que causem risco à saúde e alerta sobre os possíveis danos a que estão sujeitos os consumidores, orientando-os sobre as precauções e medidas corretivas necessárias;

- Criação e manutenção de canal para recebimento de queixas sobre as características de água distribuída, sistematizados de forma compreensível à população e disponibilizada para acesso e consulta pública;

- Implantar monitoramento de cianobactérias na captação da água bruta da lagoa do Peri e de cianotoxinas na água tratada da ETA Lagoa do Peri, conforme periodicidade estipulada pela Portaria 518/04;

- Fortalecimento do Programa de Monitoramento da Qualidade da Água (VIGIAGUA-MS), obedecendo aos padrões da Portaria n° 518/04;

- Adequação da estrutura laboratorial para o monitoramento da qualidade da água segundo as definições do VIGIAGUA-MS;

- Implantação do monitoramento da água fornecida à população segundo o Plano de Monitoramento da Vigilância da Qualidade da Água aprovado pelo Conselho Municipal de Saneamento e pela Vigilância Sanitária Municipal;

- Adequação das estruturas laboratoriais e de pessoal disponíveis para realização do monitoramento da qualidade da água segundo os padrões da Portaria n0 518/04 e segundo as definições aprovadas no Plano de Monitoramento da Vigilância da Qualidade da Água aprovado;

- Avaliação dos riscos que os sistemas e as soluções alternativas de abastecimento de água representam para a saúde humana;

- Divulgação dos parâmetros de qualidade da água fornecida à população no Município de Florianópolis por todos os operadores de sistemas de abastecimento de água.

4. PROGRAMAS DO SETOR DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

O lançamento descontrolado de esgotos nos solos ou em nascentes, rios, lagos e outros corpos d’água representa hoje uma das principais causas da poluição hídrica no Brasil e no mundo, constituindo-se em fontes de degradação do meio ambiente e de proliferação de doenças.

A relação entre o atendimento por saneamento básico, em especial esgotos sanitários e a melhoria dos indicadores de saúde pública, traduz-se numa das relações mais ponderáveis e reconhecidas no meio técnico-científico, incidi na permanência de populações que não têm acesso a ambientes saneados, com disposição adequada dos excretas e águas servidas.

É premente, pois, a necessidade de prover as cidades de tratamento adequado de seus esgotos, seja com tecnologias tradicionais seja com tecnologias alternativas, a depender do contexto de cada área.

No entanto, para enfrentar a complexidade da questão do atendimento por sistema de esgotamento sanitário no Brasil é urgente que se trabalhe sobre uma nova perspectiva no trato desta questão. Em outras palavras, é preciso mudar paradigmas por muito tempo prevalecentes.

Para assegurar a efetividade dos serviços públicos de esgotamento sanitário nas ações de saneamento básico e o efetivo benefício às populações, há a necessidade de se compreendê-lo para além de um esforço de caráter tecnológico, embora este seja elemento essencial. O sucesso das iniciativas relacionadas ao saneamento será mais provável se o mesmo for visto como objeto complexo, que extrapola a suficiência tecnológica, e requer mais a integração da visão tecnológica com a visão de política pública.

Mudar esta perspectiva implica em considerar os serviços públicos de esgotamento sanitário como área de atuação do Estado que demanda sim, investimento em infra-estrutura, mas antes formulação, avaliação, organização institucional e participação da população como cidadãos e usuários. Nesse caso, verifica-se que diversos atores institucionais e sociais se articulam para prover os serviços à população.

Conduzido pela Administração Pública Municipal, o saneamento básico é uma excelente oportunidade para desenvolver instrumentos de educação sanitária e ambiental, o que aumenta sua eficácia e eficiência. Por meio da participação popular ampliam-se os mecanismos de controle externo da administração pública, concorrendo também para a garantia da continuidade na prestação dos serviços e para o exercício da cidadania.

É por esta ótica que está sendo elaborado o Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico-PMISB de Florianópolis, do qual o Programa de serviços públicos de esgotamento sanitário é parte integrante.

De um modo geral, observa-se que de todos os componentes do sistema de saneamento básico municipal, o esgotamento sanitário é o que apresenta maior carência. Segundo dados da Concessionária de água e esgoto de Florianópolis (2008) e do estudo populacional de Campanário (2007), no ano de 2010, 39% da população residente de Florianópolis é atendida pelos serviços públicos de esgotamento sanitário, o que representava 205.403 habitantes, e 3% da população residente é atendida por sistemas independentes (caso de Jurerê Internacional e Base Aérea entre outros). Segundo este mesmo estudo populacional, no ano de 2010, a população residente não atendida é de 305.076 habitantes, que compreende a população que se utiliza soluções individuais e aquelas aplicadas às ligações irregulares.

Além do déficit atual de atendimento, os sistemas implantados pela Concessionária de esgoto de Florianópolis foram concebidos e projetados para trabalhar no modelo de separador absoluto, porém, a cidade se depara, como a maioria dos municípios brasileiros, com a interferências de águas pluviais no sistema de redes coletoras em grande intensidade e vice-versa. A dinâmica sócio-espacial da cidade não foi acompanhada pelo crescimento proporcional dos serviços de esgotamento sanitário.

Combinado com políticas de saúde e habitação, o serviço publico de esgotamento sanitário pode diminuir diretamente a incidência de doenças e internações hospitalares. Assim melhorando sua qualidade ambiental, a cidade de Florianópolis tornar-se-á, ainda mais atrativa para investimentos externos, podendo desenvolver ainda mais sua vocação turística, garantindo a balneabilidade de suas praias e, sobretudo, o aumento da qualidade de vida da população.

Assim, argumenta-se que, além de sua importância sócio-ambiental, os serviços públicos de esgotamento sanitário, enquanto atividade econômica apresenta ganhos de eficiência e de rentabilidade altamente crescentes em escala ao longo do tempo, devendo ser disponibilizado a toda a população, independente da sua capacidade de pagamento. Entre os ganhos desta natureza pode-se citar:

- Valorização dos imóveis e do preço da terra;

- Redução de gastos do sistema de seguridade social e das empresas públicas e privadas, motivados por afastamentos de funcionários em função de doenças associadas à falta de saneamento básico;

- Aumento da produtividade de trabalhadores, com ganhos em sua renda;

- Desoneração do sistema público de saúde, com atendimentos e internações motivadas por diversas morbidades (e até mortalidade) que tem sua origem na falta de esgotamento sanitário.

4.1. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES

São princípios básicos e diretrizes dos programas dos serviços públicos de esgotamento sanitário:

- Universalização do acesso ao serviço de esgotamento sanitário;

- Regularidade na prestação dos serviços;

- Eficiência e qualidade do sistema;

- Segurança operacional do sistema de esgotamento sanitário, inclusive aos funcionários que o mantém;

- Busca da generalidade e da modicidade das soluções adotadas;

- Adoção de critérios sociais, epidemiológicos e ambientais para o estabelecimento de prioridades de intervenção e não somente o retorno monetário do investimento;

- Participação comunitária;

- Integração e articulação dos serviços de esgotamento sanitário com os demais serviços públicos;

- Fundamentar-se na questão da saúde pública, visando evitar/minimizar riscos epidêmicos oriundos do estado de degradação dos corpos receptores, bem como dos lançamentos de esgotos diretamente nos logradouros públicos;

- Conservação dos recursos naturais;

- Redução dos gastos públicos aplicados no tratamento de doenças, tendo em vista sua prevenção na origem.

4.2. OBJETIVOS

Objetivo Geral

Os programas de esgotamento sanitário visam promover o aumento da eficiência dos serviços de esgoto em operação, bem como proporcionar sua expansão visando à universalização do acesso, tendo como resultado a redução dos passivos ambientais e a promoção de condições favoráveis à qualidade de vida da cidade.

Objetivos Específicos

Também constituem objetivos dos programas:

- Realizar levantamento cadastral e mapeamento geo - referenciado do setor de esgotamento sanitário;

- Elaborar de Estudo de Concepção Geral dos Sistemas de Esgotamento Sanitário de Florianópolis, visando replanejamento, integração melhorias operacionais, automação;

- Atender à legislação quando ao licenciamento ambiental e a outorga lançamento dos SES;

- Regularizar e fiscalizar as atividades de limpa fossa;

- Promover assistência técnica nas etapas de projeto e execução de sistemas individuais de tratamento;

- Efetivar as ligações prediais de esgotos, nos sistemas públicos;

- Realizar supervisão de obras dos SES;

- Destinar adequadamente os efluentes líquidos e os lodos gerados nas ETEs;

- Realizar a manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de esgotamento sanitário;

- Ampliar a cobertura de SES, com metas progressivas;

- Realizar o monitoramento de lançamento de efluente;

- Elaborar projetos para aperfeiçoamento das ETEs;

- Minimizar os odores excessivos das ETEs;

- Realizar estudo para viabilidade de reaproveitamento dos efluentes passíveis de novos usos;

- Identificar e regularizar os sistemas individuais ou coletivos particulares;

- Elaborar Plano de Prevenção Contra Panes para unidades do SES;

- Implantar sistemas de automação nos SES;

- Realizar ações educativas e de fiscalização visando a erradicação de ligações clandestinas.

4.3. PLANO DE METAS E AÇÕES

4.3.1. PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DO SETOR DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

O diagnóstico dos serviços de esgotamento sanitário, constante no PMISB foi de extrema relevância no sentido de identificar as áreas que não são atendidas pelo serviço e qual é o tipo de urbanização que predomina nessas áreas sem cobertura de atendimento.

Os recursos dispensados ao setor devem seguir a priorização definida no Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico e implicam em ações de recuperação e modernização da infra-estrutura existente (adequação técnica), assim como de reforma institucional e desenvolvimento operacional do sistema.

Consideram-se três áreas específicas e distintas fundamentais para o gerenciamento das atividades referentes ao provimento dos serviços públicos de esgotamento sanitário: a área técnica, a área operacional e a área financeira. O fluxo de informações entre os diversos setores que compõem estas três áreas elementares é fundamental para um funcionamento adequado das unidades componentes de um sistema de esgotos sanitários.

Diante das dificuldades que se impõem aos gestores para adequado oferecimento dos serviços de esgotamento sanitário, que incluem recursos para melhorias e expansões do sistema, novas tendências devem ser traçadas no sentido da otimização global, não somente em nível de operação e manutenção, mas também no nível gerencial comercial, de projetos, de obras.

O Programa de Gerenciamento dos serviços públicos de esgotamento sanitário é um conjunto de ações normativas, operacionais, financeiras e de planejamento que a administração municipal deverá desenvolver, com base em critérios sanitários, ambientais, social e econômicos para coletar, transportar, tratar e dispor os efluentes produzidos em seu território.

Planos de metas e ações

Metas de Curto Prazo (até 2015):

Informações, Cadastro e Mapeamento Georeferenciado

Ações:

- Elaboração do cadastro técnico e mapeamento georeferenciado do SES;

- Coleta de informações sobre produção de esgotos (produção per capita e de consumidores especiais).

Estudo de Concepção Geral

Ação:

- Elaborar de Estudo de Concepção de Integração do Sistema de Esgoto, com alternativas técnicas e operacionais, modernização, automação. Definição das diretrizes para a prestação dos serviços em regime de eficiência, obras e serviços a serem executados e os mecanismos de controle social e gerenciamento das atividades.

Licenciamento Ambiental e Outorga dos SES

Ações

- Licenciamento e atendimento às condições de validade das licenças ambientais;

- Obtenção de outorga de lançamento das SES.

Serviços de Limpa Fossa

Ações

- Cadastramento das empresas limpa fossa que atuam no Município;

- Estruturação de um Sistema de Regularização, com a definição de processo, incluindo procedimento de normas e rotinas, para o disciplinamento das atividades;

- Fiscalização e monitoramento da atividade de limpa fossa.

Soluções individuais de tratamento de esgoto

Ações:

- Assistência técnica para elaboração de projetos e execução de sistemas individuais de tratamento de esgoto para população de baixa renda em locais ainda sem cobertura de rede coletora, consoante com a Lei Federal 11.888/2008.

Ligação Predial em Rede Pública de Esgoto

Ações:

- efetivação de ações de fiscalização que visem a regularização das ligações prediais em rede publica de esgoto;

- integração a rede pública de esgoto, nas áreas onde existem cotas negativas, sempre que tecnicamente viável, independente da viabilidade econômica. Quando tecnicamente não for viável, a concessionária será responsável pela operação e manutenção do sistema local.

Supervisão das Obras dos SES

Ações:

- A realização de supervisão das obras do SES, visando o apoio a fiscalização, à otimização dos investimentos para a sua execução, com minimização de custos e prazos, e maximização da qualidade dos serviços e benefícios oferecidos aos seus usuários.

Infraestrutura sanitária nas orlas marítima

Ações:

- Elaboração de projeto de implantação de unidades sanitárias (sanitários, lavatórios e duchas), nas regiões de praias do Município de Florianópolis associadas ao Programa Praias Limpas;

- Instalação de equipamentos ambientalmente adequados e de baixo consumo de recursos naturais nas unidades sanitárias;

- Associação destas unidades sanitárias ao trabalho de educação ambiental nas regiões de praia.

4.3.2. PROGRAMA DE PROJETOS E OBRAS PARA SES

Diante da realidade constatada no município de Florianópolis, torna-se imprescindível que o sistema existente seja não só aprimorado, mas ampliado e modernizado dentro de padrões técnicos vigentes. É preciso que haja ações e investimentos não para o necessário aumento da cobertura dos serviços, mas, sobretudo que se induza à melhoria da eficiência do sistema.

Plano de Metas e Ações

Metas de Curto Prazo (até 2015):

Elaboração de critérios de procedimentos de elaboração de projetos e execução de obras de esgotamento sanitário

Ações:

- Estabelecer critérios para elaboração de projetos de sistemas de esgotamento sanitário (coleta, tratamento e disposição final) de modo a compatibilizá-los com o contexto global das bacias de contribuição, respeitando as limitações ambientais, normativas e técnicas que envolvem estes projetos e obras.

Efluentes líquidos e dos lodos gerados nas ETEs

Ação:

- Realizar estudos de definição de alternativa técnica para destinação final dos efluentes e lodos das ETEs com os devidos licenciamentos ambientais;

- Realizar estudos complementares, caso necessário.

Manutenção corretiva e preventiva dos SES

Ações:

- Elaboração do Plano de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Sistemas de Esgotamento Sanitário;

- Implantação estrutura especializada em manutenção e em vistoria permanente no sistema de esgotamento sanitário.

Sistemas Individuais de Esgotamento Sanitário

Ações:

- Estudo e elaboração de projetos de sistemas individuais de esgotamento sanitário alternativos em regiões isoladas ou que por razões técnicas não há viabilidade de integração ao sistema público.

Atendimento de no mínimo 60% da população total (residente + flutuante)

Ações:

- Implantação, ampliação e reforço dos seguintes sistemas de esgotamento sanitário:

| Sistema de Esgoto Sanitário | Curto Prazo | POPULAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| Campeche | 2011 | 25.156 |
| S. Antonio / Cacupé / Barra Sambaqui | 2011 | 5.496 |
| Ponta das Canas / Cachoeira | 2011 | 28.277 |
| Itacorobi / Bacia F | 2013 | 31.378 |
| Jurerê / Daniela / Canasvieiras | 2012 | 29.533 |
| Lagoinha do Norte / Praia Brava * | 2012 | 5.395 |
| Coqueiros => Abraão / Capoeiras | 2014 | 41.922 |
| Pantano do Sul | 2013 | 20.117 |
| Ribeirão da Ilha | 2013 | 39.483 |
| Ingleses / Santinho / Capivari | 2015 | 76.831 |

Metas de Médio Prazo (até 2020):

Atendimento em no mínimo 80% da população total (residente + flutuante)

Ações:

- Implantação, ampliação e reforço dos seguintes sistemas de esgotamento sanitário:

| Sistema de Esgoto Sanitário | Curto Prazo | POPULAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| Campeche | 2020 | 49.342 |
| S. Antonio / Cacupé / Barra Sambaqui | 2020 | 8.618 |
| Ponta das Canas / Cachoeira | 2020 | 31.932 |
| Itacorobi / Bacia F | 2020 | 35.793 |
| Jurerê / Daniela / Canasvieiras | 2020 | 45.741 |
| Lagoinha do Norte / Praia Brava * | 2020 | 5.622 |
| Coqueiros => Abraão / Capoeiras | 2020 | 43.889 |
| Pantano do Sul | 2020 | 23.349 |
| Ribeirão da Ilha | 2020 | 42.541 |
| Ingleses / Santinho / Capivari | 2020 | 96.472 |

Metas de Longo Prazo (até 2028):

Atendimento de 100% da população total (residente + flutuante)

Ações:

- Implantação, ampliação e reforço dos seguintes sistemas de esgotamento sanitário:

| Sistema de Esgoto Sanitário | Curto Prazo | POPULAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| Campeche | 2025 | 97.713 |
| S. Antonio / Cacupé / Barra Sambaqui | 2025 | 14.863 |
| Ponta das Canas / Cachoeira | 2028 | 39.241 |
| Itacorobi / Bacia F | 2028 | 44.622 |
| Jurerê / Daniela / Canasvieiras | 2028 | 78.156 |
| Lagoinha do Norte / Praia Brava * | 2028 | 6.077 |
| Coqueiros => Abraão / Capoeiras | 2028 | 47.822 |
| Pantano do Sul | 2025 | 29.814 |
| Ribeirão da Ilha | 2025 | 48.657 |
| Ingleses / Santinho / Capivari | 2028 | 135.753 |

4.3.3. PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DOS EFLUENTES DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS

O objetivo que se pretende alcançar com a implantação de uma estação de tratamento de esgotos sanitários é, em primeira instância, a remoção dos principais poluentes presentes nas águas residuárias.

As Estações de Tratamento de Esgotos – ETE’s, portanto, em muito contribuem para a melhoria das condições de vida e de saúde da população e para resguardar o meio ambiente de degradação. Entretanto, a relação entre estas unidades e a população a ser beneficiada nem sempre é harmônica. Esta dificuldade de relacionamento é normalmente provocada pelos incômodos que estas estruturas podem provocar em áreas residenciais devido, principalmente à geração de odores desagradáveis e ruído.

Os processos de tratamento de esgotos são formados por uma série de operações unitárias empregadas para a remoção de substâncias indesejáveis ou para transformação destas substâncias em outras de forma aceitável. Esta remoção dos poluentes no tratamento, de forma a adequar o lançamento a uma qualidade desejada ou de acordo com os padrões de qualidade estabelecidos pela legislação

Estes mecanismos são desenvolvidos nos diferentes níveis e processos de tratamento dos esgotos sanitários, sendo que a escolha do melhor processo de tratamento a ser adotado deve levar em conta tanto os aspectos técnicos como os financeiros, conciliando-os de forma a atender da melhor maneira possível a realidade local.  Cada um dos tipos de tratamento tem suas características típicas, bem como seus equipamentos mínimos necessários, devendo haver sempre a ponderação das vantagens e desvantagens de cada sistema.

Diante do fato de que há sempre vantagens e desvantagens em todos os sistemas de tratamento de esgotos conhecidos até o momento, torna-se fundamental, criar mecanismos para que as desvantagens sejam minimizadas em todas as soluções adotadas, de modo que o Programa de Monitoramente e Controle dos Efluentes das Estações de Tratamento de Esgotos de Florianópolis traz esta preocupação central, visando o bem-estar da população, em especial aquelas residentes no entorno das ETE’s e a proteção ambiental.

Plano de Metas e Ações:

Metas de Curto Prazo (até 2015):

Monitoramento de Lançamento de Efluente

Ações:

- Estabelecimento de uma Rede de Monitoramento Integrado das unidades de tratamento de esgoto sanitário e de efluentes gerados;

- Proposição, junto ao órgão ambiental e de recursos hídricos, de metas progressivas de padrões de lançamento a serem aplicadas nas unidades de tratamento em desconformidade com a legislação ambiental;

- Adequação das ETEs que estiverem em desacordo com os padrões de lançamento.

Aperfeiçoamento das ETEs

Ações:

- Elaboração projetos para melhoria operacional das ETEs, visando atendimento dos padrões de lançamento estabelecidos pela Resolução do CONAMA Nº 357/07, pelo Decreto Estadual Nº 14.675/09 e pelos critérios estabelecidos pelo Município.

Odores Excessivos

Ações:

- Elaboração de estudo de redução de maus odores e tecnologias para desodorização das EE e ETES.

Reaproveitamento dos Efluentes Passíveis de Novos Usos

Ações:

- Estudo de viabilidade para reaproveitamento do lodo e reuso de efluentes líquidos provenientes das ETEs.

Sistemas Soluções individuais

Ação:

- Regularização dos sistemas individuais e coletivos particulares que não são atendidos por rede coletora de esgoto na região dos Aqüíferos Ingleses e Campeche nas UTPs 5, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 27 e 24.

Plano de Prevenção Contra Panes para Unidades do SES

Ações:

- Aquisição e instalação de equipamentos de prevenção de panes em atendimento as normas (geradores de energia elétrica e bombas reserva);

- Estabelecimento de um Plano de Prevenção Contra Panes.

Meta de Médio Prazo (até 2020):

Odores Excessivos

Ações:

- Implementar as ações decorrentes do estudo de redução de odores das EEs e ETEs.

Automação nos SES

Ações:

- Implantar Automatização dos sistemas de esgotamento sanitário;

- Instalação de controle operacional eletrônico centralizado dos sistemas automatizados.

4.3.4. PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE LIGAÇÕES CLANDESTINAS

As ligações clandestinas e improvisadas para o lançamento do esgoto in natura nos rios e solos são medidas tomadas devido à ausência do poder público no gerenciamento do espaço urbano e como se sabe, a destinação inadequada de esgotos sanitários é a principal causadora de poluição do solo, de lençóis freáticos, de mananciais e de cursos d’água e, conseqüentemente, de uma série de doenças.

Com o desenvolvimento gradativo do Programa de serviços público de esgotamento sanitário de Florianópolis e suas diversas ações, torna-se ainda mais premente a eliminação dos lançamentos indevidos de esgotos, de forma que o programa cumpra, ao longo do horizonte de seu desenvolvimento, integralmente a finalidade para a qual foi instituído, que é, basicamente, coletar e tratar a totalidade os esgotos gerados no município, com as conseqüências benéficas advindas destas medidas.

Metas de Curto Prazo (até 2015):

Erradicação de Ligações Clandestinas

Ações:

- Conscientização e sensibilização da população por meio de campanhas educativas da importância da regularização das ligações na rede de esgoto, informando as conseqüências das ligações irregulares;

- Conscientização e sensibilização da população por meio de campanhas educativas voltadas as ligações irregulares de esgoto na rede pluvial;

- Priorização das campanhas educativas na região dos Aqüíferos Ingleses e Campeche;

- Apoio e incentivo a programas de educação ambiental nas escolas;

- Elaboração de Plano de Erradicação de Ligações Clandestinas;

- Estruturação dos órgãos competentes para realizar vistoria permanente da rede de esgotamento sanitário e pluvial, visando à identificação de irregularidades;

- Realização de fiscalização sistemática para detectar e erradicar ligações clandestinas de esgotos nas redes de águas pluviais;

- Identificação de lançamentos de águas pluviais nas redes coletoras de esgotos;

- Eliminação dos lançamentos diretos de redes coletoras em córregos/galerias pluviais onde não existam interceptores;

- Priorização das ações do Plano de Erradicação de Ligações Clandestinas nas áreas dos Aqüíferos dos Ingleses e Campeche nas UTPs 5, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 27 e 24.

5. SERVIÇOS PUBLICOS DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS URBANA

As cidades contemporâneas não podem evitar o confronto com problemas causados pelas chuvas e seu conseqüente escoamento. Parte dos mais antigos esforços da humanidade concentrou-se na velha batalha com as forças da natureza em forma de água.

Cada vez mais torna-se necessário trabalhar os efeitos da água onde quer que ela afete as estruturas e as infra-estruturas das sociedades. Neste contexto, o papel dos técnicos e dos gestores públicos em conexão com os vários efeitos da água, pode ser agrupado de forma genérica em três categorias de compromissos principais:

- Controle de inundações: gerenciar o escoamento natural das águas de chuva para prevenir danos a propriedades e perdas de vidas;

- Recursos hídricos: explorar os recursos hídricos disponíveis para propósitos benéficos, como abastecimento de água, irrigação, e navegação, por exemplo; e

- Qualidade da água: administrar o uso da água para prevenir a degradação causada pelos poluentes naturais e antrópicos.

O foco destas metas e ações inseridas no programa de saneamento básico para os serviços públicos de manejo de águas pluviais URBANA é a gestão das águas pluviais urbana do município de Florianópolis para abrandar os efeitos adversos do escoamento desses águas pluviais e promover uma melhoria na qualidade dos corpos d’água, aproveitando-os de maneira sustentável.

Não se pode considerar a drenagem urbana isoladamente no âmbito do cenário de desenvolvimento urbano. Isso porque são diversas as interfaces desse setor com a questão fundiária urbana, com o atendimento por esgotamento sanitário, com a gestão dos resíduos sólidos urbanos, com o planejamento do uso do solo da cidade, com a conservação ambiental, entre outras. Os impactos que ocorrem na drenagem urbana são, em primeiro lugar, conseqüência direta das práticas de uso do solo e da forma pela qual a infra-estrutura urbana é planejada, implantada e legislada.

Outra questão importante associada aos problemas da drenagem urbana diz respeito ao crescimento populacional. O crescimento da população urbana tem sido acelerado nas últimas décadas no Brasil, fazendo crescer desordenadamente as cidades e fazendo surgir metrópoles na maior parte dos estados brasileiros. Essas áreas urbanas e metropolitanas normalmente se formaram a partir de um núcleo principal mais consolidado e sua expansão para áreas circunvizinhas. Este processo, infelizmente, tem sido caracterizado pela expansão irregular das regiões periféricas, com pouca ou nenhuma obediência à regulamentação urbana, em geral por populações de baixa renda.

Desse modo, assiste-se atualmente a uma série de eventos desastrosos, alguns de natureza trágica, a cada período de chuvas e que afetam principalmente vales inundáveis e encostas erodíveis. Quase sempre estes eventos são tratados essencialmente em nível emergencial pelos sistemas de defesa civil, havendo ainda relativamente poucas políticas públicas para equacionamento prévio dos problemas.

Este aumento dos prejuízos humanos e materiais causados por enchentes em cidades brasileiras relaciona-se, por outro lado, com a baixa capacitação institucional e técnica dos municípios para resolução dos problemas no setor, com a formação histórica de uma concepção inadequada das ações de drenagem urbana, pontuais e desarticuladas, e, portanto, na baixa sustentabilidade das mesmas, com a insuficiência da oferta de infra-estrutura de drenagem urbana e com a escassez de recursos para implementação de ações que visem a gestão do escoamento das águas urbanas e, por último, com a ausência de mecanismos de controle social na prestação deste tipo de serviço. O resultado é a degradação do ambiente, da saúde pública e da qualidade de vida nas cidades.

Em Florianópolis, a situação de desenvolvimento urbano da cidade também guarda semelhanças com a situação geral descrita para várias cidades brasileiras. Porém, considera-se um grande avanço o município já estar providenciando seu Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico – PMISB, contendo o componente ligados aos serviços publicos de manejo de aguas pluviais urbana.

Da mesma forma que em outras cidades, a atual configuração do sistema de drenagem de Florianópolis relaciona-se diretamente com o crescimento urbano desordenado. Além disto, o relevo acidentado do Município também contribuiu na conformação do atual sistema, sendo que muitos leitos naturais acabaram sendo aproveitados como elementos importantes para a drenagem urbana, sofrendo, porém, modificações ao longo de seus cursos, tendo sido retificados, revestidos e, em muitos casos, cobertos.

O crescimento urbano de Florianópolis, sem o devido controle e planejamento sustentável, acabou por resultar no aumento do grau de impermeabilização do solo da cidade, em desmatamentos para uso urbano, em erosão, em ocupações impróprias de locais sob influência das águas como manguezais, fundos de vales, leitos secundários de rios e encostas de morros. Também verifica-se ocupações irregulares em leitos de canais ou próximas a eles e na utilização incorreta dos mesmos para depósito de resíduos e efluentes domésticos.

Conforme apontado no Diagnóstico do Setor de Drenagem Urbana e Manejo das Águas Pluviais Urbanas do PMISB, embora tenha havido ao longo dos anos, algumas iniciativas para solução dos problemas de drenagem, como por exemplo, o Plano Global de Drenagem na década de 1970 e a intervenção do Departamento Nacional de Obras e Saneamento - DNOS, na década de 1980,  essas iniciativas não foram suficientes para equacionar de maneira eficiente a questão, por diferentes motivos já elencados ao longo do trabalho.

O resultado desta situação é que Florianópolis ainda enfrenta sérios problemas relativos ao sistema de drenagem urbana, porém é atingida em diferentes níveis ao longo de seu território, havendo situações distintas com áreas em melhor ou pior situação. Hoje, as regiões que mais sofrem com os problemas de enchentes e alagamentos são aquelas a montante dos manguezais. Os eventos desta natureza normalmente acontecem quando os períodos de chuva e de maré alta são coincidentes, fazendo com que a situação seja mais crítica nestes locais.

Além disso, destaca-se que o território do município de Florianópolis é ambientalmente frágil, possuindo 42% de sua superfície, definida por lei, como Área de Preservação Permanente – APP, constituídas de praias, lagos, lagoas, dunas, mangues, encostas, restingas, córregos, entre outros.

Segundo o diagnóstico realizado ao longo da elaboração do Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico – PMISB, as principais deficiências do sistema de drenagem urbana atual em Florianópolis têm relação com a falta de manutenção dos canais, o lançamento inadequado de resíduos e esgotos domésticos na rede pluvial, a impermeabilização do solo, a ocupação de Áreas de Preservação Permanente-APP’s e a existência de deficiências na ordenação institucional do setor de drenagem urbana dentro da estrutura organizacional da Administração Municipal.

Assim, como são graves os problemas decorrentes das interfaces da drenagem urbana com os processos de ocupação urbana, de abastecimento de água da cidade, do atendimento por esgotamento sanitário e de gestão dos resíduos sólidos no município, Florianópolis opta pela elaboração de uma estratégia abrangente e integrada, representada, como já foi dito por seu PMISB, no qual estes Programas de Drenagem Urbana se insere.

No contexto em que está inscrito, os programas aqui propostos, objetivam promover, em consonância com as políticas de desenvolvimento urbano do município, a gestão sustentável da drenagem urbana de Florianópolis, com ações de diversas naturezas (estruturais e não estruturais) dirigidas à recuperação de áreas úmidas, à preservação ambiental, o controle e minimização dos impactos causados por enchentes urbanas no município e o adequado gerenciamento destes programas.

Para cumprir com este objetivo, com relação ao setor de Drenagem Urbana de Florianópolis forma estabelecidos três programas que visam elencar as diretrizes técnicas para a execução de ações nos dois eixos fundamentais do programa: as estruturas físicas necessárias para o correto escoamento das águas pluviais, para a revitalização dos corpos d’água e para o gerenciamento dos programas relacionados especificamente com a drenagem urbana.

Os três Programas para atender o setor de Drenagem Urbana do município de Florianópolis são de:

- Gerenciamento dos serviços públicos de manejo de águas pluviais urbanas;

- Projetos de Sistema de Drenagens Urbana Sustentáveis e;

- Revitalização dos Corpos D’Água.

Os Programas de Drenagem Urbana para o município de Florianópolis, dentro de uma concepção realista do contexto urbano, social, econômico, político e institucional da cidade, deverão ser implementados em fases sucessivas, dentro da hierarquização proposta pelo PMISB e de modo a atingir como resultados, ao seu término (e dentro do horizonte previsto pelo plano), a redução dos riscos de inundação, a despoluição dos cursos d’água, o controle da produção de sedimentos e a integração dos recursos hídricos naturais ao cenário urbano em melhores condições estéticas, paisagísticas e de higiene.

Desse modo, este conjunto de programas aqui expostos propõe uma nova abordagem, associando o tratamento territorial a construções sociais mais amplas que conciliem a ação humana à da natureza, em favor de um ecossistema sustentável.

5.1. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES GERAIS

Todos os projetos que serão realizados no âmbito do serviços publicos de manejo de aguas pluviais urbana de Florianópolis deverão ter em seus princípios básicos e diretrizes, as seguintes considerações:

- O Desenvolvimento Sustentável;

- Disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de manejo de águas pluviais adequados à saúde pública e à segurança da vida;

- Segurança, qualidade e regularidade dos serviços de drenagem urbana;

- Articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e da habitação;

- A ocupação de novas áreas deve ser analisada no contexto da bacia hidrográfica e todas as intervenções, ao serem projetadas, deverão efetuar os ajustes necessários para minimizar a criação de futuros problemas de inundações;

- Todos os projetos a serem desenvolvidos deverão respeitar a função das várzeas, as restrições que elas impõem e suas potencialidades em contribuir para a melhoria da qualidade da água e do ar, a manutenção de espaços abertos, a preservação de ecossistemas e a acomodação de redes de sistemas urbanos planejados adequadamente;

- Todos os projetos deverão respeitar a demanda de espaço que a drenagem requer, dentro dos cenários traçados pelos estudos;

- As medidas de controle da poluição devem constituir parte essencial nos projetos de drenagem urbana sustentável;

- adoção da bacia hidrográfica como unidade territorial e necessidade de que os projetos desenvolvidos tenham ampla integração com os demais serviços e sistemas relacionados ao saneamento básico e ambiental, objetivando a otimização das ações e a excelência dos resultados;

- Todos os dispositivos projetados para o sistema de drenagem das águas pluviais devem possuir funções hidráulicas e urbanas bem definidas e justificadas;

- Os serviços publicos de manejo de aguas pluviais urbana devem ser regulados por ato, normativo ou não, que discipline ou organize esses serviços público, incluindo suas características, padrões de qualidade, impacto sócio-ambiental, direitos e obrigações dos usuários e dos responsáveis por sua oferta ou prestação e fixação e revisão do valor de tarifas e outros preços públicos;

- Seja realizada fiscalização das atividades com acompanhamento, monitoramento, controle ou avaliação, no sentido de garantir a utilização, efetiva ou potencial, desse serviço público.

5.2. OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL

O PMIB para os serviços públicos de manejo de águas pluviais tem por objetivo garantir disponibilidade, em todas as áreas urbanas de Florianópolis, buscando a universalização, dos serviços de drenagem e de manejo das águas pluviais adequados à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio público e privado.

No conjunto de Programa proposto para a realização dos serviços de manejo de águas pluviais, trabalha-se com a idéia de desenvolvimento global da área urbana do município de Florianópolis, orientado para os seguintes finalidades centrais:

- Proporcionar orientações teórico-metodológicas para os projetos de drenagem urbana de Florianópolis que visem reduzir a exposição da população e das propriedades ao risco de inundações;

- Orientar projetos que possam reduzir sistematicamente o nível de danos causados pelas inundações;

- Assegurar que as medidas corretivas da atual situação sejam de fato compatíveis com as metas e objetivos de desenvolvimento urbano para o município, em especial aquelas relativas ao saneamento básico;

- Assegurar projetos que protejam a qualidade ambiental e o bem-estar social no Município;

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Formular Dispositivos normativos de manejo de águas pluviais urbanas;

- Estudar e propor classificação dos corpos hídricos integrantes dos serviços públicos de manejo de águas pluviais urbanas;

- Elaborar Plano Diretor de Drenagem Urbana;

- Elaborar Estudo para propor Mecanismo de Cobrança pelos serviços públicos de manejo de águas pluviais urbanas;

- Elaborar e implantar critérios de procedimentos de elaboração de projetos e execução de obras de manejo de águas pluviais urbanas;

- Elaboração e implementação de Plano Manutenção corretiva e preventiva de manejo das águas pluviais urbanas;

- Levantamento de campo, critérios e estudos para áreas críticas;

- Implementar e recuperar a rede de drenagem;

- Implantar medidas de proteção das áreas de preservação permanente;

- Implantar medidas que desetimulem a impermeabilização do solo;

- Estabelecer medidas de prevenção e controle de inundações.

5.3. PLANOS DE METAS E AÇÕES

As chamadas medidas estruturais são constituídas pelas medidas de natureza física, isto é, obras de engenharia destinadas a desviar, deter, reduzir ou escoar com maior rapidez e menores níveis as águas do escoamento superficial direto, evitando dessa maneira, os danos e interrupções de atividades provocadas pelas inundações. As medidas estruturais envolvem, em sua maioria, obras hidráulicas de porte com aplicação maciça de recursos, daí a necessidade de um planejamento bem embasado.

Quanto às medidas não estruturais, as mesmas caracterizam-se, como o próprio nome indica, por não utilizarem estruturas que alteram o regime de escoamento das águas, mas por medidas destinadas ao controle do uso e ocupação do solo (nas várzeas e nas bacias como um todo) ou à diminuição da vulnerabilidade dos ocupantes das áreas de risco dos efeitos das inundações. Elas podem compreender, por exemplo, a aquisição de terrenos para preservação, regulamentos, manual de práticas sustentáveis, remoção e reassentamento de população, normas de inspeção e manutenção, educação ambiental etc. Sendo assim, envolvem muitas vezes, aspectos de natureza cultural, que podem dificultar sua implantação a curto prazo, necessitando de um investimento maior no processo de mudança da consciência social.

Considerando que o envolvimento do público é indispensável para o sucesso de qualquer programa de drenagem urbana, vale lembrar que as medidas não estruturais são destacadas no Programa de Gerenciamento.

Com base nas premissas anteriormente descritas, serão apresentados a seguir os Programas a serem desenvolvidos e implantados para atender as necessidades do município de Florianópolis.

5.3.1. PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS

Este Programa tem como objetivo implementar ferramentas gerenciais específicas para dar suporte às ações elencadas em todos os programas referentes ao manejo de águas urbana do município de Florianópolis.

Meta de curto prazo (até 2015)

Dispositivos normativos de manejo de águas pluviais urbanas

Ações:

- Preparação dos elementos necessários para a criação de dispositivos legais que contemplem os princípios do gerenciamento e do ordenamento da questões referentes a drenagem urbana, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias e tratamento e disposição final, na área urbana do município.

Classificação dos corpos hídricos e Plano Diretor de Drenagem Urbana

Ações:

- Elaborar estudo de classificação dos corpos hídricos, visando identificar os canais que constituem o sistema de drenagem e os cursos d’água naturais, considerando os aspectos legais;

- Elaborar Plano Diretor de Drenagem Urbana, visando dotar o Município de um instrumento eficaz de planejamento e orientação das ações a serem desenvolvidas.

Mecanismo de Cobrança pelos serviços públicos de manejo de águas pluviais urbanas

Ações:

- Elaboração de mecanismo de cobrança pela prestação do serviço público de manejo de águas pluviais urbanas de Florianópolis na forma de taxas e/ou tarifas. Devendo ser incorporado na taxa os custos pelos impactos causados pela impermeabilização do solo e amortecimento da taxa pela retenção e reuso da água pluvial, disciplinando a população com relação ao escoamento superficial da água;

5.3.2. PROGRAMA DE PROJETOS E OBRAS DE SISTEMAS DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS

O Programa de Elaboração de Projetos de Sistemas de Manejo de águas Pluviais é voltado para as intervenções estruturais, particularmente para os projetos que se referem a obras que visem à redução, o retardamento e amortecimento do escoamento das águas pluviais urbanas do município de Florianópolis, sendo que as medidas de natureza não estrutural serão contempladas, como já foi mencionado, no programa de gerenciamento específico e no programa institucional, que também compõem o PMISB.

É dentro desta proposta que se insere o Programa de Projetos de Sistemas de Manejo de águas Pluviais, que pretende considerar a minimização dos danos à conservação do ciclo hidrológico, as obras, a gestão dos sistemas e as premissas adotadas pelos estudos no direcionamento das intervenções estruturais voltadas à redução das inundações e melhoria das condições de segurança sanitária, patrimonial e ambiental de Florianópolis.

Assim, o programa proposto deverá ser desenvolvido apoiando-se nos indicadores de fragilidade do sistema de drenagem urbana, de transporte, de detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, e tratamento e disposição final, verificados pelo diagnóstico realizado e considerando o sistema de drenagem como parte do complexo ambiente urbano da cidade, devendo, portanto, estar articulado com os outros sistemas.

Em Florianópolis, esta percepção já faz parte do contexto institucional do município e a disponibilização de um Programa de Elaboração de Projetos de Sistemas de Drenagens Urbanas Sustentáveis, dentro do PMISB, atende à necessidade de instrumentos de planejamento para o enfrentamento real da questão da drenagem urbana na cidade.

Meta de curto prazo (até 2015)

Critérios de procedimentos de elaboração de projetos e execução de obras de manejo de águas pluviais urbanas

Ações:

- Estabelecer critérios para elaboração de projetos de modo a compatibilizá-los com o contexto global das bacias de contribuição;

- Elaboração de manual técnico de procedimentos para implantação de obras de microdrenagem;

- Estabelecer critérios de manutenção corretiva e preventiva do sistema de microdrenagem.

Manutenção Corretiva e Preventiva de Manejo das Águas Pluviais Urbanas

Ações:

- Elaborar Plano de Manutenção Corretiva e Preventiva;

- Implantar estrutura especializada em manutenção da rede de microdrenagem;

- Implantar estrutura especializada em vistoria permanente da rede de microdrenagem.

Estudos para Áreas Críticas

Ações:

- Dimensionar projetos de drenagem para atender os critérios técnicos definidos e redimensionar os projetos existentes subdimensionados na UTP 1, 21 e 12;

- Realizar cadastro técnico e mapeamento cartográfico em banco de dados georeferenciado do sistema de drenagem das UTPs 1, 21 e 12;

- Realizar estudo para modelagem hidrodinâmica dos complexos hídricos do Rio Tavares, Ratones, Itacorubi e Tapera, com simulações de sistema de microdrenagem com 2, 5 e 10 anos de retorno, simulação hidrodinâmica com 25 anos de retorno e simulação do sistema de macrodrenagem com 10 e 25 anos de retorno, com critérios mínimos para dimensionar e redimensionar os canais e galerias;

Metas de médio prazo (até 2020)

Rede de Drenagem nas UTPs 1, 21 e 12

Ações:

- Implementação de projetos de drenagem elaborado para as UTPs 1, 21 e 12;

Levantamento de Campo, Critérios e Estudos para UTP 2 a 11, 13 a 20 e 22 a 28

Ações:

- Realizar cadastro topográfico em banco de dados georeferenciado de todo sistema de drenagem;

- Dimensionar projetos de drenagem para atender os critérios técnicos definidos e redimensionar os projetos existentes subdimensionados para todas UTPs.

Meta de médio prazo (até 2028)

Implementar e Recuperar a Cobertura da Demanda Urbana do Sistema de Drenagem (universalização)

Ações:

- Implementação de projetos de drenagem elaborados para as UTP 2 a 11, 13 a 20 e 22 a 28;

- Ampliação do sistema de microdrenagem e macrodrenagem atendendo a demanda de urbanização do Município;

5.3.3. PROGRAMA DE PROTEÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS CORPOS D’ÁGUA

Este Programa de Revitalização dos Corpos D’Água, tem como metas e ações para equacionar os problemas de drenagem da cidade de Florianópolis, além de ser uma contribuição para a melhoria da qualidade de vida da população, uma vez que os resultados esperados extrapolam ao simples controle das cheias e solução dos problemas hidráulicos existentes ou ainda, à recuperação estética dos corpos d’água.

As intervenções no sentido em que este Programa aponta, tem o potencial de melhorar as condições de vida da população e seu sucesso está atrelado ao envolvimento comunitário. Isto porque tal subprograma, como, aliás, todos os demais que compõem o Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico-PMISB estão inter-relacionados e são complementares entre si, uma vez que mantém interseções quanto a diversos fatores tais como a melhoria das condições de saúde pública, o incremento de redes de infra-estrutura viária, a melhoria do sistema de esgotamento sanitário, a adequação da coleta e destinação dos resíduos sólidos, a remoção e o reassentamento da população das ocupações irregulares em áreas de risco e o incremento de espaços voltados para o lazer, hoje considerado fundamental para a qualidade de vida.

A revitalização das águas de Florianópolis é aqui entendida como um conjunto de ações a serem realizadas, visando à melhoria da qualidade e ao aumento da quantidade de água nas bacias hidrográficas do município e representa uma proposta inovadora sobre a temática, tendo em vista o cenário brasileiro.

No entanto, se não é possível modificar toda a historio do desenvolvimento urbano brasileiro, ainda é possível recuperar grandes recursos que ainda restam, em especial em locais de grande interesse turístico como é o caso de Florianópolis, estabelecendo-se novas ordens para o tratamento desta questão. É o que se pretende com o Subprograma de Revitalização dos Corpos D’Água.

Meta de curto prazo (até 2015)

Medidas de Proteção das Áreas de Preservação Permanente (APP) para as UTPs 1 a 28

Ações:

- Delimitação da mata ciliar definida em legislação e restituição de seus pontos mais degradados;

- Proposição de soluções, visando a dissociação dos manguezais da cidade ao sistema de drenagem;

- Adequação na infraestrutura do sistema de drenagem atual, visando à minimização dos efeitos da associação das áreas de preservação permanente ao sistema de drenagem;

- Realização de limpeza periódica nos rios utilizados pelo sistema de drenagem e reflorestamento de suas margens, quando necessário, em articulação com os órgãos ambientais competentes;

- Proposição de medidas para recuperação ambiental das áreas de mananciais.

Sistema de Infiltração e detenção de águas pluviais

Ações:

- Elaboração de projeto e implantação de sistema de infiltração e detenção de águas pluviais nas áreas urbanas, com prioridade para áreas de maior risco de inundação, através de tecnologias como pavimentação permeável, calhas vegetadas, valas de infiltração, filtros de areia, bacias de detenção e reservatórios submersos;

Sistema de retenção e reuso de águas pluviais

Ações:

- Elaboração de projeto e implantação de sistema de retenção e reuso de águas pluviais (para fins potáveis e não potáveis) nas áreas públicas urbanas, com prioridade para áreas de maior risco de inundação, com a utilização de tecnologias como cisternas e piscinas;

- Implantação de tecnologias que permita a retenção de água da chuva nas áreas públicas dos aqüíferos Ingleses e Campeche voltada para recarga destes mananciais;

- Incentivo e orientação a utilização de tecnologias de retenção e reuso da água da chuva em todo município, principalmente através da implantação de mecanismos de cobrança pelos impactos causados pela impermeabilização do solo e amortecimento da cobrança pela retenção e reuso da água;

Prevenção e Controle de Inundações

Ações:

- Implantação do Sistema de infiltração e detenção e do Sistema de retenção e reuso de águas pluviais;

- Restrição para novas construções nos locais onde existam rios canalizados;

- Delimitação no Plano Diretor Municipal de áreas destinadas a criação de parques lineares;

- Elaboração de projetos, visando à minimização de inundações nas áreas de alto risco de inundação;

- Delimitação no Plano Diretor Municipal de áreas permeáveis destinadas ao amortecimento das inundações;

- Implantação de sistema de alerta contra enchentes, de forma articulada com a Defesa Civil.

- Controle da vazão de escoamento na rede de drenagem pelo poder público;

- Recomposição de áreas de preservação permanente ao longo dos cursos d’água;

- Reflorestamento e recomposição de matas ciliares;

- Contenção de encostas com prioridade a revestimento natural (solo e vegetação).

6. SERVIÇOS PÚBLICOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

Um dos grandes desafios do mundo contemporâneo é a implementação políticas públicas que garantam o desenvolvimento urbano e o gerenciamento sustentável dos resíduos sólidos urbanos pelas municipalidades. Diante das novas necessidades de consumo criadas pela cultura do capitalismo moderno, um volume crescente de resíduos sólidos precisa ser recolhido, tratado e disposto corretamente. Os custos operacionais, a falta de cultura e de capacitação e a crescente geração de resíduos sólidos urbanos são fatores que limitam o gerenciamento sustentáveis, resultam em impactos ambientais negativos importantes restringem a busca de solução para este grave problema

O tema resíduos sólidos ocupou por muito tempo uma posição secundária no debate sobre saneamento básico no Brasil quando comparados às iniciativas no campo do abastecimento de água ou recursos hídricos, por exemplo. Porém, somente agora, em 2010 foi instituída no Brasil Política Nacional de Resíduos Sólidos, através da Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, que também altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (a chamada Lei de Crimes Ambientais), este tema passa a ser olhado de forma integral.

Esta Lei nº 12.305/2010 traz como principais objetivos: a proteção da saúde pública e de qualidade ambiental; a não geração, a redução, a reutilização, a reciclagem e o tratamento dos resíduos sólidos; a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos; o estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção de bens e serviços; o desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma de minimizar impactos ambientais; e o incentivo à indústria de reciclagem e a gestão integrada de resíduos sólidos.

É importante ressaltar que o PMISB, não visa atender a Lei nº 12.305/2010 que exigem da municipalidade um Plano de Gestão dos Resíduos Sólidos, considerando toda a sua complexidade. Visa sim atender as exigências da Lei 11.445 de 05 de janeiro de 2007 e para o setor resíduos sólidos abrange os serviços públicos de manejo de resíduos sólidos URBANOS, onde se consideram nesses serviços a coleta e transbordo, o transporte, a triagem para fins de reutilização ou reciclagem, o tratamento, inclusive por compostagem e a disposição final.

Como na maioria das cidades brasileiras, Florianópolis precisa buscar soluções que sejam eficazes e que estejam dentro de uma política ambientalmente sustentável e o Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico – PMISB para o setor de resíduos sólidos urbanos apresenta-se como um importante instrumento. No ano de 2009, segundo a COMCAP, foi manejado no Município um total de 148.533 toneladas de resíduos sólidos urbanos, desviando-se apenas 3,6% pela coleta seletiva. O restante deste montante foi destinado ao aterro sanitário privado, localizado no município de Biguaçu, que atende a diversos municípios da região e possui vida útil estimada 6 anos. Sem considerar nesta a sazonalidade, que influência diretamente na geração de resíduos sólidos e aumentou em torno de 21% no período de verão em 2009. Segundo a caracterização dos resíduos sólidos urbanos realizada pela COMCAP em 2002, cerca de 46% corresponde à fração orgânica da composição gravimétrica, sendo passível de ser tratada por compostagem ou ainda utilizada para produção de combustível. Da fração de resíduos secos, 38% possuem potencial de ser reciclado, podendo ser aproveitados como matéria-prima para novos produtos.

Neste contexto, o Município se defronta com o desafio de modificar o manejo de seus resíduos sólidos urbanos dentro de uma política ambientalmente sustentável, com objetivo de reduzir custos econômicos e ambientais, prolongar a vida útil do aterro sanitário, gerar empregos, diminuir o desperdício de matéria-prima e formar uma consciência ecológica.

O tipo de serviços públicos de manejo de resíduos sólidos urbanos que o Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico, que recomenda para Florianópolis é bastante amplo, mas esta baseado prioritariamente na reciclagem, tanto de resíduos secos como orgânicos, por meio de boas praticas de manejo e coleta seletiva, de forma a diminuir a grande quantidade de resíduos que é enviado ao aterro sanitário, que representa grande custo econômico, social e ambiental ao município. Ele é voltado para a criação de uma cultura diferenciada no manejo dos resíduos sólidos urbano, tanto pela população quanto pelo próprio poder público. Para enfrentar esta problemática propõe-se programas, metas e ações que atinjam o sistema como um todo, buscando articular o poder público, a iniciativa privada e a sociedade civil na busca pela melhoria da qualidade de vida a partir de soluções ambientalmente saudáveis e da valorização do trabalhador da limpeza pública (tanto os servidores da Prefeitura Municipal de Florianópolis, quanto os catadores de materiais recicláveis). Assim PMISB de Florianópolis vem contribuir com a principal atividade economia do município, o turismo, que está associado à beleza de seus recursos naturais, aumentando a geração de empregos e renda, e, para tudo isso, depende de um espaço urbano limpo para o desenvolvimento desta atividade econômica e consequente melhoria da qualidade de vida da população.

6.1. DIRETRIZES E PRINCÍPIOS

Todos os programas deverão respeitar as seguintes diretrizes e princípios:

- Universalidade, regularidade, continuidade e qualidade dos serviços relativos ao manejo e tratamento dos resíduos sólidos;

- Buscar a sustentabilidade econômica, ambiental e social;

- Visão sistêmica das diversas iniciativas, de suas funções e complementaridades;

- Reconhecimento do município como titular dos serviços de manejo dos resíduos sólidos urbanos;

- Participação popular e controle social dos serviços prestados;

- Busca da promoção de padrões sustentáveis de produção e consumo;

- Adoção dos princípios dos 3Rs no manejo resíduos sólidos urbanos;

- Responsabilidade por danos ambientais causados pelos agentes econômicos e sociais;

- Desenvolver ações de educação sanitária e ambiental;

- Busca de um modelo gestão de resíduos sólidos urbanos que incentive soluções consorciadas ou compartilhadas, considerando os interesses comuns da região metropolitana de Florianópolis, os critérios de economia de escala e a preocupação sócio-ambiental;

- Incentivo de ações direcionadas à criação de mercados locais e regionais para os materiais recicláveis e reciclados;

- Ações progressivas na implementação do programa de manejo, por regiões do município, visando sua consolidação de forma efetiva e eficiente;

- Maximização e otimização dos recursos já investidos pelo Município, considerando a logística implantada e ampliação do atendimento;

- Definição das atribuições de todos os agentes participantes do sistema;

- Identificação e monitoramento de passivos ambientais relacionados ao manejo dos resíduos sólidos urbanos;

- Revisão do modelo institucional da gestão dos resíduos sólidos, de forma a permitir enfrentar os desafios, de manejo dos resíduos sólidos urbanos de Florianópolis.

6.2.  OBJETIVOS

Objetivo Geral

O objetivo do PMISB, para os serviços públicos de manejo de resíduos sólidos urbanos, é de garantir a universalização do acesso, de forma adequada à saúde pública e à segurança da vida, atingindo a meta de assegurar a prestação desses serviços, com qualidade e continuidade, cortesia e modicidade. Assim este programa visa promover o manejo ambientalmente e socialmente responsável, levando em consideração a não geração, a redução da geração, o manejo integrado e a redução do encaminhamento ao destino final.

Objetivos Específicos

- Elaborar Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos;

- Formalizar e ampliar a Coleta Seletiva;

- Identificar, cadastrar e regularizar as áreas de Destinação de Resíduos;

- Realizar Estudo para conhecimento do Per capita dos resíduos sólidos urbanos;

- Implantar Programa Permanente de Educação Sanitária e Ambiental, que promovam a não geração, a redução, a reutilização e a reciclagem dos resíduos sólidos urbanos, priorizando as inseridas no PCS;

- Estudo e implantação de Mecanismo econômico de cobrança pelos serviços e incentivo econômico a reciclagem

- Fomentar e apoiar a Pesquisa de Desenvolvimento Tecnologia ambientalmente saudáveis de tratamento dos resíduos sólidos urbanos;

- Incentivar a reinserção de resíduos reutilizáveis e recicláveis

- Atualizar cadastro para controle dos depósitos, aparistas, sucateiros e indústrias recicladoras

- Realizar a inclusão de catadores informais no Programa de Coleta Seletiva (PCS);

- Reduzir com meta progressiva a quantidade de resíduos sólidos encaminhados ao aterro sanitário;

- Estudar, avaliar áreas para implantação de Central de Gerenciamento de Resíduos Urbanos;

- Estudar logística de movimentação dos resíduos sólidos urbanos no Município e seu encaminhamento até a destinação final;

- Reformar, fortalecer e implantar o Centro de Transferência de Resíduos Sólidos (CETReS);

- Descentralizar o gerenciamento dos resíduos sólidos para diminuição do volume transportado ao aterro sanitário;

- Realizar a coleta e a limpeza pública sustentável do ponto de vista técnico e econômico para atender 100% da demanda;

- Propor gestão compartilhada da disposição final dos resíduos sólidos entre Municípios da Grande Florianópolis;

- Dispor os resíduos sólidos urbanos, não recicláveis, em novo aterro sanitário que atenda a demanda.

6.3. PLANOS, METAS E AÇÕES

6.3.1. Programa de Gerenciamento dos Serviços de Resíduos Sólidos Urbanos

O gerenciamento dos serviços de manejo dos resíduos sólidos urbanos para o município de Florianópolis é entendido como um conjunto de ações normativas, operacionais, financeiras e de planejamento que a administração municipal deverá desenvolver, com base em critérios sanitários, ambientais e econômicos para coletar, tratar e dispor os resíduos sólidos produzidos em seu território. Denomina-se manejo ao conjunto de atividades envolvidas com os resíduos sólidos, sob o aspecto operacional, envolvendo sua coleta, transporte, acondicionamento, tratamento e disposição final. Assim sendo, o gerenciamento abrange tanto o manejo, quanto todos os aspectos relacionados ao planejamento, à fiscalização e à regulamentação sobre os serviços relacionados os resíduos sólidos urbanos, no âmbito da Lei 11.445 de 05 de janeiro de 2007.

Metas de Curto Prazo (2015):

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos

Ações:

- Elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos, conforme a Lei Federal Nº 12.305/2010, contemplando os planos específicos de Gerenciamento dos Resíduos Industriais, dos Serviços de Saúde, da Construção Civil, dos Resíduos dos Serviços de Transporte, dos Resíduos Perigosos e dos não perigosos. O Plano deve definir e propor metas e ações de Controle, orientação e fiscalização da conformidade da execução dos processos de gerenciamento de cada Plano.

Programa de Coleta Seletiva

Ações:

- Estudo e avaliação a coleta seletiva em operação, com estabelecimento de metas progressivas;

- Elaboração e aprovação de decretos e instrumentos legais para a formalização do Programa de Coleta Seletiva e Reciclagem, incluído os resíduos orgânicos, devendo contemplar os direitos das associações/cooperativas de catadores garantidos por lei, incentivando a inserção dos catadores.

- Atualização do cadastro de depósitos, aparistas, sucateiros e indústrias recicladoras.

Áreas de Destinação de Resíduos

Ações:

- Inspeção, identificação e cadastramento das áreas de resíduos da construção civil, de podas, visando sua regularização ou eliminando quando não for possível ou recomendável a regularização.

Estudo da produção per capita dos resíduos sólidos urbanos

Ações:

- Elaboração de estudo para definição da geração per capita dos resíduos sólidos urbanos, elaborado com base no balanço de massa, por UTP, avaliação por macrorregiões do Município (Continente, Centro, Norte e Sul), caracterização quali-quantitativa dos resíduos sólidos urbanos, considerando a sazonalidade.

Campanha de educação sanitária e ambiental

Ações:

- Conscientização e sensibilização da população por meio de campanhas educativas permanentes sobre a necessidade da minimização da geração dos resíduos sólidos na fonte, como também da importância da separação, do acondicionamento e disposição adequada dos rejeitos para a coleta;

- Fundamentação da campanha de educação ambiental na realização dos 3Rs - reduzir, reaproveitar e reciclar – (reaproveitamento de materiais como matéria-prima para um novo produto);

- Incentivo de mudanças de hábitos quanto à redução de consumo, reutilização de materiais e embalagens, conscientização na hora da compra e higiene pessoal;

- Apoio e incentivo a programas de educação ambiental nas escolas;

- Incentivo de hábito na população para separação dos materiais recicláveis e conseqüentemente a valorização desses materiais;

- Incentivo da população na correta separação dos resíduos sólidos com descontos na cobrança, facilitando a triagem e diminuindo os custos na coleta;

- Implantação de cursos de capacitação visando a sustentabilidade de associações/cooperativa de catadores.

- Realização reuniões e seminários para o esclarecimento quanto a destinação final dos resíduos sólidos do Município e da Grande Florianópolis.

6.3.2. Programa de Redução, Reutilização e Reciclagem – 3Rs

Apesar de todo valor econômico e energético dos resíduos e da economia de aterro sanitário que as iniciativas de aproveitamento dos mesmos podem significar, ainda há um custo econômico e ambiental bastante alto envolvido nestes processos, o que sinaliza para a necessidade urgente de minimização da geração e aproveitamento mais racional.

É de suma importância reverter a cultura consumista atual, por isso este programa se constitui também numa opção política e não simplesmente técnica, fazendo parte de um quadro mais abrangente.

Manejar os resíduos sólidos urbanos significa prepará-los para algum tipo de reaproveitamento, reduzir seu volume e seu potencial de dano ao meio ambiente ou à vida. A efetivação deste Programa permite a conseqüente a redução dos resíduos sólidos encaminhados ao aterro sanitário. Assim ao implementar ações básicas para otimizar a coleta seletiva, a reciclagem, o tratamento, o aproveitamento da fração orgânica, contribuem assim para a diminuição da massa de resíduos encaminhados ao aterro sanitário.

Dois pontos decisivos para a redução da quantidade de resíduos encaminhados ao aterro sanitário são o fortalecimento da coleta seletiva de resíduos secos e a introdução da coleta seletiva de orgânicos, com seus respectivos tratamentos. Porém, o sucesso destes serviços depende inicialmente da responsabilidade do gerador em segregar, acondicionar e armazenar corretamente os resíduos a serem coletados. Outro fator importante é a inserção dos catadores informais no processo, a fim de organizá-los em associações/cooperativas, com apoio do poder público, para que seja possível uma negociação direta da comercialização do material reciclável com as indústrias recicladoras, tornando economicamente vantajoso para todas as partes e garantindo assim o sucesso do Programa.

Metas de curto prazo (2015):

Mecanismo econômico de cobrança e de incentivo a reciclagem

Ações:

- Elaboração de estudo econômico de cobrança por taxas e ou tarifas decorrentes da prestação de serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos considerando a adequada destinação dos resíduos coletados, o peso ou o volume médio coletado por habitante ou por domicílio. Este estudo deve ser elaboração com base no Estudo da Geração, devendo considerar o incentivo à minimização da geração de resíduos e à recuperação dos resíduos gerados.

- Promoção da gestão sustentável dos resíduos sólidos através da cobrança pelos custos necessários para realização dos serviços do setor de resíduos sólidos, disciplinando a população com relação à geração de resíduos;

- Estudo de critérios para cobrança diferenciada de serviços de coleta e tratamento de resíduos especial.

Pesquisa de Desenvolvimento Tecnologia ambientalmente saudáveis de tratamento dos resíduos sólidos urbanos

Ações:

- Fomento à cooperação técnica - cientifica e entre os setores públicos e privados para o desenvolvimento de pesquisas de novos produtos, métodos, processos e tecnologias de reciclagem, reutilização e tratamento dos resíduos sólidos ambientalmente adequados;

- Incentivo ao desenvolvimento de tecnologias visando à recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos.

Reinserção de resíduos reutilizáveis e recicláveis

Ações:

- Incentivo pelo poder público e iniciativa privada para realização de feiras e “brechós” de resíduos reutilizáveis e recicláveis;

- Implantação de bolsas para recebimento de materiais passíveis de ser reutilizável;

- Fomento e incentivo a empresas de reciclagem;

Programa de Coleta Seletiva

Ações:

- Fortalecimento do Programa de Coleta Seletiva;

- Estruturação das associações/cooperativas de catadores do norte da ilha, sul da Ilha e Continente objetivando a vinculação destas ao sistema formal de coleta seletiva municipal, com vistas a atender a demanda de catadores na região norte da ilha;

- Apoio institucional pelo poder público às organizações de catadores, de modo a suprir carências básicas na gestão da associação/cooperativa.

Reduzir a quantidade de resíduos sólidos encaminhados ao aterro sanitário em no mínimo 60%.

| Ano | Metas |
| --- | --- |
| 2015 | 20% |
| 2020 | 40% |
| 2028 | 60% |

Ações:

- Implantação do Programa de Coleta Seletiva de Resíduos Orgânicos;

- Fortalecimento do Programa de Coleta Seletiva de Resíduos Recicláveis para aumento da massa de resíduos recicláveis desviados da coleta convencional;

- Estabelecimento, no que couber, dos instrumentos resultantes do estudo de mecanismos voltados para redução da geração de resíduos;

- Criação de um sistema de informações voltado a facilitar a troca de informações entre as associações, principalmente quanto à organização da comercialização dos produtos recicláveis;

- Apoio institucional pelo poder público às organizações de catadores, de modo a suprir carências básicas na gestão da associação/cooperativa.

- Organização das associações/cooperativas em rede através da criação de uma associação/cooperativa central para recebimento de todos resíduos já triados e pesados, com objetivo de facilitar a negociação e comercialização do material reciclável diretamente com a indústria recicladora;

- Apoio institucional pelo poder público às organizações de catadores, de modo a suprir carências básicas na gestão da associação/cooperativa;

- Implementação do Plano Municipal Gestão Resíduos Sólidos.

6.3.3. Programa de Melhoria e Implantação de Central de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos

A cidade de Florianópolis possui uma configuração territorial bastante peculiar e uma ocupação urbana polinucleada, que torna complexo o transporte dos resíduos coletados até o destino final. Além disso, todo o Município conta com apenas um centro de transbordo na região central (CETReS), o que torna dispendioso do ponto de vista econômico.

As estações de gerenciamento são locais intermediários onde os resíduos sólidos urbanos coletado na cidade são depositado temporariamente e manejados conforme sua classificação, liberando os veículos mais rapidamente para novas coletas, gerando maior economia e flexibilidade para o sistema. Os resíduos não reciclaveis são repassados para caminhões maiores (em geral carretas) que, então o levarão até o local previsto, seja para tratamento ou para destinação final. Por sua utilidade, devem estar estrategicamente localizadas no contexto urbano da cidade, permitindo agilidade no traslado dos resíduos, evitando-se conflitos com o tráfego, formação de filas e outros transtornos à comunidade.

Segundo a hierarquização de áreas e a divisão do território municipal em 4 (quatro) grande regiões, as mais adequadas para a implantação de centrais de transbordo são: norte, sul e continente. A região norte, indicada pela hierarquização de áreas como de maior prioridade, intensificada pelo turismo nos períodos de alta temporada, já possui área prevista para implantação desta unidade de transferência.

Metas e Ações

Metas de curto Prazo (2015):

Projeto de gerenciamento dos resíduos sólidos

Ações:

- Estudo de identificação, viabilidade de áreas no Município para implantação de centrais de gerenciamento de resíduos sólidos no norte da Ilha, no sul da Ilha e no Continente;

- Elaboração de estudo de identificação e viabilidade de áreas de pontos de gerenciamento de pequenos volumes;

- Elaboração de Projeto Básico e Executivo das Centrais de Gerenciamento na região central, norte, sul e continente;

- Elaboração de Projeto Básico e Executivo da Rede de Gerenciamento de Pequenos Volumes;

- Licenciamento ambiental de todas as unidades e atividades passíveis de licenciamento;

Centro de Gerenciamento de Resíduos Sólidos na região central do Município, localizado na UTP 6 (Itacorubi), para atendimento de todas UTPs inicialmente.

Ações:

- Modernização e ampliação da estrutura existente de triagem para melhoria e ampliação do serviço de segregação de materiais reciclável secos, possibilitando a implantação de novas associações/cooperativas com inclusão social dos catadores;

- Implantação de uma unidade de Compostagem/Vermicompostagem e/ou Digestão Anaeróbia/Bioenergia;

- Modernização de toda estrutura existente do Central de Gerenciamento para atendimento da demanda em compatibilidade com a conservação do meio ambiente.

Rede de Gerenciamento de Pequenos Volumes

Ações:

- Implantação da Rede de Gerenciamento de Pequenos Volumes articuladas as Centrais de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.

Central de gerenciamento dos resíduos sólidos na região norte do Município, para atendimento das UTPs 5 (bairro São João do Rio Vermelho), 9, 10, 12, 13, 14, 15 16, 17, 18 e 19.

Ações:

- Implantar a Central de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos do Norte da Ilha na UTP 12, constituída de unidades de: triagem, reciclagem de resíduos secos e orgânicos, armazenamento temporário de resíduos especiais, pesados e da construção civil, ponto de entrega voluntária (PEV), unidade de lavação de equipamentos e educação ambiental.

Metas de médio prazo (2020):

Central de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos do Sul da Ilha em atendimento as UTPs 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28.

Ações:

- Implantação da Central de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos do Sul da Ilha na UTP 21, constituída de unidades de: triagem, reciclagem de resíduos secos e orgânicos, armazenamento temporário de resíduos especiais, pesados e da construção civil, ponto de entrega voluntária (PEV) unidade de lavação de equipamentos e educação ambiental.

Central de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos do Continente para atendimento das UTPs 1, 2, 3 e 20.

Ações:

- Implantação da Central de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos do Continente na UTP 02 ou 03, ou ainda em consórcio com município vizinho, constituída de unidades de: triagem, reciclagem de resíduos secos e orgânicos, armazenamento temporário de resíduos especiais, pesados e da construção civil, ponto de entrega voluntária (PEV) unidade de lavação de equipamentos e educação ambiental;

6.3.4. Programa de Melhoria Operacional e Ampliação da Coleta e Limpeza Pública

Os sistemas de limpeza urbana são elementos essenciais ao planejamento urbano, à proteção e conservação do meio ambiente e acima de tudo, à garantia de uma qualidade de vida satisfatória para a população. São definidos como os serviços que tem sob sua responsabilidade a execução da coleta, remoção, transporte e destino final de resíduos sólidos em geral, remoção de podas, animais mortos, veículos abandonados, varrição e lavagem de vias públicas, conservação de monumentos, entre outros e possuem estreita relação com todos os demais componentes do saneamento básico, em especial com a drenagem urbana.

O serviço de varrição (que pode ser manual ou mecanizada, dependendo da situação), por exemplo, que consiste na limpeza, sacheamento e remoção de resíduos sólidos depositados nos logradouros públicos e sua destinação final, minimiza o entupimento de galerias pluviais, bueiros e o assoreamento dos cursos d’água, bem como provê um bom aspecto à cidade. Já o serviço de capina, que compreende a manutenção das vias públicas livres de matos e ervas daninhas colabora para que as águas pluviais escoem melhor. Por sua vez, o serviço de limpeza do mobiliário público urbano (praças, mercados, feiras etc) compreende a coleta e acondicionamento preliminar dos resíduos sólidos gerados pela atividade humana nestes locais, prevenindo que o lixo se espalhe e provoque uma série de transtornos já conhecidos. Complementa este serviço, a limpeza das lixeiras públicas e o gancheamento de resíduos em ruas não pavimentadas.

Também é fundamental considerar questões políticas, organizacionais, legais entre outras, que interferem diretamente no comportamento das comunidades e dos setores produtivos. Para isto, é imprescindível contar com dados consistentes e confiáveis sobre geração e serviços prestados, além do controle operacional e funcional das atividades de limpeza pública. A falta deste tipo de informação dificulta a administração e a gestão adequada do sistema de resíduos sólidos o que torna, importantíssimo um planejamento técnico estratégico de modo a possibilitar a operacionalização do sistema de modo apropriado.

Outro aspecto a ser considerado é que os serviços de limpeza urbana têm caráter dinâmico e, portanto, seu planejamento deve conter certa dose de flexibilidade e capacidade de reajustes, quando necessário em função de variações na geração de resíduos em cada setor, impedimentos ou desobstruções no sistema viário, eventos esporádicos, sazonalidades entre outras circunstâncias.

Para atender a esta demanda operacional, propõe-se o Programa de Melhoria Operacional e Ampliação do Sistema de Limpeza Pública, que visa fornecer um modelo de otimização dos serviços referentes à limpeza pública e aos resíduos sólidos gerados no município de Florianópolis, com base na avaliação das limitações da capacidade operacional e as disponibilidades de recursos locais.

Metas e Ações

Metas de Curto Prazo (2015):

Coleta e Limpeza pública sustentável do ponto de vista técnico e econômico para atender 100% da demanda

Ações:

- Levantamento das zonas de geração de resíduos (zonas residenciais, comerciais, setores de concentração de lixo público, área de lazer etc), com respectivas densidades populacionais, tipificação urbanística (informações sobre avenidas, ruas, tipos de pavimentação, extensão, declividade, sentidos e intensidade de tráfego, áreas de difícil acesso etc) e socioeconômica.

- Escolha dos veículos coletores embasadas por informações seguras sobre a quantidade e características dos resíduos a serem coletados e transportados, formas de acondicionamento dos resíduos, condições de acesso aos pontos de coleta.

- Redesenho dos itinerários de coleta dos resíduos sólidos urbanos, contendo para cada um deles, um gráfico de área em mapa ou croqui, indicações de início e término com justificativas para o percurso, pontos de coleta manual (sem acesso a veículos), trechos com percurso morto e manobras especiais tais como ré e retorno.

- Otimização dos roteiros de coleta especial e varrição, limpeza de ruas, com alteração de freqüência, horários, percursos e pessoal envolvido, quando necessário.

- Integração multi-modal do transporte de resíduos por meio do estudo de viabilidade técnica de cada opção. Verificar, em especial, a possibilidade de integração com o transporte marítimo, tendo em vista as condições locais do município.

- Implantação de sistemas logísticos mais sofisticados e gerenciamento de dados com uso de tecnologia da informação.

- Padronização técnica dos equipamentos, materiais, veículos e metodologias de trabalho.

- Capacitação de gestores envolvidos nas atividades relacionadas ao gerenciamento integrado dos resíduos sólidos urbanos do município de Florianópolis;

- Planejamento dos espaços territoriais de apoio ao gerenciamento dos resíduos de limpeza pública;

- Adoção de soluções regionais compatíveis com a situação diagnosticada nos diferentes pontos do território municipal, no encaminhamento de alternativas ao acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos;

- Implantação de uma gestão diferenciada para resíduos de acordo com suas origens e características;

- Melhoramento das condições de trabalho (valorização do trabalhador) e dos aspectos ambientais envolvidos nas atividades de transporte e transbordo dos resíduos sólidos urbanos.

- Melhoramento da integração do sistema, de modo a alcançar ganhos em cobertura e celeridade do atendimento, economia, e eliminação de desperdícios.

- Preparação de um Manual de Operação e manutenção da coleta e limpeza pública.

Programa Praias Limpas

Ações:

- Re-implantação e fortalecimento do Programa Praias Limpas com a distribuição de lixeiras próximas a faixa de areia das praias do Município e trabalho de educação ambiental nestas regiões;

- Articulação entre o Programa Praias Limpas e a Rede de Gerenciamento de Pequenos Volumes.

Logística de movimentação dos resíduos sólidos urbanos e seu encaminhamento até a destinação final

Ações:

- Estudo da movimentação dos resíduos desde sua geração no território municipal, com objetivo de avaliar-se o trajeto mais curto e mais seguro até a destinação final adequada.

6.3.5. Programa de Disposição Final

Apesar da evolução das técnicas e alternativas para destinação final dos resíduos sólidos, a tecnologia mais econômica e acessível em termos da realidade dos municípios brasileiros, incluindo Florianópolis, é a forma de aterro sanitário.

O Aterro Sanitário é um espaço destinado à disposição final de resíduos sólidos gerados pelas diversas atividades humanas nas cidades, sendo operados dentro de técnicas de engenharia e meio ambiente com normas rígidas que regulam sua implantação. Esses equipamentos urbanos essenciais ao sistema de resíduos sólidos de uma cidade devem possuir um controle de quantidade e de tipo de resíduo e serem regidos por sistemas de proteção e monitoramento ambiental. Tomadas todas as providências necessárias, os aterros sanitários estarão aptos a operar, em bases que minimizem os riscos de contaminação do solo, da água e do ar associados ao seu funcionamento.

Outra preocupação necessária a ser levada em consideração no que diz respeito aos aterros sanitários é sobre sua localização. As áreas destinadas para implantação de aterros deste tipo têm uma vida útil limitada e novas áreas estão cada vez mais difíceis de serem encontradas e licenciadas juntos aos centros urbanos, por diversos fatores intervenientes. Assim torna-se imprescindível atuar de forma eficaz na potencialização da reciclagem com a progressiva diminuição da necessidade de aterramento sanitário dos resíduos.

Metas e Ações

Metas de Curto Prazo (2015):

Gestão associada da disposição final dos resíduos sólidos entre Municípios da Grande Florianópolis

Ações:

- Estudo de regionalização visando a gestão integrada e associada de resíduos sólidos na região da Grande Florianópolis e capacitação de agentes públicos e técnicos na gestão integrada e associada;

- Elaboração de Estudos de novas áreas para a destinação final dos resíduos sólidos urbanos, priorizando Identificação de soluções consorciadas ou compartilhadas da na Grande Florianópolis;

- Viabilização de aterro sanitário para atender a demanda de resíduos sólidos;

- Pesquisa de tecnologias apropriadas para a disposição final dos RSU da Grande Florianópolis;

Metas de Médio prazo (2020):

Disposição de resíduos sólidos urbanos em novo aterro sanitário que atenda a demanda

Ações:

- Implantação de gestão consorciada para destinação final dos resíduos sólidos entre os municípios da Grande Florianópolis;

Disposição de resíduos sólidos, não recicláveis, em novo aterro sanitário para atender a demanda dos resíduos sólidos urbanos do Município e da região por um período mínimo de 20 anos.

7. INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO

O Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico se integrará ao conjunto de políticas públicas de saneamento básico de Florianópolis, e assim, seu conhecimento e sua efetividade na execução são de interesse público e deve haver um controle sobre sua aplicação. Neste contexto, a avaliação e o monitoramento assumem um papel fundamental como ferramenta de gestão e sustentabilidade do Plano.

Segundo a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), podemos entender avaliação como:

“prática de atribuir valor a ações. No caso dos projetos, programas e politicas do governo, significa uma atividade cujo objetivo é de maximizar a eficácia dos programas na obtenção dos seus fins e a eficiência na alocação de recursos para a consecução dos mesmos.”

Ainda segundo a ENAP, podemos entender mais detalhadamente:

“Avaliação: Ferramenta que contribui para integrar as atividades do ciclo de gestão pública. Envolve tanto julgamento como atribuição de valor e mensuração. Não é tarefa neutra, mas comprometida com princípios e seus critérios. Requer uma cultura, uma disciplina intelectual e uma familiaridade prática, amparadas em valores. Deve estar presente, como componente estratégico, desde o planejamento e formulação de uma intervenção, sua implementação (os conseqüentes ajustes a serem adotados) até as decisões sobre sua manutenção, aperfeiçoamento, mudança de rumo ou interrupção, indo até o controle.”

Quanto ao monitoramento, a ENAP nos diz:

Monitoramento: Também conhecido como avaliação em processo, trata-se da utilização de um conjunto de estratégias destinadas a realizar o acompanhamento de uma política, programa ou projeto. É uma ferramenta utilizada para intervir no curso de um programa, corrigindo sua concepção. É o exame contínuo dos processos, produtos, resultados e os impactos das ações realizadas. O monitoramento permite identificar tempestivamente as vantagens e os pontos frágeis na execução de um programa e efetuar os ajustes necessários à maximização dos seus resultados e impactos.

Como instrumentos de avaliação do PMISB do Município de Florianópolis serão adotados os Indicadores do Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento – SNIS, os quais tem sido utilizados pela quase totalidade das Operadoras de Serviços de Água e Esgoto existentes no Brasil, e o monitoramento se dará pelo acompanhamento e análise do processo de avaliação.

O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) surgiu em 1994 com a necessidade de um sistema de informações sobre a prestação dos serviços de água, esgoto e manejo de resíduos sólidos provenientes de uma amostra de prestadores que operam no Brasil. O SNIS é organizado em dois módulos, sendo um sobre serviços de água e esgoto (AE) e outro sobre os serviços de manejo de resíduos sólidos (RS), quanto à drenagem ainda não existem indicadores consolidados pelo SNIS para este setor, ortanto, são proposto alguns indicadores para ser utilizados na avaliação e monitoramento do plano.

O SNIS é vinculado ao Ministério das Cidades, e, dentro do Ministério, à Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental – SNSA. A Lei 11.445/2007 estabelece que o Ministério das Cidades deve criar e administrar o SINISA - Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico, devendo neste ano de 2010 trabalhar no seu desenvolvimento.

No componente AE as informações são fornecidas pelas instituições responsáveis pela prestação dos serviços de água e esgotos, tais como companhias estaduais, autarquias ou empresas municipais, departamentos municipais e empresas privadas. O SNIS coleta as informações mediante um aplicativo de coleta de dados denominado – Coleta AE. As instituições preenchem o software e enviam as informações solicitadas. Os programas de investimentos do Ministério das Cidades, incluindo o PAC – Programa de Aceleração do Crescimento, exigem o envio regular de dados ao SNIS, como critério de seleção, de hierarquização e de liberação de recursos financeiros.

A seguir, serão apresentados os indicadores a serem utilizados no processo de avaliação e monitoramento, para cada setor do saneamento básico, bem como são relacionadas as informações operacionais necessárias para a quantificação dos indicadores adotados

Novos indicadores poderão ser criados e aplicados ao saneamento básico, conforme demanda da Prefeitura Municipal de Florianópolis.

O ente regulador, a ser instituído entre o Município e os prestadores de serviços, deverá, de comum acordo com o Conselho Municipal de Saneamento Básico, estabelecer o processo de avaliação conjunta com os setores abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza pública e drenagem de águas pluviais.

Quadro 1: Informações Operacionais para o Cálculo dos Indicadores para a Avaliação e Monitoramento do PMISB do Município de Florianópolis

| CÓDIGO | NOME | DEFINIÇÃO | UNIDADE |
| --- | --- | --- | --- |
| A01 | População Atendida com abastecimento de água | Valor do produto da quantidade de economias residenciais ativas de água, no último mês do ano, pela taxa média de habitantes por domicílio do estado (companhias estaduais) ou do município (entidades municipais), segundo dados do IBGE. | Habitantes |
| A02 | Quantidade de ligações ativas de água | Quantidade de ligações ativas de água à rede pública, providas ou não de aparelho de medição (hidrômetro), que contribuíram para o faturamento no último mês do ano. | ligações |
| A03 | Quantidade de economias ativas de água | Quantidade de economias ativas de água que contribuíram para o faturamento no último mês do ano. | economias |
| A04 | Quantidade de ligações ativas de água micromedidas | Quantidade de ligações ativas de água, providas de aparelho de medição (hidrômetro) em funcionamento regular, que contribuíram para o faturamento no último mês do ano. | ligações |
| A05 | Extensão da rede de água | Comprimento total da malha de distribuição de água, incluindo adutoras, subadutoras e redes distribuidoras e excluindo ramais prediais, operada pelo prestador de serviços no último mês do ano. | km |
| A06 | Volume de água produzido | Volume de água disponível para consumo, compreendendo a água captada pelo prestador de serviços e a água importada bruta, ambas tratadas na(s) unidade(s) de tratamento do prestador de serviços, medido ou estimado na(s) da(s) Estação(ões) de Tratamento de Água –ETA(s) ou Unidade(s) de Tratamento Simplificado (UTS). Inclui também os volumes de água captada pelo prestador de serviços que sejam disponibilizados para consumo sem tratamento, medidos na(s) entrada(s) do sistema de distribuição. | 1.000 m³/ano |
| A08 | Volume de água micromedido | Volume de água apurado pelos aparelhos de medição (hidrômetros) instalados nos ramais prediais. | 1.000 m³/ano |
| A10 | Volume de água consumido | Volume de água consumido por todos os usuários, compreendendo o volume micromedido, o volume estimado para as ligações desprovidas de aparelho de medição (hidrômetro) e o volume de água tratada exportado. | 1.000 m³/ano |
| A11 | Volume de água faturado | Volume de água debitado ao total de economias (medidas e não medidas), para fins de faturamento. Inclui o volume de água tratada exportado. | 1.000 m³/ano |
| A12 | Volume de água macromedido | Valor da soma dos volumes de água medidos por meio de macromedidores permanentes: na(s) saída(s) da(s) ETA(s) e das UTS(s) e nos pontos de entrada de água tratada importada, se existirem. | 1.000 m³/ano |
| A13 | Quantidade de economias residenciais ativas de água | Quantidade de economias residenciais de água que contribuíram para o faturamento no último mês do ano. | economias |
| A14 | Quantidade de economias ativas de água micromedidas | Quantidade de economias ativas de água, cujas respectivas ligações são providas de aparelho de medição (hidrômetro) em funcionamento regular, que contribuíram para o faturamento no último mês do ano. | economia |
| A17 | Volume de água bruta exportado | Volume de água bruta transferido para outros agentes distribuidores, sem qualquer tratamento. | 1.000 m³/ano |
| A19 | Volume de água tratada exportado | Volume de água potável, previamente tratada (em ETA ou por simples desinfecção), transferido para outros agentes distribuidores. Deve ser computado nos Volumes de Água Consumido e Faturado. | 1.000 m³/ano |
| A21 | Quantidade de ligações totais de água | Quantidade de ligações totais (ativas e inativas) de água à rede pública, providas ou não de aparelho de medição (hidrômetro), existentes no último mês do ano. | ligações |
| A24 | Volume de água de serviço | Valor da soma dos volumes de água para atividades operacionais e especiais, com o volume de água recuperado. | 1.000 m³/ano |
| E04 | Extensão da rede de esgoto | Comprimento total da malha de coleta de esgoto, incluindo redes de coleta, coletores e interceptadores e excluindo ramais prediais e emissários de recalque, operada pelo prestador de serviços no último mês do ano. | km |
| E05 | Volume de esgoto coletado | Volume de esgoto lançado na rede coletora (em geral considerado como sendo 80% a 85% do Volume de Água Consumido na área atendida por esgotamento sanitário). | 1.000 m³/ano |
| E06 | Volume de esgoto tratado | Volume de esgoto submetido a tratamento, medido ou estimado na entrada da(s) Estação(coes) de Tratamento de Esgoto – ETE(s). | 1.000 m³/ano |
| E07 | Volume de esgoto faturado | Volume de esgoto debitado ao total de economias, para fins de faturamento. | 1.000 m³/ano |
| E09 | Quantidade de ligações totais de esgoto | Quantidade de ligações totais (ativas e inativas) de esgoto à rede pública, existentes no último mês do ano. | ligações |
| F02 | Receita operacional direta-água | Valor faturado anual decorrente da prestação do serviço de abastecimento de água, resultante exclusivamente da aplicação das tarifas, excluídos os valores decorrentes da venda de água por atacado (bruta ou tratada). | R$/ano |
| F03 | Receita operacional direta-esgoto | Valor faturado anual decorrente da prestação do serviço de esgotamento sanitário, resultante exclusivamente da aplicação das tarifas. | R$/ano |
| F05 | Receita operacional total | Valor faturado anual decorrente das atividades-fim do prestador de serviços. Resultado da soma da Receita Operacional Direta (Água, Esgoto e Água Exportada) e da Receita Operacional Indireta. | R$/ano |
| F07 | Receita operacional direta-água exportada (bruta ou tratada) | Valor faturado anual decorrente da venda de água, bruta ou tratada, por atacado. Corresponde à receita resultante da aplicação de tarifas especiais ou de valores estabelecidos em contatos especiais. | R$/ano |
| F26 | Quantidade total de empregados próprios | Quantidade de empregados, sejam funcionários do prestador de serviços, dirigentes ou outros, postos permanentemente – e com ônus – à disposição do prestador de serviços, ao final do ano. | empregados |
| G06a | População Urbana nos municípios atendidos com abastecimento de água | População urbana do(s) município(s) atendido(s) pelo prestador de serviços com abastecimento de água. Em geral, é calculada a partir de projeções do Censo demográfico ou de dados e taxas de crescimento obtidos com base nos últimos censos realizados pelo IBGE. | habitantes |
| Q11 | Quantidade de extravasamentos de esgotos registrados | Quantidade de vezes, no ano, inclusive repetições, em que foram registrados extravasamentos na rede de coleta de esgotos. No caso de município atendido por mais de um sistema, as informações dos diversos sistemas devem ser somadas. | extravasamento |
| VD | Volumes de água | (produzido + tratada importado – tratada exportado) | m³ |

11.1. INDICADORES – ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Quadro 2: Relação dos Indicadores para a Avaliação e Monitoramento do PMISB do Município de Florianópolis

| IND. | DEFINIÇÃO DO INDICADOR | EQUAÇÃO | UNIDADE |
| --- | --- | --- | --- |
| I05 | Tarifa Média de Água ________________Receita Operacional Direta Água _______________ Volume de Água Faturado – Volumes de Água Exportados | __F02__ A11-A17-A19 | R$/m³ |
| I09 | Índice de Hidrometração Quantidade de Ligações Ativas de Água Micromedidas Quantidade de Ligações Ativas de Água | A04* A02* | percentual |
| I10 | Índice de Micromedição Relativo ao Volume Disponibilizado _____Volume de Água Micromedido______ Volume de Água Disponibilizado para Distribuição (VD)² - Volume de Água de Serviço | __A08__ VD-A24 | percentual |
| I11 | Índice de Macromedição Volume de Água Macromedido – Volume de Água Tratada Exportado Volume de Água Disponibilizado para Distribuição (VD) | A12-A19 VD | percentual |
| I13 | Índice de Perdas de Faturamento Volume de Água (Produzido + Tratada Importado – De Serviço) – Volume de Água Faturado Volume de Água (Produzido + Tratada Importado – De Serviço) | (A06+A18–A24)–A11 A06+A18–A24 | m/ligação |

* O cálculo considera a média aritmética da soma do valor de dezembro do ano anterior com o de dezembro do ano de referência, dividida por dois.

Quadro 2: Relação dos Indicadores para a Avaliação e Monitoramento do PMISB do Município de Florianópolis (continuação)

| IND. | DEFINIÇÃO DO INDICADOR | EQUAÇÃO | UNIDADE |
| --- | --- | --- | --- |
| I14 | Consumo Micromedido por Economia Volume de Água Micromedido Quantidade de Economias Ativas de Água MIcromedidas | A08 A14* | (m³/mês)/ economia |
| I17 | Consumo de Água Faturado por Economia Volume de Água Faturado – Volume de Água Tratada Exportado Quantidade de Economias Ativas de Água | A11 – A19 A03* | (m³/mês)/ economia |
| I20 | Extensão da Rede de Água por Ligação _____Extensão da Rede de Água_____ Quantidade de Ligações Totais de Água | A05* A21 | m/ligação |
| I22 | Consumo Médio per Capita de Água Volume de Água Consumido – Volume de Água Tratada Exportado População Atendida com Abastecimento de Água | A10-A19 A01* | (L/habitante)/dia |
| I23 | Índice de Atendimento de Água __________População Atendida com Abastecimento de Água _________ População Urbana dos Municípios Atendidos com Abastecimento de Água | A01 G06a | percentual |
| I25 | Volume de Água Disponibilizado por Economia Volume de Água Disponibilizado para Distribuição (VD) Quantidade de Economias Ativas de Água | VD A03* | (m³/mês)/ economia |

Quadro 2: Relação dos Indicadores para a Avaliação e Monitoramento do PMISB do Município de Florianópolis (continuação)

| IND. | DEFINIÇÃO DO INDICADOR | EQUAÇÃO | UNIDADE |
| --- | --- | --- | --- |
| I28 | Índice de Faturamento de Água _______________Volume de Água Faturado_______________ Volume de Água (Produzido + Tratada Importado – De Serviço) | A11 A06+A18-A24 | percentual |
| I40 | Participação da Rec. Oper. Direta de Água na Receita Oper. Total Receita Operacional Direta Água Receita Operacional Total | F02–F07 F05 | percentual |
| I44 | Índice de Micromedição Relativo ao Consumo Volume de Água Micromedidado Volume de Água Consumido – Volume de água Tratada Exportado | A08 A10-A19 | percentual |
| I45 | Índice de Produtividade: Empregados Próprios por Mil Ligações de Água Quantidade Total de Empregados Próprios Quantidade de Ligações Ativas de Água | A01 G06a | percentual |
| I49 | Índice de Perdas na Distribuição Volume de Água (Produzido + Tratado Importado – De Serviço) – Volume de Água Consumido Volume de Água (Produzido + Tratado Importado – De Serviço) | (A06+A18–A24)–A10 A06+A18-A24 | percentual |

11.2. INDICADORES - ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Quadro 3: Relação dos Indicadores para a Avaliação e Monitoramento do PMISB do Município de Florianópolis

| IND. | DEFINIÇÃO DO INDICADOR | EQUAÇÃO | EXPRESSO EM |
| --- | --- | --- | --- |
| I06 | Tarifa Média de Esgoto Receita Operacional Direta Esgoto Volume de Esgoto Faturado | F03 E07 | R$/m³ |
| I15 | Índice de Coleta de Esgoto ________________Volume de Esgoto Coletado_______________ Volume de Água Consumida – Volume de Água Tratada Exportado | __E05__ A10-A19 | percentual |
| I16 | Índice de Tratamento de Esgoto Volume de Esgoto Tratado Volume de Esgoto Coletado | E06 E05 | percentual |
| I21 | Extensão da Rede de Esgoto por Ligação _____Extensão da Rede de Esgoto______ Quantidade de Ligações Totais de Esgoto | E04* E09* | m/ligação |

* O cálculo considera a média aritmética da soma do valor de dezembro do ano anterior com o de dezembro do ano de referência, dividida por dois.

Quadro 3: Relação dos Indicadores para a Avaliação e Monitoramento do PMISB do Município de Florianópolis (continuação)

| INDICADOR | DEFINIÇÃO DO INDICADOR | EQUAÇÃO | EXPRESSO EM |
| --- | --- | --- | --- |
| I41 | Participação da Rec. Oper. Direta de Esgoto na Receita Oper. Total Receita Operacional Direta Esgoto Receita Operacional Total | F03 F05 | percentual |
| I46 | Índice de Esgoto Tratado Referido à Água Consumida _________________Volume de Esgoto Tratado________________ Volume de Água Consumido – Volume de Água Tratada Exportado | _E06__ A10-A19 | percentual |
| I82 | Extravasamento de Esgotos por Extensão de Rede Quantidade de Extravasamentos de Esgotos Registrados Extensão da Rede de Esgoto | Q11 E04 | extravasamento./km |

11.3. INDICADORES - DRENAGEM URBANA

Quadro 4: Indicadores de avaliação sugeridos para o Setor de Drenagem Urbana.

| Indicador | Fórmula | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Atendimento do Sistema de Drenagem | [População Urbana Atendida por Sistema de Drenagem Urbana / População Urbana do Município] * 100 | % |
| Vias Urbanas com Sistema de Drenagem | [Extensão do Sistema de Drenagem Urbana/ Extensão Total do Sistema Viário Urbano]*100 | % |
| Ocorrência de Alagamentos na UTP | Total de Ocorrências de Alagamentos na UTP no período de um ano / área da UTP | Número de Pontos de Alagamento / km² |
| Eficiência do Sistema de Drenagem Urbana na UTP | [Número de vias com sistema de drenagem urbana sem ocorrência de alagamentos na UTP / Número de vias com sistema de drenagem urbana na UTP] * 100 | % |
| Área urbanizada | [Área Urbanizada do Município / Área Total do Município] * 100 | % |
| Periodicidade de Manutenção do Canal | Último Intervalo entre Manutenções, por canal. | meses |

11.4. INDICADORES - RESÍDUOS SÓLIDOS

Quadro 5: Relação dos Indicadores para a Avaliação e Monitoramento do PMISB do Município de Florianópolis

| INDICADOR | DEFINIÇÃO DO INDICADOR | EQUAÇÃO | EXPRESSO EM |
| --- | --- | --- | --- |
| I001 | Taxa de empregados em relação à população urbana: Quantidade total de empregados no manejo de RSU População urbana | (Ge015+Ge016)x1.000 Ge002 | empregados / 1.000 habitantes |
| I003 | Incidência das despesas com o manejo de RSU nas despesas correntes da prefeitura: Despesa total da prefeitura com manejo de RSU Despesa corrente total da Prefeitura | (Ge023+Ge009) x 100 Ge010 | percentual |
| I004 | Incidência das despesas com empresas contratadas para execução de serviços de manejo RSU nas despesas com manejo de RSU: Despesa da prefeitura com empresas contratadas Despesa total da prefeitura com manejo de RSU | Ge009 x 100 (Ge023+Ge009) | percentual |
| I005 | Auto-suficiência financeira da Prefeitura com o manejo de RSU: ____Receita arrecadada com manejo de RSU____ Despesa total da prefeitura com manejo de RSU | Ge006 x 100 (Ge023+Ge009) | percentual |

Quadro 5: Relação dos Indicadores para a Avaliação e Monitoramento do PMISB do Município de Florianópolis (continuação)

| INDICADOR | DEFINIÇÃO DO INDICADOR | EQUAÇÃO | EXPRESSO EM |
| --- | --- | --- | --- |
| I006 | Despesa per capita com manejo de RSU em relação à população urbana: Despesa total da prefeitura com manejo de RSU População urbana | (Ge023+Ge009) Ge002 | R$ / habitante |
| I007 | Incidência de empregados próprios no total de empregados no manejo de RSU: Quantidade de empregados próprios no manejo de RSU Quantidade total de empregados no manejo de RSU | Ge015 x 100 (Ge015+Ge016) | percentual |
| I008 | Incidência de empregados de empresas contratadas no total de empregados no manejo de RSU: Quantidade de empregados de empresas contratadas Quantidade total de empregados no manejo de RSU | Ge016 x 100 (Ge015+Ge016) | percentual |
| I010 | Incidência de empregados gerenciais e administrativos no total de empregados no manejo de RSU: Quantidade de empregados gerenciais e administrativos Quantidade total de empregados no manejo de RSU | (Ge050+Ge051) x 100 (Ge015+Ge016) | percentual |
| I016 | Taxa de cobertura do serviço de coleta de RDO em relação à população urbana: População atendida declarada População urbana | (Co050+Co051) x 100 Ge002 | percentual |

Quadro 5: Relação dos Indicadores para a Avaliação e Monitoramento do PMISB do Município de Florianópolis (continuação)

| INDICADOR | DEFINIÇÃO DO INDICADOR | EQUAÇÃO | EXPRESSO EM |
| --- | --- | --- | --- |
| I017 | Taxa de terceirização do serviço de coleta de RDO+RPU em relação à quantidade coletada: Quantidade total coletada por empresas contratadas Quantidade total coletada | Co117 x 100 (Co116+Co117) | percentual |
| I018 | Produtividade média dos empregados na coleta (coletadores + motoristas) na coleta (RDO + RPU) em relação à massa coletada: _________________Quantidade total coletada_________________ Quantidade total de (coletadores motoristas) x quantidade de dias úteis por ano (313) | (Co116+Co117)x1.000 (Co029+Co030)x313 | Kg/empregado /dia |
| I019 | Taxa de empregados (coletadores + motoristas) na coleta (RDO + RPU) em relação à população urbana: Quantidade total de (coletadores + motoristas) População urbana | (Co029+Co030)x1.000 Ge002 | empregados/ 1.000 habitantes |
| I021 | Massa coletada (RDO + RPU) per capita em relação à população urbana: Quantidade total coletada População urbana | (Co116+Co117)×1.000 Ge002 x365 | Kg/habitante /dia |
| I022 | Massa (RDO) coletada per capita em relação à população atendida com serviço de coleta: Quantidade total de RDO coletada População atendida declarada | (Co108+Co109)x1.000 (Co050+Co051)x365 | Kg / habitante / dia |

Quadro 5: Relação dos Indicadores para a Avaliação e Monitoramento do PMISB do Município de Florianópolis (continuação)

| INDICADOR | DEFINIÇÃO DO INDICADOR | EQUAÇÃO | EXPRESSO EM |
| --- | --- | --- | --- |
| I023 | Custo unitário médio do serviço de coleta (RDO + RPU): Despesa total da prefeitura com serviço de coleta Quantidade total coletada | (Co132+Co011) (Co116+Co117) | R$ / tonelada |
| I024 | Incidência do custo do serviço de coleta (RDO + RPU) no custo total do manejo de RSU: Despesa total da prefeitura com serviço de coleta Despesa total da prefeitura com manejo de RSU | (Co132+Co011) x 100 (Ge023+Ge009) | percentual |
| I025 | Incidência de (coletadores + motoristas) na quantidade total de empregados no manejo de RSU: Quantidade total de (coletadores + motoristas) Quantidade total empregados no manejo de RSU | (Co029+Co030) x 100 (Ge015+Ge016) | percentual |
| I026 | Taxa de resíduos sólidos da construção civil (RCD) coletada pela Prefeitura em relação à quantidade total coletada: Quant. total de res. sólidos da const. civil coletados pela Prefeitura Quantidade total coletada | Cc013 x 100 (Co116+Co117) | percentual |
| I027 | Taxa da quantidade total coletada de resíduos públicos (RPU) em relação à quantidade total coletada de resíduos sólidos domésticos (RDO): Quant. total coletada de resíduos sólidos públicos Quant. total coletada de resíduos sólidos domésticos | (Co112+Co113) x 100 (Co108+Co109) | percentual |

Quadro 5: Relação dos Indicadores para a Avaliação e Monitoramento do PMISB do Município de Florianópolis (continuação)

| INDICADORES SOBRE COLETA SELETIVA E TRIAGEM |
| --- |
| INDICADOR | DEFINIÇÃO DO INDICADOR | EQUAÇÃO | EXPRESSO EM |
| I031 | Taxa de recuperação de materiais recicláveis (exceto matéria orgânica e rejeitos) em relação à quantidade total (RDO + RPU) coletada: Quant. total de materiais recuperados __(exceto mat. orgânica e rejeitos)__ Quantidade total coletada | Cs009 x 100 (Co116+Co117) | percentual |
| I032 | Massa recuperada per capita de materiais recicláveis (exceto matéria orgânica e rejeitos) em relação à população urbana: Quant. total de materiais recicláveis recuperados _______(exceto mat. orgânica e rejeitos)_______ População urbana | Cs009 x 1.000 Ge002 | Kg/habitantes/ ano |
| I033 | Taxa de material recolhido pela coleta seletiva (exceto matéria orgânica) em relação à quantidade total coletada de resíduos sól. domésticos: Quantidade total de material recolhida pela coleta seletiva ____________(exceto mat. orgânica)____________ Quantidade total coletada de resíduos sólidos domésticos (RDO) | (Cs023+Cs024) x 100 (Co108+Co109) | percentual |

Quadro 5: Relação dos Indicadores para a Avaliação e Monitoramento do PMISB do Município de Florianópolis (continuação)

| INDICADOR | DEFINIÇÃO DO INDICADOR | EQUAÇÃO | EXPRESSO EM |
| --- | --- | --- | --- |
| I034 | Incidência de papel e papelão no total de material recuperado: ____Quantidade de papel e papelão recuperados____ Quantidade total de materiais recicláveis recuperados (exceto mat. orgânica e rejeitos) | Cs010 x 100 Cs009 | percentual |
| I035 | Incidência de plásticos no total de material recuperado: ___Quantidade de plásticos recuperados___ Quantidade total de materiais recicláveis recuperados (exceto mat. orgânica e rejeitos) | Cs011 x 100 Cs009 | percentual |
| I038 | Incidência de metais no total de material recuperado: ________Quantidade de metais recuperados________ Quantidade total de materiais recicláveis recuperados (exceto mat. orgânica e rejeitos) | Cs012 x 100 Cs009 | percentual |
| I039 | Incidência de vidros no total de material recuperado: _____Quantidade de vidros recuperados_____ Quantidade total de materias recicláveis recuperados (exceto mat. orgânica e rejeitos) | Cs013 x 100 Cs009 | percentual |

Quadro 5: Relação dos Indicadores para a Avaliação e Monitoramento do PMISB do Município de Florianópolis (continuação)

| INDICADOR | DEFINIÇÃO DO INDICADOR | EQUAÇÃO | EXPRESSO EM |
| --- | --- | --- | --- |
| I040 | Incidência de outros materiais (exceto papel, plástico, metais e vidros) no total de material recuperado: ____Quantidade de outros materiais recuperados____ Quantidade total de materiais recicláveis recuperados (exceto mat. orgânica e rejeitos) | Cs014 x 100 Cs009 | percentual |
| I053 | Taxa de material recolhido pela coleta seletiva (exceto mat. orgânica) em relação à quantidade total coletada de resíduos sólidos domésticos: Quant. total de material recolhido pela coleta sel. __________________(exceto mat. org.)__________________ Quant. total coletada de resíduos sólidos domésticos (RDO) | (Cs023+Cs024+Cs048)x100 (Co108+Co109) | percentual |
| INDICADORES SOBRE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE |
| I036 | Massa de RSS coletada per capita em relação à população urbana: Quantidade total coletada de RSS População urbana | (Rs028+Rs008) x Ge002 x 365 | Kg/1.000 habitantes/dia |
| I037 | Taxa de RSS coletada em relação à quantidade total coletada: Quantidade total coletada de RSS Quantidade total coletada | (Rs028+Rs008) x 100 (Co116+Co117) | percentual |

Quadro 5: Relação dos Indicadores para a Avaliação e Monitoramento do PMISB do Município de Florianópolis (continuação)

| INDICADORES SOBRE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO |
| --- |
| INDICADOR | DEFINIÇÃO DO INDICADOR | EQUAÇÃO | EXPRESSO EM |
| I041 | Taxa de terceirização dos varredores: Quantidade de varredores de empresas contratadas Quantidade total de varredores | Va008 x 100 (Va007+Va008) | percentual |
| I042 | Taxa de terceirização da extensão varrida: Extensão de sarjeta varrida por empresas contratadas Extensão total de sarjeta varrida | Va011 x 100 (Va010+Va011) | percentual |
| I043 | Custo unitário médio do serviço de varrição (Prefeitura + empresas contratadas): Despesa total da prefeitura com serviço de varrição Extensão total de sarjeta varrida | (Va037+Va019) (Va010+Va011) | R$ / km |
| I044 | Produtividade média dos varredores (Prefeitura + empresas contratadas): _____Extensão total de sarjeta varrida_____ (quantidade total de varredores × quantidade de dias úteis por ano (313) | (Va010+Va011) (Va007+Va008)x313 | Km/empregado /dia |

Quadro 5: Relação dos Indicadores para a Avaliação e Monitoramento do PMISB do Município de Florianópolis (continuação)

| INDICADOR | DEFINIÇÃO DO INDICADOR | EQUAÇÃO | EXPRESSO EM |
| --- | --- | --- | --- |
| I045 | Taxa de varredores em relação à população urbana: Quantidade total de varredores População urbana | (Va007+Va008)x1.000 Ge002 | empregado / 1.000 habitantes |
| I046 | Incidência do custo do serviço de varrição no custo total com manejo de RSU: Despesa total da Prefeitura com serviço de varrição Despesa total da Prefeitura com manejo de RSU | (Va037+Va019) (Ge023+Ge009) | percentual |
| I047 | Incidência de varredores no total de empregados no manejo de RSU: _________Quantidade total de varredores_________ Quantidade total de empregados no manejo de RSU | (Va007+Va008) x 100 (Ge015+Ge016) | percentual |
| INDICADORES SOBRE SERVIÇOS DE CAPINA E ROÇADA |
| I051 | Taxa de capinadores em relação à população urbana: Quantidade total de capinadores População urbana | (Cp005 + Cp006) x 1.000 Ge002 | empregado/ 1.000 habitantes |
| I052 | Incidência de capinadores no total empregados no manejo de RSU: ________Quantidade total de capinadores________ Quantidade total de empregados no manejo de RSU | (Cp005+Cp006) x 100 (Ge015+Ge016) | percentual |

11.5. INDICADORES TRANSVERSAIS

Quadro 6: Indicadores transversais de avaliação.

| Indicador | Fórmula | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Eficiência de reuso de água servida | [Volume de água servida reutilizada] *100 [Volume de água consumido do SAA + Volume de água servida reutilizada] | % |
| Volume de água servida produzida | [Volume de água de banho + Volume de água de tanque + Volume de água de máquina de lavar roupa] | m3 |
| Eficiência de aproveitamento da água da chuva | [Volume de água pluvial aproveitada] *100 [Volume de água consumido do SAA + Volume de água pluvial aproveitada] | % |
| Volume de água da chuva produzido | [Índice Pluviométrico Mensal + Área de Captação + Eficiência do sistema coletor] | m3 |

8. AÇÕES DE EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS

As ações para emergências e contingências buscam destacar as estruturas disponíveis e estabelecer as formas de atuação dos órgãos operadores, tanto de caráter preventivo como corretivo, procurando elevar o grau de segurança e a continuidade operacional das instalações afetadas com os serviços de saneamento.

Na operação e manutenção dos serviços de saneamento deverão ser utilizados mecanismos locais e corporativos de gestão, no sentido de prevenir ocorrências indesejadas através do controle e monitoramento das condições físicas das instalações e dos equipamentos visando minimizar ocorrência de sinistros e interrupções na prestação dos serviços.

Em caso de ocorrências atípicas, que extrapolam a capacidade de atendimento local, os órgãos operadores deverão dispor de todas as estruturas de apoio (mão de obra, materiais e equipamentos), de manutenção estratégica, das áreas de gestão operacional, de controle de qualidade, de suporte como comunicação, suprimentos e tecnologias de informação, dentre outras. A disponibilidade de tais estruturas possibilitará que os sistemas de saneamento básico não tenham a segurança e a continuidade operacional comprometidas ou paralisadas.

As ações de caráter preventivo, em sua maioria, buscam conferir grau adequado de segurança aos processos e instalações operacionais, evitando descontinuidades nos serviços. Como em qualquer atividade, no entanto, existe a possibilidade de ocorrência de situações imprevistas. As obras e os serviços de engenharia em geral, e as de saneamento em particular, são planejados respeitando-se determinados níveis de segurança resultantes de experiências anteriores e expressos em legislações e normas técnicas específicas.

Ao considerar as emergências e contingências, foram propostas, de forma conjunta, ações e alternativas que o executor deverá levar em conta no momento de tomada de decisão em eventuais ocorrências atípicas, e, ainda, foram considerados os demais planos setoriais existentes e em implantação, que devem estar em consonância com o PMISB.

Além de destacar as ações que podem ser previstas para minimizar o risco de acidentes, e orientar a atuação dos setores responsáveis para controlar e solucionar os impactos causados por situações críticas não esperadas,

A seguir são apresentadas algumas ações de emergências e contingências a serem adotadas para os serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e resíduos sólidos.

8.1. ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Quadro 7: Ações de Emergências e Contingências para setor de abastecimento de água

| ALTERNATIVAS PARA EVITAR PARALISAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
| --- |
| Emergências e Contingências |
| OCORRÊNCIA | ORIGEM | AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA |
| Falta de água generalizada | Inundação das captações de água com danificação de equipamentos eletromecânicos / estruturas | Verificação e adequação de plano de ação às características da ocorrência Comunicação à população / instituições / autoridades / Defesa Civil Comunicação à Polícia Comunicação à Operadora em exercício de energia elétrica Deslocamento de frota grande de caminhões tanque Controle da água disponível em reservatórios Reparo das instalações danificadas Implementação do Programa de Ação e Emergência Cloro Implementação de rodízio de abastecimento |
|  | Deslizamento de encostas / movimentação do solo / solapamento de apoios de estruturas com arrebentamento da adução de água bruta |  |
|  | Interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica nas instalações de produção de água |  |
|  | Vazamento de cloro nas instalações de tratamento de água |  |
|  | Qualidade inadequada da água dos mananciais |  |
|  | Ações de vandalismo |  |
| Falta de água parcial ou localizada | Deficiências de água nos mananciais em períodos de estiagem | Verificação e adequação de plano de ação às características da Ocorrência Comunicação à população / instituições / autoridades Comunicação à Polícia Comunicação à Operadora em exercício de energia elétrica Deslocamento de frota de caminhões tanque Reparo das instalações danificadas Transferência de água entre setores de abastecimento |
|  | Interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica nas instalações de produção de água |  |
|  | Interrupção no fornecimento de energia elétrica em setores de distribuição |  |
|  | Danificação de equipamentos de estações elevatórias de água tratada |  |
|  | Danificação de estruturas de reservatórios e elevatórias de água tratada |  |
|  | Rompimento de redes e linhas adutoras de água tratada |  |
|  | Ações de vandalismo |  |

8.2. ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Quadro 8: Emergências e Contingências para extravasamento de esgoto de ETE ou elevatória

| ALTERNATIVAS PARA EVITAR PARALISAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO |
| --- |
| Emergências e Contingências |
| OCORRÊNCIA | ORIGEM | AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA |
| Extravasamento de esgoto em ETE por paralisação do funcionamento desta unidade de tratamento | Interrupção no fornecimento de energia elétrica nas instalações de bombeamento | Comunicar à CELESC a interrupção de energia |
|  |  | Acionar gerador alternativo de energia |
|  |  | Instalar tanque de acumulação do esgoto extravasado com o objetivo de evitar contaminação do solo e água |
|  | Danificação de equipamentos eletromecânicos ou estruturas | Comunicar aos órgãos de controle ambiental os problemas com os equipamentos e a possibilidade de ineficiência e paralisação das unidades de tratamento |
|  |  | Instalar equipamento reserva |
|  | Ações de vandalismo | Comunicar o ato de vandalismo à Polícia local |
|  |  | Executar reparo das instalações danificadas com urgência |
| Extravasamento de esgoto em estações elevatórias | Interrupção no fornecimento de energia elétrica nas instalações de bombeamento | Comunicar à CELESC a interrupção de energia |
|  |  | Acionar gerador alternativo de energia |
|  |  | Instalar tanque de acumulação do esgoto extravasado com o objetivo de evitar contaminação do solo e água |
|  | Danificação de equipamentos eletromecânicos ou estruturas | Comunicar aos órgãos de controle ambiental os problemas com os equipamentos e a possibilidade de ineficiência e paralisação das unidades de tratamento |
|  |  | Instalar equipamento reserva |
|  | Ações de vandalismo | Comunicar o ato de vandalismo à Polícia local |
|  |  | Executar reparo das instalações danificadas com urgência |

Quadro 8: Emergências e Contingências para rede coletora de esgoto danificada

| ALTERNATIVAS PARA EVITAR PARALISAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO |
| --- |
| Emergências e Contingências |
| OCORRÊNCIA | ORIGEM | AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA |
| Rompimento de coletores, interceptores e emissários | Desmoronamento de taludes ou paredes de canais | Executar reparo da área danificada com urgência |
|  |  | Sinalizar e isolar a área como meio de evitar acidentes |
|  | Erosões de fundo de vale |  |
|  |  | Executar reparo da área danificada com urgência |
|  |  | Comunicar aos órgãos de controle ambiental sobre o rompimento em alguma parte do sistema de coleta de esgoto |
|  | Rompimento de pontos para travessia de veículos |  |
|  |  | Comunicar as autoridades de trânsito sobre o rompimento da travessia |
|  |  | Sinalizar e isolar a área como meio de evitar acidentes |
|  |  | Executar reparo da área danificada com urgências |
| Ocorrência de retorno de esgoto nos imóveis | Obstrução em coletores de esgoto | Isolar o trecho danificado do restante da rede com o objetivo de manter o atendimento das áreas não afetadas pelo rompimento |
|  |  | Executar reparo das instalações danificadas com urgência |
|  | Lançamento indevido de águas pluviais na rede coletora de esgoto | Executar trabalhos de limpeza e desobstrução |
|  |  | Executar reparo das instalações danificadas |
|  |  | Comunicar à Vigilância Sanitária |
|  |  | Ampliar a fiscalização e o monitoramento das redes de esgoto e de captação de águas pluviais com o objetivo de identificar ligações clandestinas, regularizar a situação e implantar sistema de cobrança de multa e punição para reincidentes |

Quadro 8: Emergências e Contingências para contaminação por fossas

| ALTERNATIVAS PARA EVITAR PARALISAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO |
| --- |
| Emergências e Contingências |
| OCORRÊNCIA | ORIGEM | AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA |
| Vazamentos e contaminação de solo, curso hídrico ou lençol freáticos por fossas | Rompimento, extravasamento, vazamento e/ou infiltração de esgoto por ineficiência de fossas | Promover o isolamento da área e contenção do resíduo com o objetivo de reduzir a contaminação |
|  |  | Conter vazamento e promover a limpeza da área com caminhão limpa fossa, encaminhando o resíduo para a estação de tratamento de esgoto |
|  |  | Exigir a substituição das fossas negras por fossas sépticas e sumidouros ou ligação do esgoto residencial à rede pública nas áreas onde existe esse sistema |
|  | Construção de fossas inadequadas e ineficientes | Implantar programa de orientação quanto a necessidade de adoção de fossas sépticas em substituição às fossas negras e fiscalizar se a substituição está acontecendo nos prazos exigidos |
|  | Inexistência ou ineficiência do monitoramento | Ampliar o monitoramento e fiscalização destes equipamentos na área urbana e na zona rural, principalmente nas fossas localizadas próximas aos cursos hídricos e pontos de captação subterrânea de água para consumo humano |

8.3. DRENAGEM URBANA

Quadro 9: Exemplos de Ações de Emergência e Contingência relacionadas ao Sistema de Drenagem Urbana.

| EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS |
| --- |
| OCORRÊNCIAS | AÇÕES |
| Inexistência ou ineficiência da rede de drenagem urbana | Verificar o uso do solo previsto para região. Comunicar ao setor de planejamento a necessidade de ampliação ou correção da rede de drenagem. |
| Presença de Esgoto ou Lixo nas galerias de águas pluviais | Comunicar ao setor de fiscalização sobre a presença de mau cheiro ou lixo. Aumentar o trabalho de conscientização da população sobre a utilização dos canais de drenagem. |
| Presença de materiais de grande porte, como carcaças de eletrodomésticos, móveis ou pedras. | Comunicar o setor de manutenção sobre a ocorrência. Aumentar o trabalho de conscientização da população sobre a utilização dos canais de drenagem. |
| Assoreamento do de bocas de lobo, bueiros e canais. | Comunicar o setor de manutenção sobre a ocorrência. Verificar se os intervalos entre as manutenções periódicas se encontram satisfatórios. |
| Situações de Alagamento, problemas relacionados a micro drenagem. | Deve-se mobilizar os órgãos competentes para realização da manutenção da micro drenagem. Acionar a autoridade de trânsito para que sejam traçadas rotas alternativas a fim de evitar o agravamento do problema. Acionar um técnico responsável designado para verificar a existência de risco a população (danos a edificações, vias, risco de propagação de doenças, etc.). Propor soluções para resolução do problema, com a participação da população e informando a mesma sobre a importância de se preservar o sistema de drenagem. |
| Inundações, enchentes provocas pelo transbordamento de rios, córregos ou canais de drenagem. | O sistema de monitoramento deve identificar a intensidade da enchente e acionar o sistema de alerta respectivo. Comunicar ao setor responsável (prefeitura e/ou defesa civil) para verificação de danos e riscos à população. Comunicar o setor de assistência social para que sejam mobilizadas as equipes necessárias e a formação dos abrigos. |

8.4. RESÍDUOS SÓLIDOS

Quadro 10: Ações de Emergência e Contngência para o Setor de Residuos Sólidos.

| EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS |
| --- |
| OCORRÊNCIAS | AÇÕES |
| VARRIÇÃO Paralisação do Sistema de Varrição | Acionar os funcionários da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano para efetuarem a limpeza dos pontos mais críticos e centrais da cidade. |
| COLETA DE REÍDUOS Paralisação do Serviço de Coleta Domiciliar | Empresas e veículos previamente cadastrados deverão ser acionados para assumirem emergencialmente a coleta nos roteiros programados, dando continuidade aos trabalhos. Contratação de empresa especializada em caráter de emergência. |
| Paralisação das Coletas Seletiva e de Resíduos de Serviço de Saúde | Celebrar contrato emergencial com empresa especializada na coleta de resíduos. |
| Paralisação da Coleta de resíduo da varrição e animais mortos | Acionar a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento urbano. Contratação de empresa especializada em caráter de emergência. |
| TRATAMENTO DE RESÍDUOS Paralisação nos Centros de Triagem e Estação de Transbordo | Realizar venda dos resíduos recicláveis no sistema de venda de caminhão fechado. |
| DESTINAÇÃO FINAL Paralisação total do Aterro Sanitário | Os resíduos deverão ser transportados e dispostos em cidades vizinhas, tais como, Brusque, Joinvile e outras, com a devida autorização da FATMA. |
| Paralisação parcial do Aterro, no caso de incêndio, explosão e/ou vazamento tóxico | Evacuação da área cumprindo os procedimentos internos de segurança. Acionamento do Corpo de Bombeiros. |
| PODAS, SUPRESSÕES DE VEGETAÇÃO DE PORTE ARBÓREO Tombamento de árvores | Mobilização de equipe de plantão e equipamentos. Acionamento da Concessionária de Energia Elétrica Acionamento do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil |
| CAPINA E ROÇAGEM Paralisação do serviço de capina e roçada | Acionar equipe operacional da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano para cobertura e continuidade do serviço. |

9. DIVULGAÇÃO DO PLANO

O processo de divulgação do PMISB tem por objetivo divulgar as características, critérios e procedimentos do Plano de Saneamento Básico de Florianópolis, bem como, em fases posteriores, divulgar os resultados de desempenho físico financeiro e gestão para subsidiar uma nova etapa de planejamento, quando da revisão do Plano.

Especificamente a divulgação tem como objetivos:

- Garantir que as instituições públicas e privadas, bem como as concessionárias prestadoras de serviço, tenham amplo conhecimento das ações do Plano e suas respectivas responsabilidades;

- Manter mobilizada a população e assegurar o amplo conhecimento das ações necessárias para a efetiva implementação do PMISB, bem como das suas responsabilidades;

- Transparecer as atividades do Plano;

CONTEÚDOS DA CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO

Os conteúdos e estratégias levarão em conta os seguintes conteúdos mínimos necessários:

- Estratégias e políticas federais, estaduais e municipais sobre o Saneamento Básico;

- Princípios, objetivos e diretrizes do PMISB;

- Objetivos específicos e metas de cada Setor do PMISB;

- Programas e projetos a serem implantados para o operacionalização  do Plano.

- Procedimentos avaliação e monitoramento do PMISB.

OS MEIOS A SEREM UTILIZADOS

O principal meio de divulgação a ser utilizado será o Sistema de Informações de Saneamento Básico de Florianópolis, o SISFLOR, e ali devem estar disponíveis todas as informações pertinentes, conforme o PMISB. O SISFLOR deverá estar interligado ao portal da PMF, e deverá ser de fácil localização.

Assim, devem ser utilizados os seguintes meios de comunicação:

- Sistema de Informações de Saneamento Básico de Florianópolis, o SISFLOR;

- Conferência Municipal de Saneamento Básico;

- Realização de Seminários e Palestras em parceria com ONG e instituições de ensino;

- Meios de Comunicação Massiva: jornal, rádio, televisão,

- Capacitações e Treinamentos para servidores;

- Elaboração de uma cartilha explicativa do PMISB;

- Boletins, panfletos, pôster, cartazes, etc,

RESPONSÁVEL DA CAMPANHA

O responsável pela divulgação do Plano, necessariamente deve ser o Titular dos serviços também responsável pela elaboração do Plano. Portanto a Prefeitura Municipal de Florianópolis, através do órgão Municipal incumbido do Planejamento e Gestão do Saneamento Básico, deverá ser o responsável pela divulgação do PMISB. Atualmente este órgão é a Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental, que por sua vez deverá executar as seguintes ações:

- Implantação do Sistema de Informações de Saneamento Básico de Florianópolis (SISFLOR);

- Alocação de técnicos especializados em supervisão, acompanhamento e contratação dos serviços para elaboração de cartilhas, boletins e panfletos, e meios de divulgação.

- Estabelecimento de um serviço de recepção de queixas e denúncias sobre andamento do Plano (Ouvidoria).

ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO A SEREM REALIZADAS

Utilizando a própria estrutura e capacidade da Prefeitura Municipal de Florianópolis, serão realizadas as seguintes atividades:

- Compatibilização com outros sistemas de informações municipais e atualização permanente das informações disponibilizadas através do SISFLOR;

- Auxiliar o Conselho Municipal de Saneamento Básico para realização da Conferência Municipal de Saneamento Básico, conforme a Lei Orgânica 7.474/2007, garantindo a participação de (i) representantes, lideranças e técnicos das instituições públicas e população civil organizada; (ii) Representantes de ONG (comunidades, associações, cooperativas, colônias e outros); (iii) Representantes das instituições técnicas regionais; (iv) Prefeitos, assessores e técnicos dos municípios da região metropolitana da Grande Florianópolis. Para este evento deverá ser preparada uma cartilha informativa para garantir o acesso às informações pertinentes ao evento, e divulgar o material e ata através o SISFLOR.

- Realizar palestras e seminários abordando os conceitos das atividades do plano, apresentando a proposta de programação ao Conselho Municipal de Saneamento Básico, para sua avaliação e recomendações. Para estes eventos deverão ser preparados materiais informativos para garantir o acesso às informações pertinentes ao evento, e divulgar o material e ata através o SISFLOR;

- Capacitações e Treinamentos para servidores através de reuniões especiais e oficinas organizadas pela SMHSA-PMF para amplo conhecimento das ações do plano, bem como das responsabilidades de cada entidade para uma efetiva implementação do Plano;

- Produção de Boletins, cartilhas, cartazes, pôsteres, panfletos que  Serão utilizados e/ou entregues com motivo dos seminários, palestras, treinamento e outros eventos e divulgação do Plano. Trata-se de objetivar em linguagem simples e resumida os conteúdos do Plano para facilitar sua compreensão nos membros da sociedade civil organizada, poderes executivo, legislativo e judiciário, bem como das entidades privadas e população em geral.

10. COMPATIBILIZAÇÃO COM A POLÍTICA E O PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

A compatibilização do Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico (PMISB) com as políticas de recursos hídricos foi parte integrante da elaboração deste Plano. Apesar do Plano Estadual de Recursos Hídricos de Santa Catarina não estar concluído, as políticas estabelecem diretrizes claras para as ações a serem executadas. Estas foram levadas em consideração principalmente quando da elaboração dos princípios, objetivos gerais, diretrizes e objetivos específicos do PMISB.

A seguir são apresentados alguns procedimentos estratégicos para a efetivação desta compatibilidade de Planos:

- Encaminhamento imediato de cinco cópias do PMISB ao gestor estadual do Plano Estadual de Recursos Hídricos, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável – SDS, após a aprovação de seu Projeto de Lei;

- Criar um convênio de cooperação entre a Prefeitura de Florianópolis através da Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental – SMHSA e o Governo do Estado através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável – SDS, para garantir o diálogo entre as entidades;

- Estabelecimento de uma agenda permanente de encontros e reuniões entre técnicos da SMHSA e SDS;

- Realização de uma Oficina de Compatibilização em Florianópolis quando da fase de conclusão do Plano Estadual de Recursos Hídricos, para serem apresentadas os princípios, objetivos gerais, diretrizes, objetivos específicos e metas do PMISB ao grupo gestor do Plano Estadual;

11. EQUIPE TÉCNICA

(  Paulo José Aragão – Engo Sanitarista e Ambiental – Coordenador Geral

( Bertoldo da Silva Costa - Engo Sanitarista e Ambiental e Dst – Coordenador Técnico

( Mário F. Figueiredo Meyer - Engo Civil e Sanitarista – Coordenador Técnico

(  Ciro Rocha – Engo Civil e Msc – Coordenador Técnico

(  Luiz G. Lamego Neto – Engo Sanitarista/Ambiental e Msc. – Coordenador Técnico

( Nicolau Guilherme Obladen – Engo Civil e Sanitarista

( Geraldo Vieira – Geógrafo

(  Marília de Medeiros Machado – Enga. Ambiental

(  Paulo Ecco - Engo Sanitarista/Ambiental