PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL

ORIENTAÇÕES PARA APRESENTAÇÃO  DE PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA – ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Processo/Ano N° ______/__

| 1 - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS | ENQUADRAMENTO LEGAL |
| --- | --- |
| 1.1 - Requerimento |  |
| 1.2 - ART ou RRT |  |
| 1.3 - Roteiro de auto inspeção preenchido e assinado |  |
| 1.4 - 2 vias do Relatório Técnico | RDC 51/11 ANVISA |
| 1.5 - 2 vias do Projeto Arquitetônico | Art. 64, 66 e 70 da LCM 239/06, RDC 51/11 e RDC 50/02 ANVISA. |
| 1.6 - Arquivos em PDF – CD ou pen drive |  |
| 1.7 - Documento de Arrecadação Municipal – DAM |  |
| 2 - RELATÓRIO TÉCNICO | ENQUADRAMENTO LEGAL |
| 2.1 - Apresenta os dados cadastrais do estabelecimento – CNPJ, razão social, endereço e responsável técnico? | RDC 51/11 ANVISA |
| 2.2 - Apresenta assinatura do autor do projeto e do responsável técnico do estabelecimento de saúde – identificados e com número do registro de classe? | RDC 51/11 ANVISA |
| 2.3 - Apresenta memorial do projeto de arquitetura descrevendo as soluções adotadas no mesmo, inclusive considerações sobre os fluxos internos e externos? | RDC 51/11 ANVISA |
| 2.4 - Apresenta o resumo descritivo das atividades que serão executadas na edificação do estabelecimento de saúde (proposta assistencial)? | RDC 51/11 ANVISA |
| 2.5 - Apresenta o resumo das atividades de apoio que serão realizadas fora do estabelecimento ou por empresa terceirizada (esterilização, processamento de roupas, etc.) quando aplicável? | RDC 51/11 ANVISA |
| 2.6 - Apresenta especificação básica dos equipamentos de infraestrutura e, quando aplicável, dos equipamentos necessários para a execução das atividades fins do estabelecimento de saúde? | RDC 51/11 ANVISA |
| 2.7 - Apresenta descrição sucinta da solução adotada para o abastecimento de água potável, fornecimento de energia elétrica, climatização das áreas semicríticas e críticas, coleta e destinação de efluentes e águas pluviais e locais para armazenamento e de tratamento (quando houver) dos resíduos de serviço de saúde (RSS)? | RDC 51/11 ANVISA |
| 2.8 - Apresenta descrição da proteção radiológica – quando aplicável? | RDC 51/11 ANVISA |
| 2.9 - Apresenta quadro de número de leitos – quando houver? | RDC 51/11 ANVISA |
| 2.10 - Apresenta especificação de materiais de acabamento – teto, piso, paredes, material de bancadas, modelo de funcionamento de torneiras? | RDC 51/11 ANVISA |
| 2.11 - O relatório está paginado e rubricado em todas as páginas? | RDC 51/11 ANVISA |
| 2.12 - Caso existam instalações radioativas, apresenta o licenciamento de acordo com as normas do Conselho Nacional de Energia Nuclear – CNEN? | RDC 51/11 ANVISA |
| 3 - PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA em pranchas não menores que A3 | ENQUADRAMENTO LEGAL |
| 3.1 - Apresenta planta de situação do terreno em relação ao entorno urbano? | RDC 51/11 ANVISA |
| 3.2 - Apresenta planta de locação da edificação no terreno? | RDC 51/11 ANVISA |
| 3.3 - Apresenta plantas baixas, cortes e fachadas em escalas não menores que 1:100? | RDC 51/11 ANVISA |
| 3.4 - Apresenta todos os acessos: pedestres e veículos com indicação de níveis de referência e inclinação de rampas? | RDC 51/11 ANVISA |
| 3.5 - Apresenta nomenclatura de todos os ambientes conforme RDC 50/02 ANVISA? | RDC 51/11 ANVISA |
| 3.6 - Apresenta todas as dimensões – cotas internas e externas, aberturas, etc? | RDC 51/11 ANVISA |
| 3.7 - Apresenta quadro de áreas? | RDC 51/11 ANVISA |
| 3.8 - Apresenta lay out de todos os ambientes? | RDC 51/11 ANVISA |
| 3.9 - Apresenta indicação de instalações prediais conforme legenda da RDC 50/02 ANVISA? | RDC 51/11 ANVISA |
| 3.10 - O projeto cumpre as condições de acessibilidade conforme NBR 9050/04? | Art. 12 e 17 da Lei Municipal 7801/08 |
| 3.11 - Apresenta sanitário para Pessoa com Deficiência, conforme NBR 9050/04? | Art. 12, 17 e 21 da Lei Municipal 7801/08 |
| 3.12 - No caso de reformas e ampliações, apresenta planta com legenda indicando área a ser demolida, construída e existente? | RDC 51/11 ANVISA |
| 3.13 - As pranchas estão numeradas de forma seqüencial, apresenta dados do projetista e responsável legal/técnico (identificados), área total e do pavimento, data da conclusão do projeto? | RDC 51/11 ANVISA |
| 3.14 - As pranchas apresentam identificação e endereço completo do estabelecimento? | RDC 51/11 ANVISA |
| 3.15 - Os ambientes e as instalações projetadas atendem a demanda do estabelecimento? | RDC 50/02 ANVISA |
| 3.16 - O estabelecimento de saúde projetado apresenta todos os ambientes obrigatórios conforme a legislação vigente? Obs. Verificar tabelas da RDC 50/02 e legislação específica. | RDC 50/02 ANVISA |
| 3.17 - Todos os ambientes onde pacientes são tratados, manipulados, medicados ou tocados possuem lavatório para mãos com torneiras que dispensem o contato das mãos para o fechamento da água? | RDC 50/02 ANVISA |
| 3.18 - Com relação às portas: - Todas as portas de acesso a pacientes possuem no mínimo 0,80 (vão livre) x2,10m, inclusive sanitários? - Todas as portas de passagem de macas possuem no mín. 1,10(vão livre)x 2,10m? - Todas as portas de salas de exame ou terapias possuem no mín. 1,20 (vão livre) x 2,10? | RDC 50/02 ANVISA |
| 3.19 - O estabelecimento de saúde possui depósito de material de limpeza dotado de tanque? | RDC 50/02 ANVISA |
| 3.20 - Os ambientes que possuem equipamento que emitem radiação têm blindagem calculada por profissional legalmente habilitado? Obs. Apresentar a planilha de cálculo no relatório técnico. | RDC 50/02 ANVISA |
| 3.21 - O compressor de ar está instalado em ambiente com tomada externa de ar e possui proteção para combater a repercussão acústica causada pelo motor? | RDC 50/02 ANVISA |
| 3.22 - Os ambientes que não possuem abertura para o exterior apresentam sistema de renovação de ar especificado em projeto? | RDC 50/02 ANVISA |
| 3.23 - O estabelecimento apresenta abrigo para resíduos de serviços de saúde (RSS) – em área externa da edificação? Obs. Este abrigo deve estar de acordo com a RDC 306/04 ANVISA: - tamanho adequado para a demanda do estabelecimento, - fechado e identificado, - revestimento de teto, piso e paredes lisos, laváveis e impermeáveis. - iluminação, ponto de água e ralo ligado ao sistema de esgotamento sanitário. - aberturas para ventilação com telas. | Art 63 da LCM 239/06, RDC 50/02 e RDC 306/04 ANVISA |
| 3.24 - O estabelecimento apresenta abrigo para resíduos comuns e recicláveis? | RDC 306/04 ANVISA e LCM 113/03 |
| 3.25 - Os abrigos para resíduos estão de acordo com a legislação e possuem área de acordo com a demanda do estabelecimento? | RDC 306/04 ANVISA e LCM 113/03 |
| 3.26 – Apresenta recuo junto ao alinhamento frontal da propriedade para apresentação dos resíduos comuns para coleta pública? | LCM 113/03 |

OBS:

- – Autoridade de Saúde, no exercício de suas atribuições, poderá exigir além dos itens relacionados neste roteiro, outros que se fizerem necessários para garantia da Saúde Pública, bem como que constam em normas aplicáveis ao caso;

- - Em função das características do Estabelecimento de Assistência à Saúde outras legislações podem ser utilizadas pelos analistas

- – Este roteiro poderá ser revisto, sempre que necessário, de acordo com as determinações da Autoridade de Saúde.