PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL

ORIENTAÇÕES PARA APRESENTAÇÃO  DE PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA –

ESTABELECIMENTO:  CRECHES

A -  DOCUMENTAÇÃO

| 1 | Requerimento |
| --- | --- |
| 2 | ART ou RRT |
| 3 | Relatório Técnico |
| 4 | Representação Gráfica |

Obs. Apresentar: - 2 versões impressas do relatório técnico e da representação gráfica e

- 1 cd com estes documentos no formato PDF.

B - RELATÓRIO TÉCNICO

É um documento com informações sucintas sobre as atividades desenvolvidas na escola e complementa o projeto apresentado.

São requisitos do relatório técnico:

- Dados da escola, endereço;

- Paginação, identificação e assinatura do projetista e do responsável legal pelo projeto, rubrica em todas as páginas;

- Número de alunos previsto, com indicação de faixa etária e número de funcionários;

- Resumo descritivo das atividades que serão executadas na edificação (se é turno integral, como será fornecida a alimentação – almoço, jantar ou somente lanches, etc.);

- Especificação básica dos materiais de acabamento, que poderá também constar na representação gráfica;

- Descrição sucinta da solução adotada para o abastecimento de água potável,  fornecimento de energia elétrica, coleta e destinação de efluentes e águas pluviais e locais para  armazenamento resíduos gerados (lixo).

C - REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

São requisitos da Representação Gráfica:

1. As plantas baixas, cortes e fachadas, com escalas não menores que 1:100, exceto as plantas de locação, de situação e de cobertura, que podem ter a escala definida pelo autor do projeto ou por legislação local pertinente;

2. Nomenclatura em todos os ambientes, bem como todas as dimensões (medidas lineares, aberturas e áreas internas dos compartimentos e espessura das paredes);

3. A locação de louças sanitárias e bancadas, lay-out dos ambientes, locais para armazenamento resíduos e recuo frontal para disposição dos resíduos para coleta municipal.

4. Locação da edificação ou conjunto de edificações e acessos de pedestres e veículos com indicação dos níveis de referência;

5. Planta de cobertura com todas as indicações pertinentes;

6. Planta de situação do terreno em relação ao seu entorno urbano;

7. Todas as peças gráficas devem conter a identificação e endereço completo do estabelecimento, identificação do autor do projeto com respectivo número de registro, escala gráfica, data da conclusão do projeto, número seqüencial das pranchas, área total construída e do pavimento.

Obs.  Em se tratando de reforma e/ou ampliação e/ou conclusão, as plantas devem conter

legenda indicando área a ser demolida, área a ser construída e área existente;

Verificar se o projeto apresentado contempla especialmente os seguintes itens:

|  | Item | Legislação |
| --- | --- | --- |
| 1 | Localização |  |
| 1.1 | O terreno apresenta condições de segurança e salubridade? | Art. 14 Dec. Est. 30.436/86 c/c Port. MS 321/88, 5.2 |
| 2 | Acessos |  |
| 2.1 | Entrada principal para crianças e responsáveis, com largura mínima de 3,00m. | Art. 26 Dec. Est. 30.436/86 |
| 2.2 | Entrada secundária para abastecimento da unidade e do pessoal de serviço e administrativo. | Port. MS 321/88, 6.1.1 |
| 2.3 | Possui acessibilidade conforme NBR 9050? | Port. MS 321/88, 6.1.2 |
| 3 | Escadas |  |
| 3.1 | Possuem largura mínimade 1,50m? | Art. 26 Dec. Est. 30.436/86 |
| 3.2 | Possuem corrimão com altura de 0,85m? | Art. 26 Dec. Est. 30.436/86 |
| 3.3 | Possuem iluminação natural, direta ou indireta? | Art. 26 Dec. Est. 30.436/86 |
| 3.4 | Não apresentam trecho em leque. | Art. 26 Dec. Est. 30.436/86 |
| 4 | Rampas |  |
| 4.1 | São construídas de material resistente e não combustíveis? | Art. 26 Dec. Est. 30.436/86 |
| 4.2 | Possuem largura mínima de 1,50m? | Art. 26 Dec. Est. 30.436/86 |
| 4.3 | Estão de acordo com NBR 9050? | Art. 26 Dec. Est. 30.436/86 |
| 4.4 | Possuem piso antiderrapante? | Art. 26 Dec. Est. 30.436/86 |
| 4.5 | Possuem corrimão com altura de 0,85m? | Art. 26 Dec. Est. 30.436/86 |
| 5 | Salas de aula |  |
| 5.1 | Apresentam boas condições de ventilação e iluminação? | Art. 16 Dec. Est. 30.436/86 |
| 5.2 | Apresentam volume de ar equivalente a 4m³ por aluno? | Art. 19 Dec. Est. 30.436/86 |
| 5.3 | As portas das salas de aula têm largura mínima de 90cm? | Art. 26 Dec. Est. 30.436/86 |
| 5.4 | Os berçários possuem solário? | Art. 34 Dec. Est. 30.436/86 c/c Port. MS 321/88, 9.3.2 |
| 5.5 | Sala para troca de roupas ligada ao berçário, com bancada alta e lavatório para mãos. | Art. 34 Dec. Est. 30.436/86 c/c Port. MS 321/88, 9.2.1 |
| 5.6 | Existe local para banho dos bebês? | Port. MS 321/88, 9.2.1 |
| 6 | Auditório (se existir) |  |
| 6.1 | Apresentam área útil de 0,80m² por pessoa? | Art. 25 Dec. Est. 30.436/86 |
| 7 | Circulações |  |
| 7.1 | Corredores têm largura mínima de 1,50m? | Art. 26 Dec. Est. 30.436/86 c/c Port. MS 321/88, 6.2.2 |
| 8 | Sanitários |  |
| 8.1 | Possui instalações sanitárias adequadas ao porte dos alunos? | Port. MS 321/88, 9.2.2 |
| 8.2 | Possui vasos sanitários na proporção de 1:6 crianças? | Port. MS 321/88, 9.2.2 |
| 8.3 | Possui lavatórios na proporção 1:6 crianças? | Port. MS 321/88, 9.2.2 |
| 8.4 | Possui chuveiros na proporção de 1:8 crianças? | Port. MS 321/88, 9.2.2 |
| 8.5 | Os sanitários possuem condições de ventilação permanente? | Art. 27 Dec. Est. 30.436/86 |
| 8.6 | Possui sanitários para uso dos funcionários e visitantes, separados por sexo e com acessibilidade (NBR 9050). | Art. 33 Dec. Est. 30.436/86 |
| 9 | Cozinhas |  |
| 9.1 | Possui lavatório exclusivo para higienização das mãos nas áreas de manipulação de alimentos? | Art. 28 Dec. Est. 30.436/86 |
| 9.2 | Possui paredes revestidas com material liso, lavável e impermeável? | Art. 28 Dec. Est. 30.436/86 |
| 9.3 | Possui forro de material adequado (liso, lavável e impermeável)? | Art. 28 Dec. Est. 30.436/86 |
| 9.4 | Possui piso revestido com material resistente, liso, lavável e impermeável? | Art. 28 Dec. Est. 30.436/86 |
| 9.5 | Possui ventilação e iluminação suficiente para as atividades? | Art. 28 Dec. Est. 30.436/86 |
| 9.6 | Não existe comunicação direta da cozinha com sanitários ou locais insalubres? | Art. 28 Dec. Est. 30.436/86 |
| 9.7 | Apresenta despensa anexa à cozinha, revestida de material liso, lavável e impermeável? | Art. 28 Dec. Est. 30.436/86 |
| 9.8 | Existe dispositivo que impeça entrada de vetores pelas aberturas (telas)? | Art. 94 Dec. Est. 31455/87 |
| 9.9 | Possui bancada com pia exclusiva para preparo e higienização de mamadeiras ou lactário independente? | Art. 33 Dec. Est. 30.436/86 |
| 10 | Áreas de apoio |  |
| 10.1 | Possui vestiário com sanitários e armários para guarda de pertences dos funcionários, separados por sexo? | Art. 94 Dec. Est. 31455/87 c/c Port. MS 321/88, 9.4.8 |
| 10.2 | Existe sala para administração? | Art. 33 Dec. Est. 30.436/86 |
| 10.3 | Existe sala exclusiva e instalação sanitária para professores, quando com mais de 5 (cinco) salas de aula? | Art. 176 LCM 60/2000 |
| 10.4 | Existe local para alimentação das crianças (refeitório)? | Art. 33 Dec. Est. 30.436/86 |
| 10.5 | No caso de turno integral, existe local para repouso de crianças? | Art. 33 Dec. Est. 30.436/86 |
| 10.6 | Existe local para amamentação com área mínima de 6m² e lavatório para mãos? | Art. 34 Dec. Est. 30.436/86 c/c Port. MS 321/88, 9.2.3 |
| 10.7 | Existe local para higienização das crianças, com balcão para troca de roupa e pia com água corrente? | Art. 34 Dec. Est. 30.436/86 |
| 10.8 | Existe sala para atendimento de saúde? | Art. 34 Dec. Est. 30.436/86 |
| 10.9 | Existe depósito de material de limpeza com tanque, em área de acesso restrito? | Port. MS 321/88, 2.11 |
| 10.10 | Possui almoxarifado ou depósito de equipamentos? | Port. MS 321/88, 9.1.5 |
| 11 | Área de esportes e lazer |  |
| 11.1 | Possui zonas sombreadas e ensolaradas? | Art.29 Dec. Est. 30.436/86 |
| 11.2 | Possui local coberto para recreio, com área mínima de 1/3 da soma das salas de aula? | Art. 30 Dec. Est. 30.436/86 |
| 12 | Resíduos |  |
| 12.1 | Apresenta depósito interno para armazenamento de resíduos, em local de acesso restrito, com local adequado para higienização dos contentores. | Art. 32 Dec. Est. 30.436/86 |
| 12.2 | Apresenta recuo frontal para apresentação dos contentores para coleta pública. | Art. 1º LCM 113/03 |
| 13 | Abastecimento de água |  |
| 13.1 | Possui capacidade de armazenamento de 50 litros de água por aluno/dia? | Art. 31 Dec. Est. 30.436/86 |
| 13.2 | Possui bebedouro na proporção de um para cada 50 alunos (por turno)? | Art. 31 Dec. Est. 30.436/86 |
| 13.3 | Os bebedouros possuem torneiras que não permitem a ingestão de água em contato direto com a boca? | IN/GAB/SMS 005/2009 |